Sabiedrisko pakalpojumu

regulēšanas komisijas padomes lēmums Nr. 80

Rīgā 2002.gada 20.augustā		(prot.Nr.46(76))

Par metodikas „Koģenerācijas stacijās

saražotās siltumenerģijas un koģenerācijas

stacijās ar jaudu virs 4 megavatiem saražotās

elektroenerģijas tarifu aprēķinu metodika

2002.-2003.gada apkures sezonai” apstiprināšanu

Pamatojoties uz likuma „Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem” 9.panta 1.daļas 2.punktu, padome nolemj:

1. Apstiprināt metodiku „Koģenerācijas stacijās saražotās siltumenerģijas un koģenerācijas stacijās ar jaudu virs 4 megavatiem saražotās elektroenerģijas tarifu aprēķinu metodika 2002.-2003.gada apkures sezonai”.

2. 2002.-2003.gada apkures sezonas laikā veikt metodikas aprobēšanu.

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas

padomes priekšsēdētāja I.Šteinbuka

Koģenerācijas stacijās saražotās siltumenerģijas

un koģenerācijas stacijās ar jaudu

virs 4 megavatiem saražotās elektroenerģijas

tarifu aprēķinu metodika

2002.–2003.gada apkures sezonai

1. Metodikā lietotie termini

1.1. Enerģija – šās metodikas izpratnē: prece ar noteiktu vērtību – iegūtā elektroenerģija un siltumenerģija.

1.2. Enerģijas lietotājs – fiziskā vai juridiskā persona, kas no energoapgādes uzņēmumiem pērk un savām vajadzībām patērē konkrēta veida enerģiju vai lieto to energoapgādē vai cita veida uzņēmējdarbībā.

1.3. Enerģijas ražošana – energoapgādes veids, kas ietver energoresursu pārveidošanu lietošanai nepieciešamā enerģijā.

1.4. Enerģijas realizācija – energoapgādes veids, kas ietver kurināmā vai enerģijas pārdošanu lietotājiem un līdzdalību pastavīgas, drošas un stabilas energoapgādes nodrošināšanā.

1.5. Efektivitātes izmaiņu faktors – ražošanas efektivitātes, tehnoloģijas un citu paredzamo izmaiņu iespaids uz izmaksām relatīvi pret izmaiņām visā ekonomikā.

1.6. Jaunā koģenerācijas stacija – stacija, kuras ekspluatācija tarifa noteikšanas brīdī vēl nav uzsākta. Jaunā stacija kļūst par ekspluatācijā esošu pēc tarifu aprēķinā aplūkotā 10 gadu perioda beigām.

1.7. Esošā koģenerācijas stacija –stacija, kura tarifa noteikšanas brīdī jau atrodas ekspluatācijā.

1.8. Kurināmais – nafta un naftas produkti, dabasgāze, sašķidrinātā gāze, degakmens, degakmens gāze un eļļa, ogles, kūdra, kurināmā koksne un cita biomasa, kodoldegviela, ko izmanto enerģijas iegūšanai.

1.9. Koģenerācijas stacijas bruto jauda – kopējā jauda, ko attīsta koģenerācijas stacijas visu ģeneratoragregātu galvenie un pašpatēriņa ģeneratori.

1.10. Koģenerācijas stacijas neto jauda – koģenerācijas stacijas bruto jauda, no kuras atskaitīta šīs koģenerācijas stacijas pašpatēriņa iekārtu barošanai nepieciešamā jauda un jaudas zudumi transformatoros.

1.11. Koģenerācijas cikla ražotā elektroenerģija – elektroenerģija, kas saražota koģenerācijas stacijā proporcionāli tehnoloģiskam procesam raksturīgai elektro/siltuma jaudas attiecībai, turklāt siltumenerģija tiek ražota lietderīgai izmantošanai.

1.12. Kondensācijas režīms – siltuma (arī iekšdedzes dzinēja un gāzturbīnas) stacijas darba režīms, kurā tiek izstrādāta tikai elektroenerģija, vienlaicīgi neizstrādājot siltumenerģiju komercnolūkiem (realizācijai) vai elektroenerģijas ražošana siltuma elektrostacijās virs koģenerācijas režīmā saražotās elektroenerģijas.

1.13. Koģenerācijas siltums – siltumenerģija, kas saražota lietderīgai izmantošanai un uz kuras bāzes koģenerācijas iekārtā tiek izstrādāta elektroenerģija.

1.14. Nolietojums – vērtības samazināšanās, pamatlīdzekļu vērtības norakstīšana laika posmā, kurā tie tiek izmantoti (pamatlīdzekļa nolietojamās vērtības sadalīšana pa visu tā aprēķināto derīgo lietošanas laiku).

1.15. Kopkapitāla rentabilitāte – peļņas pirms procentu un nodokļu nomaksas attiecība pret gada vidējo kopkapitāla vērtību.

1.16. Tarifu (cenu) griesti – maksimālais atļautais koģenerācijas stacijās ražotās siltumenerģijas un elektroenerģijas tarifu līmenis noteiktā laika periodā.

1.17. Tarifu pārskata cikls – laika posms, kādam tiek noteikti tarifi.

1.18. Tīrā naudas plūsma – naudas plūsma, kas paliek īpašnieku rīcībā pēc visu ražošanas izdevumu segšanas, nodokļu, kredītprocentu un aizņēmuma pamatdaļas nomaksas.

1.19. Iekšējā peļņas norma jeb iekšējā ienesīguma norma (IRR) – ir diskonta likme ar kuru diskontējot projekta ieņēmumu daļu, kura pēc visu izdevumu segšanas atliek kapitālieguldījumu atmaksai, tā kļūst vienāda ar sākotnējiem kapitālieguldījumiem.

1.20. Diskontēšana – nākotnē sagaidāmo ieņēmumu šodienas vērtības noteikšana.

1.21. Regulators – valsts iestāde, kas regulē sabiedriskos pakalpojumus valsts regulējamās nozarēs.

2. Vispārīgie nosacījumi

2.1. Metodika ir izstrādāta saskaņā ar Enerģētikas likumu, likumu “Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem”, Ministru kabineta 08.01.2002. noteikumiem Nr.9 “Prasības koģenerācijas stacijām un kārtība, kādā nosakāma saražotās elektroenerģijas pārpalikuma iepirkšanas cena” un Ministru kabineta 03.07.2001. noteikumiem Nr.297 “Noteikumi par regulējamiem sabiedrisko pakalpojumu veidiem”.

2.2. Metodika nosaka jebkuras siltuma jaudas koģenerācijas stacijā (arī tām, kurām elektroenerģijas tarifi tiek noteikti saskaņā ar Ministru kabineta 08.02.2002. noteikumiem Nr.9) saražotās siltumenerģijas tarifa aprēķina kārtību un elektroenerģijas tarifa aprēķina kārtību koģenerācijas stacijām ar uzstādīto elektrisko jaudu, kas lielāka par četriem megavatiem.

2.3. Koģenerācija ir tehnoloģiski nedalāms process, līdz ar to iespējama tikai vienlaicīga siltumenerģijas un elektroenerģijas tarifu noteikšana. Metodika nosaka kārtību, kādā koģenerācijas stacijā sadala visas izmaksas un neto peļņu, attiecinot uz siltumenerģijas, koģenerācijas cikla elektroenerģijas un kondensācijas režīma elektroenerģijas ražošanu.

2.4. Koģenerācijas stacijas siltumenerģijas un koģenerācijas ciklā saražotās elektroenerģijas tarifu noteikšanai tiek izmantota tarifu (cenu) griestu metode.

2.5. Tarifu griesti tiek noteikti tarifu pārskata ciklam, kura ilgums ir trīs gadi.

2.6. Tarifu noteikšanas pamatā ir divas savstarpēji saistītas darbības, ko ietver šī metodika:

2.6.1. ekonomiski pamatotu bāzes tarifu noteikšana tarifu regulēšanas ciklam sākoties,

2.6.2. tarifu griestu noteikšana tarifu pārskata ciklam.

2.7. Koģenerācijas stacija iesniedz Regulatoram siltumenerģijas un elektroenerģijas tarifa aprēķinu, kas veikts saskaņā ar metodikā norādītajām aprēķina tabulām.

2.8. Jaunajai koģenerācijas stacijai tarifus aprēķina, nosakot kopējo kapitālieguldījumu, kas ietver procentus celtniecības laikā, iekšējo peļņas normu 10 gadiem vienādu ar 9%, izmantojot tīro naudas plūsmu, kurā ieskaitīti kredītprocenti un aizņēmuma pamatdaļas maksājumi.

2.9. Ekspluatācijā esošajai koģenerācijas stacijai tarifus aprēķina, nosakot vidējo kopkapitāla rentabilitāti 10 gadu periodam vienādu ar 12%.

2.10. Lai koģenerācijas staciju ieviešanā ieviestu konkurences elementus un nodrošinātu valsts noteiktā atbalsta iegūšanu iespējami efektīvākām stacijām, metodikā iekļauts elektroenerģijas cenas etalona aprēķina mehānisms, kas tiek pielietots elektroenerģijas cenu griestu noteikšanai, ja iesniegtā tarifu aprēķinā iegūtais rezultāts pārsniedz minēto cenas etalonu.

2.11. Koģenerācijas stacijas izmaksas starp siltumenerģiju, koģenerācijas ciklā un kondensācijas režīmā ražoto elektroenerģiju tiek sadalītas pēc sekojoša algoritma:

• tiek pieņemts, ka koģenerācijas iekārtās ražotās siltumenerģijas kurināmā izmaksas ir tādas pašas, kādas būtu katlu mājā ar lietderības koeficientu 92%, ja kā kurināmo izmanto gāzi vai šķidro kurināmo un 85%, ja izmanto cieto kurināmo.

• ūdenssildāmo katlu kurināmā izmaksas nosaka, izmantojot faktiskos katlu lietderības koeficientus;

• kopējās kurināmā izmaksas siltumenerģijas ražošanai, kuras nosaka kā koģenerācijas iekārtu un ūdenssildāmo katlu kurināmā izmaksu summu izdala ar kopējo koģenerācijas stacijas realizēto siltumenerģijas daudzumu, iegūstot koģenerācijas stacijas ražotās siltumenerģijas kurināmā izmaksas;

• pārējās kurināmā izmaksas attiecina uz elektroenerģiju. Ja koģenerācijas stacijā ir iespējams strādāt vienlaicīgi koģenerācijas un kondensācijas režīmā, tad koģenerācijas ciklā ražotās elektroenerģijas kurināmā izmaksas aprēķina, izmantojot kurināmā patēriņu uz koģenerācijas ciklā ražotās elektroenerģijas vienību režīmā ar maksimāli iespējamo koģenerācijas elektroenerģijas izstrādi. Minētajā režīmā tiek izstrādāta minimāli iespējamā kondensācijas režīma elektroenerģija, kādu prasa iekārtu drošas ekspluatācijas noteikumi, un šī elektroenerģija arī tiek uzskatīta par koģenerācijas režīmā ražoto elektroenerģiju;

• elektroenerģijas, ūdens un ķimikāliju izmaksas sadala starp siltumenerģiju, koģenerācijas ciklā un kondensācijas režīmā ražoto elektroenerģiju proporcionāli minēto enerģijas daudzumu īpatsvaram;

• pastāvīgās izmaksas, kuras ir visas atlikušās izmaksas un nekustamā īpašuma nodoklis, starp siltumenerģiju un elektroenerģiju tiek sadalītas proporcionāli siltumenerģijas un elektroenerģijas ražošanai nepieciešamo kapitālieguldījumu lielumam. Uz siltumenerģiju attiecināmās pastāvīgās izmaksas aprēķina, nosakot kapitālieguldījumus, kas būtu nepieciešami, ja siltumenerģijas ražošanai tiktu būvēta katlu māja, un nosakot pastāvīgo izmaksu daļu, proporcionāli šo kapitālieguldījumu īpatsvaram kopējos kapitālieguldījumos. Ja nav datu par kopējiem kapitālieguldījumiem koģenerācijas stacijas celtniecībā, tad izmanto metodikā iekļauto attiecību, kas noteikta novērtējot kapitālieguldījumus realizētos katlu māju un koģenerācijas stacijas būvniecības projektos. Pārējās pastāvīgās izmaksas attiecina uz elektroenerģiju, tās sadalot starp koģenerācijas un kondensācijas režīmā ražoto elektroenerģiju proporcionāli saražotajai elektroenerģijai;

• lai siltumenerģijas un koģenerācijas ciklā ražotās elektroenerģijas tarifa aprēķins nebūtu atkarīgs no kondensācijas režīmā ražotās elektroenerģijas realizācijas cenas, koģenerācijas stacijām, kurās paredzēts strādāt arī kondensācijas režīmā, peļņas vai zaudējumu un naudas plūsmas aprēķinu veic atsevišķi siltumenerģijas un koģenerācijas ciklā ražotajai elektroenerģijai;

• uz siltumenerģiju attiecināmo uzņēmuma ienākuma nodokli un neto peļņu aprēķina atbilstoši siltuma ražošanai nepieciešamo kapitālieguldījumu īpatsvaram, pārējo attiecinot uz koģenerācijas ciklā ražoto elektroenerģiju;

• aprēķinot iekšējo peļņas normu, naudas plūsmā iekļauj kapitālieguldījumu daļu, kas attiecināma uz siltumenerģiju un koģenerācijas ciklā ražoto elektroenerģiju, atbilstoši siltumenerģijas ražošanai nepieciešamo kapitālieguldījumu īpatsvaram kopējos kapitālieguldījumos un koģenerācijas ciklā ražotās elektroenerģijas īpatsvaram kopējā elektroenerģijas daudzumā, tāpat kā tas tiek darīts izmaksu pārdalē. Tāpat rīkojas, nosakot kopkapitāla rentabilitāti, kuru aprēķina, izmantojot uz siltumenerģiju un koģenerācijas ciklā ražoto elektroenerģiju attiecināmo gada vidējo kopkapitāla vērtību;

• siltumenerģijas un koģenerācijas ciklā ražotās elektroenerģijas tarifu nosaka, kopējās izmaksas, nodokļus un nepieciešamo neto peļņu dalot ar attiecīgo realizēto enerģijas daudzumu. Aprēķinu veic iterācijas ceļā, sākumā pieņemtās cenu vērtības ievadot peļņas vai zaudējumu aprēķina tabulā.

3. Siltumenerģijas un koģenerācijas ciklā

ražotās elektroenerģijas tarifa aprēķina kārtība

3.1. Pamatinformācija par koģenerācijas staciju

Tabula 1. Pamatinformācija

Nosaukums	Poz.	Mēr-	Apzīmējums;

vienība	aprēķina izteiksme

Koģenerācijas iekārtās izmantotā

kurināmā veids	1

Ūdenssildāmajos katlos izmantotā

kurināmā veids	2

Bruto elektriskā jauda	3	MW	EJU

Neto elektriskā jauda koģenerācijas ciklā	4	MW	EJNETO

Koģenerācijas iekārtu bruto siltuma jauda 	5	MW	QJ

Koģenerācijas iekārtu neto siltuma jauda, 	6	MW	QJNETO

kas atbilst patērētāju siltuma slodzei

Ūdenssildāmo katlu bruto siltuma jauda	7	MW	QJŪK

Ūdenssildāmo katlu neto siltuma jauda	8	MW	QŪKNETO

Kurināmā izmantošanas neto 	9	%	LKK

lietderības koeficients

Neto elektroenerģijas un koģenerācijas 	10		K1

iekārtu patērētājam nodotās

siltumenerģijas attiecība

Siltumenerģijas ražošanas lietderības 	11	%	LKQ

koeficients koģenerācijas iekārtās

Koģenerācijas ciklā ražotās elektroenerģijas 	12	%	LKKOĢ=K1/((1+K1)/

ražošanas lietderības koeficients			LKK–1/LKQ)

Siltumenerģijas ražošanas neto lietderības 	13	%	LKŪK

koeficients ūdenssildāmajos katlos

Koģenerācijas iekārtās izmantotā kurināmā 	14	MWh/nat.vien.	ZSS

zemākais sadegšanas siltums

Ūdenssildāmajos katlos izmantotā kurināmā 	15	MWh/nat.	ZSSŪK

zemākais sadegšanas siltums		vien.

Koģenerācijas iekārtās izmantotā 	16	Ls/nat.vien.	CKN

kurināmā cena

Ūdenssildāmajos katlos izmantotā

kurināmā cena	17	Ls/nat.vien.	CKŪKN

Koģenerācijas iekārtās izmantotā

kurināmā cena	18	Ls/MWh	CK=CKN/ZSS

Ūdenssildāmajos katlos izmantotā 	19	Ls/MWh	CKŪK =CKNŪK

kurināmā cena			/ZSSŪK

Kopējie kapitālieguldījumi koģenerācijas 	20	tūkst. Ls	K

stacijas celtniecībā

Īpatnējie kapitālieguldījumi uz uzstādītās 	21	Ls/kW	ĪKE =K/EJU

elektriskās jaudas vienību

Kopējie kapitālieguldījumi koģenerācijas 	22	tūkst. Ls	Kar PCL

stacijas celtniecībā, ieskaitot procentu

maksājumus celtniecības laikā

Īpatnējie kapitālieguldījumi uz uzstādītās

siltuma jaudas vienību

koģenerācijas siltumam	23	Ls/kW	ĪKKOĢ=22.933

x QJ–0.0377

ūdenssildāmo katlu siltumam	24	Ls/kW	ĪKŪK=22.933

x QJŪK–0.0377

Izsvērtie īpatnējie kapitālieguldījumi uz 	25	Ls/kW	ĪKSV =ĪKKOĢ x QJ/

uzstādītās siltuma jaudas vienību			(QJ+QJŪK)+IKŪK

x QJŪK/(QJ+QJŪK)

Kopējie kapitālieguldījumi siltumu 	26	tūkst.Ls	KQ=ĪKSV x

ražojošās iekārtās			(QJ+QJŪK)

Siltumu ražojošo iekārtu kapitālieguldījumu 	27		ĪPQ=KQ/K

īpatsvars kopējos kapitālieguldījumos

4.poz. – norāda koģenerācijas stacijas kopējo neto uzstādīto elektrisko jaudu, ja tā var strādāt tikai koģenerācijas ciklā. Norāda neto elektrisko jaudu koģenerācijas ciklā, kurā tiek veikta enerģētisko iekārtu tehnoloģiskām prasībām atbilstošā minimālā nepieciešamā kondensācijas elektroenerģijas izstrāde, ja koģenerācijas stacija var strādāt koģenerācijas ciklā un kondensācijas režīmā vienlaikus.

5.poz. – koģenerācijas stacijas siltuma jauda bez ūdenssildāmo katlu jaudas.

6.poz. – patērētāju siltuma slodze uz koģenerācijas stacijas robežas, kuru nosaka uzstādītā siltumenerģijas uzskaites un norēķinu mēraparatūra.

7.poz. – siltuma jauda, kas paredzēta patērētāju maksimuma siltuma slodzes segšanai.

9.poz. – kurināmā izmantošanas lietderības koeficients, kas noteikts saskaņā ar elektrostacijas projektu vai iekārtu dokumentāciju, koģenerācijas stacijai strādājot koģenerācijas ciklā ar maksimālo iespējamo koģenerācijas elektroenerģijas izstrādi.

10.poz. – koģenerācijas ciklā ražotās neto elektroenerģijas un no koģenerācijas iekārtām patērētājam nodotās siltumenerģijas attiecība, kas noteikta saskaņā ar elektrostacijas projektu vai iekārtu dokumentāciju, stacijai strādājot ar maksimālo iespējamo koģenerācijas elektroenerģijas izstrādi.

11.poz. – pieņem 92%, ja koģenerācijas iekārtas izmanto dabasgāzi vai šķidro kurināmo un 85%, ja tās izmanto cieto kurināmo.

12.poz. – pastāvīgs lielums, neatkarīgi no koģenerācijas ciklā ražotās elektroenerģijas īpatsvara kopējā ražotās elektroenerģijas apjomā.

13.poz. – faktiskais ūdenssildāmo katlu vidējais neto lietderības koeficients gada griezumā.

14.,15.poz. – norāda kurināmā zemāko sadegšanas siltumu pie kura nosaka līguma cenu.

20.poz. – kopējie ieguldījumi, kas nepieciešami, lai koģenerācijas stacija varētu uzsākt darbību, atskaitot apgrozāmos līdzekļus darbības uzsākšanai un celtniecības laikā uzkrātos procentu maksājumus. Ieskaita ieguldījumus ūdenssildāmo katlu uzstādīšanai, kas nepieciešami siltuma maksimumslodžu segšanai. Koģenerācijas stacija iesniedz detalizētu ieguldījumu pārskatu. Pozīciju neaizpilda ekspluatācijā esošās koģenerācijas stacijas.

22.poz. – kopējie ieguldījumi, kas nepieciešami, lai koģenerācijas stacija varētu uzsākt darbību, pieskaitot celtniecības laikā uzkrātos procentu maksājumus, bet atskaitot apgrozāmos līdzekļus darbības uzsākšanai. Pozīciju neaizpilda ekspluatācijā esošās koģenerācijas stacijas.

23.poz. – ja koģenerācijas iekārtas izmanto dabasgāzi, nosaka pēc sekojošas sakarības:

ĪKKOĢ = 22.933 x QJ–0.0377;

ja koģenerācijas iekārtas izmanto šķidro kurināmo, nosaka pēc sekojošas sakarības:

ĪKKOĢ = 24.309 x QJ–0.0377;

ja koģenerācijas iekārtas izmanto cieto kurināmo, nosaka pēc sekojošas sakarības:

ĪKKOĢ = –11.381 x LN(QJ)+85.064, kur LN(QJ) – naturālais logaritms no QJ.

24.poz. – izmanto tās pašas sakarības, kuras 23.poz., QJ vietā izmantojot ūdenssildāmo katlu uzstādīto siltuma jaudu QJŪK.

27.poz. – ja esošām koģenerācijas stacijām nav datu, lai aizpildītu 20.–26.poz., tad ievieto sekojošas vērtības:

tvaika katla un tvaika turbīnu iekārtām, ja izmanto dabasgāzi vai šķidro kurināmo – 0.08;

tvaika katla un tvaika turbīnu iekārtām, ja izmanto cieto kurināmo – 0.15;

gāzes turbīnām un utilizācijas katla iekārtām – 0.23;

gāzes un tvaika turbīnu kombinētā cikla, un gāzes dzinēju iekārtām – 0.08.

3.2. Saražotā enerģijas daudzuma un kurināmā patēriņa aprēķins

Tabula 2. Saražotais enerģijas daudzums un kurināmā patēriņš

Nosaukums	Poz.	Mēr-	Apzīmējums;

vienība	aprēķina izteiksme

Gadi pēc kārtas

Patērētājam nodotais siltuma daudzums 	1	MWh	QNETO

no koģenerācijas iekārtām

Koģenerācijas iekārtu neto siltuma 	2	stundas/gadā	TS=QNETO/QJNETO

jaudas izmantošanas stundu skaits gadā

Patērētājam nodotais siltuma daudzums 	3	MWh	QŪK

no ūdenssildāmajiem katliem

Neto elektroenerģijas daudzums kopā	4	MWh	ENETO

koģenerācijas ciklā ražotās 	5	MWh	EKOĢ

elektroenerģijas daudzums

Koģenerācijas ciklā ražotās 	6		ĪPKOĢ=EKOĢ/ENETO

elektroenerģijas īpatsvars

Kurināmā patēriņš koģenerācijas	7	MWh	KP

iekārtā kopā

siltumenerģijas ražošanai	8	MWh	KPQ=QNETO/LKS

koģenerācijas ciklā ražotajai elektroenerģijai	9	MWh	KPKOĢ=EKOĢ/LKKOĢ

Kurināmā izmantošanas neto lietderības 	10	%	LKF=(EKOĢ+QNETO)

koeficients (faktiskais)			/(KPKOĢ+KPQ)

Kurināmā patēriņš kondensācijas 	11	MWh	KPKOND=

elektroenerģijas ražošanai			KP–(KPQ+KPKOĢ)

Kurināmā patēriņš ūdenssildāmajos katlos	12	MWh	KPŪK = QŪK/LKŪK

1.,3.poz. – patērētājam nodotais siltumenerģijas daudzums no koģenerācijas iekārtām un ūdenssildāmajiem katliem jāuzskaita atsevišķi.

5.poz. – koģenerācijas stacija nošķir koģenerācijas ciklā ražotās elektroenerģijas daudzumu.

9.poz. – ja koģenerācijas stacija nav paredzēta darbam kondensācijas režīmā, tad kurināmā patēriņu elektroenerģijas ražošanai aprēķina, no kopējā kurināmā patēriņa koģenerācijas iekārtā atņemot kurināmā patēriņu siltumenerģijas ražošanai: KPKOĢ=KP–KPQ.

10.poz. – rādītajam jābūt lielākam vai vienādam ar 80%, lai koģenerācijas ciklā ražoto elektroenerģiju iepirktu par saskaņā ar šo metodiku noteikto tarifu.

3.3. Izmaksu sadalījuma aprēķins

Tabula 3. Izmaksu sadalījums

Nosaukums	Poz.	Mēr-	Apzīmējums;

vienība	aprēķina izteiksme

Gadi pēc kārtas

Mainīgās izmaksas:

Koģenerācijas iekārtu kurināmā 	1	tūkst. Ls	IK

izmaksas kopā

siltumenerģijas ražošanai	2	tūkst. Ls	IKQKOĢ=KPQ x CK

koģenerācijas ciklā ražotajai elektroenerģijai	3	tūkst. Ls	IKKOĢ=KPKOĢ x CK

kondensācijas elektroenerģijas ražošanai	4	tūkst. Ls	IKKOND=IK–

(IKQKOĢ+IKKOĢ)

Ūdenssildāmo katlu kurināmā izmaksas	5	tūkst. Ls	IKŪK=KPŪK x CKŪK

Kurināmā izmaksas siltumenerģijas 	6	tūkst. Ls	IKQ=IKQKOĢ+IKŪK

ražošanai kopā

Kurināmā izmaksas kopā	7	tūkst. Ls	IKKOPĀ=IK+IKŪK

Dabas resursu nodoklis kopā	8	tūkst. Ls	NDR=NDRQKOĢ

+NDRKOĢ+NDRKOND

siltumenerģijas ražošanai	9	tūkst. Ls	NDRQKOĢ

koģenerācijas ciklā ražotajai elektroenerģijai	10	tūkst. Ls	NDRKOĢ

kondensācijas elektroenerģijas ražošanai	11	tūkst. Ls	NDRKOND

Elektroenerģijas, ūdens un ķimikāliju 	12	tūkst. Ls	IEŪĶ

izmaksas kopā

siltumenerģijas ražošanas	13	tūkst. Ls	IEŪĶQKOĢ=(QNETO

+QŪK)/(QNETO+

QŪK+ENETO)*IEŪĶ

koģenerācijas ciklā ražotajai elektroenerģijai	14	tūkst. Ls	IEŪĶKOĢ=EKOĢ/

(QNETO+QŪK+ENETO)

*IEŪĶ

kondensācijas elektroenerģijas ražošanai	15	tūkst. Ls	IEŪĶKOND=

IEŪĶ–(IEŪĶQKOĢ

+IEŪĶKOĢ)

Mainīgās izmaksas kopā	16	tūkst. Ls	IM

siltumenerģijas ražošanas	17	tūkst. Ls	IMQKOĢ=IKQ+

NDRQKOĢ+IEŪĶQKOĢ

koģenerācijas ciklā ražotajai elektroenerģijai	18	tūkst. Ls	IMKOĢ=IKKOĢ+

NDRKOĢ+IEŪĶKOĢ

kondensācijas elektroenerģijas ražošanai	19	tūkst. Ls	IMKOND=IM–

(IMQKOĢ+IMKOĢ)

Ražošanas pastāvīgās izmaksas

Ražošanas personāla izmaksas	20	tūkst. Ls	IPPERS

Administrācijas izmaksas	21	tūkst. Ls	IPADM

Iekārtu remontu un uzturēšanas izmaksas	22	tūkst. Ls	IPR&U

Pārējās izmaksas	23	tūkst. Ls	IPP

Apdrošināšana	24	tūkst. Ls	IPAPDR

Ražošanas pastāvīgās izmaksas kopā	25	tūkst. Ls	IPRAž

Uz kopējo patērētājam nodoto siltumu 	26	tūkst. Ls	IPRAžQ=IPRAž x IPQ

attiecināmās ražošanas pastāvīgās

izmaksas

Uz koģenerācijas ciklā ražoto elektroenerģiju 	27	tūkst. Ls	IPRAžE=(IPRAž–

attiecināmās ražošanas pastāvīgās 			IPRAžQ)x ĪPKOĢ

izmaksas

Pamatlīdzekļu nolietojums kopā	28	tūkst. Ls	NOL

Uz kopējo patērētājam nodoto siltumu 	29	tūkst. Ls	NOLQ=NOL x ĪPQ

attiecināmais nolietojums

Uz koģenerācijas ciklā ražoto 	30	tūkst. Ls	NOLE=(NOL–

elektroenerģiju attiecināmais nolietojums			NOLQ) x ĪPKOĢ

Procentu maksājumi kopā	31	tūkst. Ls	KPROC

Uz kopējo patērētājam nodoto siltumu 	32		KPROCQ=KPROC x ĪPQ

attiecināmie procentu maksājumi

Uz koģenerācijas ciklā ražoto elektroenerģiju 	33		KPROCE=(KPROC–KPROCQ)

attiecināmie procentu maksājumi			x ĪPKOĢ

Aizņēmuma pamatdaļas maksājumi kopā	34	tūkst. Ls	KPAMkopā

Uz kopējo patērētājam nodoto siltumu 	35		KPAMQ=

attiecināmie pamatdaļas maksājumi			KPAMkopā x ĪPQ

Uz koģenerācijas ciklā ražoto elektroenerģiju 	36		KPAME=(KPAMkopā–

attiecināmie pamatdaļas maksājumi			KPAMQ) x ĪPKOĢ

Nekustamā īpašuma nodoklis (NĪN) kopā	37	tūkst. Ls	NĪN

Uz kopējo patērētājam nodoto 	38		NĪNQ=NĪN x ĪPQ

siltumu attiecināmais NĪN

Uz koģenerācijas ciklā ražoto 	39		NĪNE=(NĪN–

elektroenerģiju attiecināmais NĪN			NĪNQ) x ĪPKOĢ

Uzņēmuma ienākuma nodoklis (UIN), 	40	tūkst. Ls	UIN

kas attiecināms uz siltumu un

koģenerācijas ciklā ražoto elektroenerģiju

Uz kopējo patērētājam nodoto siltumu 	41		UINQ=UIN x ĪPQ

attiecināmais UIN

Uz koģenerācijas ciklā ražoto elektroenerģiju 	42		UINE=UIN–UINQ

attiecināmais UIN

Uz kopējo patērētājam nodoto siltumu 	43		IPQ=IPRAžQ+NOLQ+

attiecināmās pastāvīgās izmaksas			KPROCQ+NĪNQ+UINQ

Uz koģenerācijas ciklā ražoto elektroenerģiju 	44		IPE=IPRAžE+NOLE+

attiecināmās pastāvīgās izmaksas			KPROCE+NĪNE+UINE

Neto peļņa	45		NP

Uz kopējo patērētājam nodoto siltumu 	46		NPQ=NP x ĪPQ

attiecināmā neto peļņa

Uz koģenerācijas ciklā ražoto elektroenerģiju 	47		NPE=NP–NPQ

attiecināmā neto peļņa

8.–11.poz. – aprēķina saskaņā ar likumu “Par dabas resursu nodokli” un projekta dokumentāciju atbilstoši faktiskajam kurināmā patēriņam.

23. poz. – parāda citas 20.–22. un 24. poz. neminētās izmaksas, tās raksturojot.

3.4. Tarifu aprēķins

Tabula 4.  Tarifu aprēķins

Nosaukums	Poz.	Mēr-	Apzīmējums;

vienība	aprēķina izteiksme

Gadi pēc kārtas

Mainīgo izmaksu daļa tarifos:

siltumenerģijai	1	Ls/MWh	IMTQ=IMQKOĢ x

1000/(QNETO+QŪK)

koģenerācijas ciklā ražotajai 	2	Ls/MWh	IMTE=IMKOĢ x

elektroenerģijai			1000/EKOĢ

Siltumenerģijas tarifa aprēķins:

Pastāvīgās izmaksas uz kopējā 	3	Ls/MWh	IPQKOĢ=(IPQ+

patērētājam nodotā siltuma vienību			NPQ) x 1000/

(QNETO+QŪK)

Siltumenerģijas tarifs 	4	Ls/MWh	TQ=IMTQ+

(viendaļīga tarifa gadījumā)			IPQKOĢ

Enerģijas komponente 	5	Ls/MWh	EKQ=IMTQ

(divdaļīga tarifa gadījumā)

Jaudas komponente 	6	tūkst.Ls/MW 	JKQ=(IPQ+

(divdaļīga tarifa gadījumā)		gadā	NPQ)/(QJNETO

+QŪKNETO)

Elektroenerģijas tarifa aprēķins:

Pastāvīgās izmaksas uz koģenerācijas 	7	Ls/MWh	IPKOĢ=(IPE+

ciklā ražotās elektroenerģijas vienību			NPE) x 1000/EKOĢ

Elektroenerģijas tarifs 	8	Ls/MWh	TE=IPKOĢ+IMTE

(viendaļīga tarifa gadījumā)

Enerģijas komponente 	9	Ls/MWh	EKE=IMTE

(divdaļīga tarifa gadījumā)

Jaudas komponente 	10	tūkst.Ls/MW 	JKE=(IPE+NPE)/

(divdaļīga tarifa gadījumā)		gadā	EJNETO

4.,5.,6.poz. – koģenerācijas stacija pēc vienošanās ar siltumenerģijas pircēju var pārdot siltumenerģiju pēc divdaļīga tarifa, kas sastāv no maksas par siltumenerģiju un maksas par pieprasīto siltuma jaudu, vai arī pēc viendaļīga tarifa.

8.,9.,10.poz. – koģenerācijas stacija pēc vienošanās ar elektroenerģijas pircēju var pārdot elektroenerģiju pēc divdaļīga tarifa, kas sastāv no maksas par elektroenerģiju un maksas par elektrisko jaudu, vai arī pēc viendaļīga tarifa.

3.5. Peļņas vai zaudējumu aprēķins

Tabula 5.  Peļņas vai zaudējumu aprēķins

Nosaukums	Poz.	Mēr-	Apzīmējums;

vienība	aprēķina izteiksme

Gadi pēc kārtas

Koģenerācijas ciklā ražotās 	1	Ls/MWh	TE

elektroenerģijas tarifs

Siltumenerģijas enerģijas komponente	2	Ls/MWh	EKQ

Siltuma jaudas maksa	3	tūkst. Ls/MW

gadā	JKQ

Pieprasītā siltuma jauda	4	MW	JQ=QJNETO+QŪKNETO

Koģenerācijas ciklā ražotās 	5	MWh	EKOĢ

elektroenerģijas realizācija

Siltumenerģijas realizācija	6	MWh	RQ=QNETO+QŪK

Ienākumi par elektroenerģiju	7	tūkst. Ls	IEE=(TE x

EKOĢ)/1000

Ienākumi par siltumenerģiju kopā	8	tūkst. Ls	IEQ=IEQEN+IEQJ

par enerģiju	9	tūkst. Ls	IEQEN=EKQ

x RQ/1000

par siltuma jaudu	10	tūkst. Ls	IEQJ=JKQ x JQ

Neto apgrozījums	11	tūkst. Ls	NA=IEE+IEQ

Mainīgās izmaksas	12	tūkst. Ls	IM=IMQKOĢ+IMKOĢ

Ražošanas pastāvīgās izmaksas	13	tūkst. Ls	IPRAž=IPRAžQ+IPRAžE

Nolietojums	14	tūkst. Ls	NOL=NOLQ

+NOLE

Procentu maksājumi	15	tūkst. Ls	KPROC=KPROCQ

+KPROCE

Peļņa pirms nodokļiem	16	tūkst. Ls	PPN=NA–IM–

IPRAž–NOL–KPROC

UIN	17	tūkst. Ls	UIN

Pārējie nodokļi (NĪN)	18	tūkst. Ls	NĪN=NĪNQ+NĪNE

Pārskata gada peļņa (neto peļņa)	19	tūkst. Ls	NP=PPN–

(UIN+NĪN)

Peļņa pirms procentu un nodokļu nomaksas	20	tūkst. Ls	PPPN=PPN

+KPROC

Tab.5. iekļauj tikai tos ienākumus un izmaksas, kuras attiecas uz siltumenerģiju un koģenerācijas ciklā ražoto elektroenerģiju.

2.poz. – siltumenerģijas tarifs viendaļīga tarifa gadījumā; enerģijas komponente divdaļīga tarifa gadījumā, kura tiek aprēķināta Tab.4.5.poz.

3.poz. – vienāda ar 0 viendaļīga tarifa gadījumā.

20.poz. – aprēķina tikai ekspluatācijā esošās koģenerācijas stacijas.

3.6. Naudas plūsmas pārskats

Tabula 6.  Naudas plūsmas pārskats

Nosaukums	Poz.	Apzīmējums;

aprēķina izteiksme

Gadi pēc kārtas

KOPĒJĀ IENĀKOŠĀ PLŪSMA	1	KIEP=IEE+IEQ

Ieņēmumi par elektroenerģiju 	2	IEE

Ieņēmumi par siltumenerģiju	3	IEQ

KOPĒJĀ IZEJOŠĀ PLŪSMA	4	KIZP=IEGP+PRI

+ISD+N+KPROC+KPAM

Saimnieciskās darbības izmaksas	5	ISD=IM+IPRAž

Nodokļi (UIN un NĪN)	6	N=UIN+NĪN

Procentu maksājumi	7	KPROC

Aizņēmuma pamatdaļas apmaksa	8	KPAM=KPAMQ+KPAME

TĪRĀ NAUDAS PLŪSMA	9	TNP=KIEP–KIZP

Projekta iekšējās peļņas normas (IRR) aprēķins:

Tīrā naudas plūsma plus procentu un 	10	PNP=TNP+KPROC+KPAM

pamatdaļas maksājumi

Projekta kopējais IRR uz 10 gadiem	11	IRR

Kopējo kapitālieguldījumu daļa, kura attiecināma 	12	Kar PCLKOĢ= Kar PCL x

uz siltumenerģiju un koģenerācijas 		(ĪPQ+ĪPKOĢ– ĪPQ x ĪPKOĢ)

ciklā ražoto elektroenerģiju

Tabulā 6. iekļauj tikai tos ieņēmumus un izdevumus, kuri attiecas uz siltumenerģiju un koģenerācijas ciklā ražoto elektroenerģiju.

10.,11.poz. – aprēķina tikai jaunās koģenerācijas stacijas.

11.poz. – nosakot iekšējo peļņas normu, naudas plūsmā izmanto kapitālieguldījumu daļu, kas attiecināma uz siltumu un koģenerācijas ciklā ražoto elektroenerģiju, kuru nosaka kā parādīts 12.poz.

3.7. Tarifa aprēķināšanas kārtība, ja tiek noteikts elektroenerģijas un siltumenerģijas tarifs

Siltumenerģijas un koģenerācijas ciklā ražotās elektroenerģijas tarifs tiek izrēķināts Tab.4.: 4.–6.; 8.–10.poz. Tarifus aprēķina pēc sekojošas kārtības:

1. Jaunām koģenerācijas stacijām divdaļīga siltumenerģijas tarifa gadījumā tarifs tiek noteikts, atrodot Tab.5. 1.poz. un 3.poz. vērtības, pie kurām izpildās nosacījums, ka Tab.6. 11.poz. ir vienāda ar 9% un Tab.5. 1., 3.poz. vērtības ir vienādas ar Tab.4. 6. un 8.poz. Aprēķina sākumā Tab.5. 2.poz. jāievieto Tab.4. 5.poz. vērtība.

2. Jaunām koģenerācijas stacijām viendaļīga siltumenerģijas tarifa gadījumā tarifs tiek noteikts, atrodot Tab.5. 1. un 2.poz. vērtības, pie kurām izpildās nosacījums, ka Tab.6. 11.poz. ir vienāda ar 9% un Tab.5. 1., 2.poz. vērtības ir vienādas ar Tab.4. 4. un 8.poz. Aprēķina sākumā Tab.5. 3.poz. jāievieto 0.

3. Ekspluatācijā esošām koģenerācijas stacijām divdaļīga siltumenerģijas tarifa gadījumā tarifs tiek noteikts, atrodot Tab.5. 1. un 3.poz. vērtības, pie kurām izpildās nosacījums, ka vidējā Tab.5. 20.poz. un gada vidējā kopkapitāla rentabilitātes vērtība ir vienāda ar 12% un Tab.5. 1., 3.poz. vērtības ir vienādas ar Tab.4. 6. un 8.poz. Aprēķina sākumā Tab.5. 2.poz. jāievieto Tab.4. 5.poz. vērtība. Nosakot kopkapitāla rentabilitātes vērtību, izmanto gada vidējo kopkapitāla daļu, kas attiecināma uz siltumu un koģenerācijas ciklā ražoto elektroenerģiju, kuru nosaka sekojoši:

KKKOĢ=KK x (ĪPQ+ĪPKOĢ– ĪPQ x ĪPKOĢ),

kur	KK – kopējā gada vidējā kopkapitāla vērtība.

4. Ekspluatācijā esošām koģenerācijas stacijām viendaļīga siltumenerģijas tarifa gadījumā tarifs tiek noteikts, atrodot Tab.5. 1. un 2.poz. vērtības, pie kurām izpildās nosacījums, ka vidējā Tab.5. 20.poz. un gada vidējā kopkapitāla rentabilitātes vērtība ir vienāda ar 12% un Tab.5. 1., 2.poz. vērtības ir vienādas ar Tab.4. 4. un 8.poz. Aprēķina sākumā Tab.5. 3.poz. jāievieto 0.

5. Gadījumā, ja siltumenerģijas iepirkuma cena no koģenerācijas stacijas ir zemāka nekā tiek noteikta ar šo metodiku, tad, koģenerācijas stacija var noteikt elektroenerģijas tarifu, kas nodrošina Regulatora noteiktos rentabilitātes rādītājus. Elektroenerģijas tarifa noteikšanai izmanto tādu pašu kārtību kā 3.8. paragrāfā, bet izmantojot siltumenerģijas iepirkuma cenu kā izejas lielumu. Noteiktais elektroenerģijas tarifs nedrīkst pārsniegt elektroenerģijas cenas etalonu.

3.8. Tarifa aprēķināšanas kārtība, ja tiek noteikts tikai siltumenerģijas tarifs

Ja tarifu nosaka tikai koģenerācijas stacijā ražotajai siltumenerģijai, tad izmanto koģenerācijas stacijai noteikto elektroenerģijas pārpalikuma iepirkuma vai vienošanās cenu un nosaka siltumenerģijas cenu, kura koģenerācijas stacijai nodrošina Regulatora noteiktos rentabilitātes rādītājus. Tarifa aprēķinu veic pēc sekojošas kārtības:

1. Jaunām koģenerācijas stacijām divdaļīga siltumenerģijas tarifa gadījumā tarifu aprēķinu uzsāk, ievietojot Tab.5. 1.poz. koģenerācijas stacijai noteikto elektroenerģijas pārpalikuma iepirkuma cenu vai vienošanās cenu, un Tab.5. 2.poz. ievietojot Tab.4. 5.poz. vērtība. Atrod Tab. 5. 3.poz. vērtību, pie kuras izpildās nosacījums, ka Tab.6. 11.poz. ir vienāda ar 9%. Tab.4. 6., 8., 9. un 10.poz. aprēķinā neizmanto.

2. Jaunām koģenerācijas stacijām viendaļīga siltumenerģijas tarifa gadījumā tarifu aprēķinu uzsāk, ievietojot Tab.5. 1.poz. koģenerācijas stacijai noteikto elektroenerģijas pārpalikuma iepirkuma cenu vai vienošanās cenu, un Tab.5. 3.poz. ievietojot 0. Atrod Tab. 5. 2.poz. vērtību, pie kuras izpildās nosacījums, ka Tab.6. 11.poz. ir vienāda ar 9%. Tab.4. vērtības aprēķinā neizmanto.

3. Ekspluatācijā esošām koģenerācijas stacijām divdaļīga siltumenerģijas tarifa gadījumā tarifu aprēķinu uzsāk, ievietojot Tab.5. 1.poz. koģenerācijas stacijai noteikto elektroenerģijas pārpalikuma iepirkuma cenu vai vienošanās cenu, un Tab.5. 2.poz. ievietojot Tab.4. 5.poz. vērtība. Atrod Tab. 5. 3.poz. vērtību, pie kuras izpildās nosacījums, ka gada vidējā kopkapitāla rentabilitāte ir vienāda ar 12%. Tab.4. 6., 8., 9. un 10.poz. aprēķinā neizmanto.

4. Ekspluatācijā esošām koģenerācijas stacijām viendaļīga siltumenerģijas tarifa gadījumā tarifu aprēķinu uzsāk, ievietojot Tab.5. 1.poz. koģenerācijas stacijai noteikto elektroenerģijas pārpalikuma iepirkuma cenu vai vienošanās cenu, un Tab.5. 3.poz. ievietojot 0. Atrod Tab. 5. 2.poz. vērtību, pie kuras izpildās nosacījums, ka gada vidējā kopkapitāla rentabilitāte ir vienāda ar 12%. Tab.4. vērtības aprēķinā neizmanto.

4. Elektroenerģijas cenas etalona noteikšana

Elektronerģijas cenas etalona noteikšanai tiek izmantots vienkāršots aprēķins maksimāli efektīvā kondensācijas elektrostacijā ražotai elektroenerģijai.

Aprēķins cenas etalona noteikšanai tiek veikts izmantojot atšķirīgus pieņēmumus, atkarībā no plānotajā koģenerācijas stacijā izmantojamā kurināmā veida:

• ja koģenerācijas stacijā plānots izmantot dabas gāzi, aprēķins tiek veikts gāzi izmantojošai kondensācijas stacijai, kuras lietderības koeficients nav mazāks par 55%;

• ja koģenerācijas stacijā plānots izmantot jebkura veida cieto kurināmo, aprēķins tiek veikts ogles izmantojošai kondensācijas stacijai, kuras lietderības koeficients nav mazāks par 45%.

5. Tarifu griestu noteikšana tarifu pārskata ciklam

Noteiktie koģenerācijas stacijas siltumenerģijas un koģenerācijas ciklā saražotās elektroenerģijas tarifi tiek pilnībā pārskatīti reizi trīs gados.

Laikā starp pilnīgu tarifu pārskatīšanu ik gadus tiek noteiktas tarifu vērtības izmaiņas.

Tarifu griestu princips nosaka, ka pārskata cikla laikā faktiskā tarifu vērtība (FTVt) nevienā pārskata cikla brīdī nevar pārsniegt tarifu griestu vērtību (TGVt):

FTVt ² TGVt

Bāzes gadā tarifu griestu vērtība ir vienāda ar noteikto bāzes tarifu vērtību, ja tā nepārsniedz elektroenerģijas cenas etalonu. Pretējā gadījumā iesniegtais tarifu projekts tiek noraidīts.

Tarifu griestu vērtība, izteikta procentos pret bāzes tarifu, pārskata cikla pirmajam gadam ir 100%. Sekojošajos tarifu pārskata cikla gados tarifu griestu vērtības izmaiņas konkrētam gadam nosaka saskaņā ar formulu:

TGVt = PCIk–1 – X + Z, kur

TGVt tarifu griestu vērtības izmaiņas kārtējam tarifu pārskata gadam, %, salīdzinājumā ar iepriekšējo pārskata gadu,

PCIk–1  patēriņa cenu pārmaiņas iepriekšējā kalendārajā gadā, %

Patēriņa cenu pārmaiņas tiek noteiktas, izmantojot publicētos LR Centrālās statistikas pārvaldes datus,

X efektivitātes izmaiņu koeficients, kas pirms tarifu pārskata cikla sākuma noteikts katram tarifu pārskata cikla gadam,

Z negaidīto izmaiņu faktors kārtējam tarifu regulēšanas gadam, %.

Tarifu griestu vērtība otrajam un sekojošajiem pārskata cikla gadiem ir:

TGVt = TGVt–1 + TGVt

Efektivitātes koeficienta (X) aprēķināšana:

• Saskaņā ar tarifu griestu piemērošanas principu, tarifu pārskata cikla pirmajam gadam efektivitātes koeficienta vērtība ir 0,

• Turpmākajiem tarifu pārskata cikla gadiem efektivitātes koeficientu nosaka, pamatojoties uz uzņēmuma pārskatiem par periodu pirms tarifu pārskata cikla sākšanās,

• Jaunām stacijām efektivitātes koeficientu nosaka vienādu ar 0 uz visu periodu, kura laikā atmaksājas veiktie kapitālieguldījumi,

• Efektivitātes noteikšana balstās uz apsvērumu, ka, uzņēmumam efektīvi darbojoties, uzņēmuma personāla, materiālu un kapitāla kopējo izmaksu vērtība, rēķinot uz 1 Ls ieņēmumu, gadu no gada samazinās,

• Nosakot minēto rādītāju, uzņēmuma izmaksas un ieņēmumi tiek pārrēķināti konkrēta gada cenās.

• Efektivitātes koeficientu aprēķina:

X = (KIzt–1 / KIet–1) / (KIzt / KIet) x 100 – 100, kur

KIe – kopējie koriģētie ieņēmumi,

KIz – kopējās koriģētās izmaksas.

Tādējādi, iepriekšējā gada deflēto kopējo izmaksu attiecība pret ieņēmumiem ir dalīta ar kārtējā gada deflēto izmaksu un ieņēmumu attiecību.

• Lai precīzāk raksturotu efektivitātes izmaiņas un novērstu nejaušas šā rādītāja svārstības, efektivitātes koeficientu ir nepieciešams aprēķināt pēc iespējas garākam laika posmam pirms tarifu regulēšanas cikla sākuma (vismaz 3 gadiem). Tādā gadījumā tarifu pārskata ciklam var noteikt efektivitātes koeficientu, kas ir aritmētiskais vidējais no aprēķinātajiem efektivitātes koeficientiem par iepriekšējo pārskata ciklu vai līdzvērtīgu periodu.

Negaidīto izmaiņu faktora (Z) pielietošana:

Negaidīto (neparedzēto) izmaiņu koeficienta vērtība parasti ir 0. Gadījumā, ja Regulators saņem uzņēmuma motivētu pieprasījumu un attiecīgus aprēķinus, kas atspoguļo nepieciešamību noteikt šā koeficienta vērtību >0, Regulators izvērtē šāda pieprasījuma pamatotību. Pamatota pieprasījuma gadījumā Regulators akceptē uzņēmuma prasību.

Negaidīto izmaiņu faktors parasti ietver nodokļu, citu valsts noteiktu maksājumu vai cenu izmaiņas, u.c.