9.pielikums

Ministru kabineta

2006.gada 28.marta

noteikumiem Nr.248

Jūras zvejas laivu drošības kritēriji

### I. Jūras zvejas laivu tehniskā stāvokļa noteikšanas vispārīgie principi

1. Zvejas laivas  tehniskā stāvokļa novērtēšanā svarīgākie rādītāji ir:

1.1. korpusa ūdensnecaurlaidība, konstrukcijas īpatnības un stiprība, brīvsānu augstuma atbilstība kuģošanas rajonam un kuģošanas papildnosacījumiem, korpusa materiāla nolietojums;

1.2. dzinēja un citu mehānismu konstrukcijas drošība un stabila darbība;

1.3. iekārtu, aprīkojuma un inventāra nokomplektējuma, tehnisko rādītāju un tehniskā stāvokļa atbilstība reglamentējošām prasībām;

1.4. obligāto pārbaužu laicīga veikšana;

1.5. zvejas laivas atbilstība noturības, kravnesības, pasažierietilpības un nenogrimšanas raksturojošiem un apliecinošiem dokumentiem.

2. Laivas tehniskā stāvokļa noteikšanas paņēmieni ir vizuālā apskate, izklauvēšana, iztaustīšana (zondēšana), ja nepieciešams, arī ekspertīze vai parauga ķīmiskā vai mehāniskā analīze, izmērīšana, pārbaude darbībā un tml.

3. Visizplatītākie bojājumi, kuri iespaido apskatāmā objekta tehnisko stāvokli, ir:

3.1. nodilums ( laivas konstrukciju stiprības elementu un detaļu sākotnējo izmēru vai materiāla kvalitātes izmaiņas sakarā ar koroziju, eroziju, koka detaļu trupēšanu, organisko materiālu puvi, kustīgo savienojumu izdilumu detaļu saskares vietās vai citu fizikālo vai ķīmisko īpašību pasliktināšanās ekspluatācijas un laika faktoru ietekmē;

3.2. defekts – objekta (konstrukcijas, iekārtas, ierīces vai atsevišķas detaļas mehāniskas, termiskas, elektriskas vai citādas iedarbības izsaukta konstrukcijas vai detaļu paliekoša deformācija vai struktūras izmaiņas) stāvoklis, kurā tā normāla darbība vai izmantošana ir neiespējama vai ierobežota;

3.3. metāla strukturālās izmaiņas vai nogurums.

4. Objekta tehniskā stāvokļa novērtēšanā izmanto nodiluma un defektu normas, kas iekļautas noteikumos, tehniskās ekspluatācijas instrukcijās un citos normatīvajos dokumentos. Konstrukciju elementu un detaļu nodiluma pakāpi nosaka, salīdzinot esošos rādītājus ar būves lielumiem.

5. Ja, veicot objekta pārbaudi, tiek konstatēts, ka peldošam līdzeklim nav bojājumu vai bojājumi un nodilums ir pieļaujamo normu robežās, tā tehniskais stāvoklis tiek atzīts par atbilstošu drošai kuģošanai. Atsevišķos gadījumos, ja nodilums tuvojas pieļaujamajam normu robežlielumam vai bojājumu raksturs ir tāds, ka var ietekmēt drošas kuģošanas nosacījumus laivai iepriekš noteiktajā kuģošanas rajonā, objekta stāvoklis var tikt novērtēts kā ierobežoti derīgs, piemērojot šai laivai ekspluatācijas ierobežojumus (kuģošanas rajona, jūras stāvokļa, kravas daudzuma, veida vai izvietojuma, pasažieru vai cilvēku skaita un tml.). Šie ekspluatācijas ierobežojumi ir pieļaujami tikai ja tie ir pietiekami pamatoti.

6. Defektu novēršanas veids, remonta apjoms, izmantojamo materiālu un tehnoloģiju piemērotība jāsaskaņo ar inspektoru vai (sarežģītos gadījumos) ar Kuģošanas drošības inspekciju.

### II. Korpusa apskate un tehniskā stāvokļa noteikšana

7. Uzrādot laivas korpusu apskatei, ir jābūt iztīrītām kravas tilpnēm, korpusa karkasa un apšuvuma iekšējām un ārējām virsmām jābūt tīrām no rūsas un netīrumiem.

8. Veicot ikgadējo pārbaudi, inspektors vizuāli apskata un novērtē korpusa karkasa, ārējā apšuvuma, ūdensnecaurlaidīgo šķērssienu, ūdensnecaurlaidīgo klāja aizveru tehnisko stāvokli, sevišķu uzmanību pievēršot tiem defektiem (piemēram, pastiprināta rūsēšana, deformācijas, cementa kastes), kas tika konstatēti iepriekšējās apskatēs, kā arī vietām, kuras ir vairāk  pakļautas rūsēšanai, nodilumiem un trupēšanai. Ja laivas tērauda karkasa, ārējā apšuvuma un klāja apšuvuma stiprība izraisa šaubas, inspektoram ir tiesības pieprasīt veikt šo objektu vai vietu biezuma mērījumus. Ja ārējā korpusa apšuvuma biezums ir mazāks par 1,5 mm, šīs laivas ekspluatācija jūras apstākļos nav pieļaujama vai pieļaujama uz laiku ar ekspluatācijas ierobežojumiem.

Laivas korpusa apskates un mērījumu apjomus, kā arī attiecīgu mezglu demontāžas vai izjaukšanas nepieciešamību inspektors ir tiesīgs noteikt, ņemot vērā iepriekšējo apskašu, mērījumu un veikto remontu faktiskos datus.

9. Aizliegts ekspluatēt laivu ar metinātu metāla korpusu, ja ir sūce, plaisas, virsūdens daļas apšuvuma nepieļaujami mehāniski bojājumi (caurumi, plīsumi), ja laivas karkasā ir nepieļaujami bojājumi, kas var pazemināt  laivas kopējo stiprību.

10. Koka korpusa tehnisko stāvokli nosaka:

10.1. vizuāli apskatot, izklaudzinot, durot ar īlenu, veicot kontroles urbumu, ietēsumu;

10.2. klaudzinot, lai noteiktu koksnes stāvokli (nebojāta koksne izdod tīru, skanīgu toni, bet bojāta, sapuvusi – dobju skaņu);

10.3. durot ar īlenu (koksnes stāvokli var noteikt, salīdzinot īlena duršanas dziļumu laivas korpusā un nebojātā, līdzīgas sugas koksnē);

10.4. urbjot (koksnes stāvokli pārbauda vietās, kuras nosegtas ar citiem laivas konstrukcijas elementiem. Koksnes stāvokli nosaka pēc skaidu nokrāsas, smaržas);

10.5. vietās, kur koka korpusa apšuvums ir sācis bojāties, bojājuma dziļumu var noteikt, šīs bojātās daļas notēšot līdz veselai koksnei;

10.6 apskatot koka korpusa laivu uz ūdens (sevišķa vērība jāvelta laivas ārējās apšuves un klāja ūdensnecaurlaidībai). Vienas diennakts laikā ieplūdušā ūdens līmenis laivas iekšienē (dibenā) nedrīkst būt augstāks par 5 cm. Laivas, kuras ārējā apšuve ir pakļauta ķirmjēdei, ekspluatācija nav pieļaujama. Bojātie apšuvuma dēļi ir jānomaina.

11. Normas korpusa tehniskā stāvokļa noteikšanai:

11.1. minimāli pieļaujamais laivas apšuves biezums no koka (dēļiem) ir 20 mm, no ūdensizturīga finiera ( 6 mm, no alumīnija sakausējuma ( 2 mm;

11.2. laivas koka korpusa (ārējā apšuve veidota no ūdensizturīga finiera vai no dēļiem) tehnisko stāvokli nosaka pēc 1.tabulā norādīto pamatelementu nolietojuma pakāpes:

1. tabula

| Galvenie korpusa un apšuves elementi | Pieļaujamās nolietojuma normas (%) |
| --- | --- |
|  | derīgs | ierobežoti derīgs |
| Laivas dibens, karkass | 25 | 35 |
| Sānu apšuvums, klājs, sānu un klāja karkass | 30 | 40 |

Piezīmes.

- Šajā tabulā norādīto nolietojuma normu robežās ir pieļaujama koka elementu puve, apšuvuma un karkasa bojājumi, finiera slāņošanās, plaisas un citi defekti, kuri neietekmē korpusa ūdensnecaurlaidību.

- Tabulā sniegtie normatīvi ir doti attiecībā pret būves projektā esošajiem lielumiem.

11.3. no plastmasas būvētas laivas korpusa tehniskā stāvokļa derīgumu nosaka pēc 2.tabulā norādīto pamatelementu nolietojuma pakāpes:

2.tabula

| Galvenie karkasa un apšuves elementi | Pieļaujamās nolietojuma normas (%) |
| --- | --- |
|  | derīgs | ierobežoti derīgs |
| Laivas dibena un karkasa apšuve | 25 | 35 |
| Klāja karkass, apšuve | 30 | 40 |
| Sānu karkass, apšuve | 35 | 45 |

Piezīmes.

- Šajā tabulā norādīto nolietojuma normu robežās ir pieļaujami karkasa un apšuves detaļu bojājumi – noslāņošanās, virsējie plīsumi, skrambas, izdilumi vai citi defekti, kuri neietekmē ūdens necaurlaidību.

- Tabulā sniegtie pieļaujamie nodiluma normatīvi doti attiecībā pret būves projekta attiecīgajiem lielumiem.

11.4. vieglmetāla (dūralumīnija, alumīnija–magnija sakausējuma) laivas tehnisko stāvokli nosaka pēc 3.tabulā norādītajiem nolietojuma normatīviem:

3.tabula

| Materiāls | Pamatelementu grupas | Pieļaujamā nolietojuma norma (%) |
| --- | --- | --- |
|  |  | derīgs | ierobežoti derīgs |
| Dūralumnīja sakausējumi | Dibena daļas apšuvums, dibendaļas karkass | 15 | 20 |
|  | Klāja apšuvums, klāja karkass | 20 | 30 |
|  | Sānu apšuvums, karkass | 25 | 35 |
| Alumīnija un magnija sakausējums | Dibendaļas apšuvums, karkass | 20 | 30 |
|  | Klāja apšuvums, karkass | 20 | 30 |
|  | Sānu apšuvums, karkass | 25 | 35 |

Piezīmes.

- Šajā tabulā doto nolietojuma normu robežās ir pieļaujami apšuvuma un karkasa ieskrāpējumi, nobrāzumi un citi defekti.

- Tabulā sniegtie pieļaujamie nodiluma normatīvi doti attiecībā pret būves projekta attiecīgajiem lielumiem.

12. Laivas tehniskā stāvokļa novērtējums ''KUĢOŠANAI NEDERĪGS'' tiek noteikts šādos gadījumos (neatkarīgi no būves materiāla):

12.1. ja kaut viens no šī pielikuma 1., 2., un 3.tabulā minētajiem defektiem pārsniedz norādītās nolietojuma normas ar norādi "Ierobežoti derīgs";

12.2. ja laiva atrodas nogrimušā vai daļēji nogrimušā stāvoklī;

12.3. ja korpusa ārējā apšuvē ir plaisa, caur kuru iekšpusē var ieplūst ūdens;

12.4. ja paliekošo deformāciju vietās korpusa apšuvē un karkasā ir plaisas;

12.5. ja koka laivas karkasa savienojums zaudējis stiprību (piemēram, izkritušas vai palikušas vaļīgas stiprinājuma bultskrūves), kas radījis sūci korpusā.

### III. Dzinēja un dzenskrūves apskate un tehniskā stāvokļa noteikšana

13. Laivas ar stacionāro dzinēju un dzenskrūves iekārtu atbilst šādām prasībām:

13.1. tām ir sertifikāts par motora atbilstību darbam jūras apstākļos (konversija). Ja dzinējam sertifikāta nav, jābūt atzinumam, ka analogs dzinējs ir ekspluatēts jūras apstākļos ne mazāk kā vienu gadu un tā darbība atzīta kā stabila un droša. Atzinumu izsniedz Inspekcija uz kompetentas komisijas atzinuma pamata.

13.2. viens cilvēks var viegli iedarbināt motoru;

13.3. motors nevar patvaļīgi mainīt darba režīmu (apgriezienus);

13.4. tās ir nokomplektētas ar motora darba parametrus kontrolējošiem mēraparātiem, uz kuriem ir iezīme ar minimāli un maksimāli pieļaujamiem lielumiem;

13.5. ir nodrošināts mēraparātu apgaismojums diennakts tumšajā laikā;

13.6. ja motors tiek iedarbināts ar startera palīdzību, ir ģenerators akumulatoru uzlādēšanai;

13.7. motora darba parametri atbilst tā tehniskajā formulārā norādītajiem parametriem (piemēram, ūdens un eļļas temperatūra, eļļas spiediens);

13.8. motors darbojas stabili, ja ir dažādi apgriezieni;

13.9. eļļas un degvielas sistēma ir hermētiska;

13.10. motors ir droši piestiprināts pie tā pamata un pamats ( pie laivas korpusa, kā arī bultskrūvju uzgriežņi ir nodrošināti pret patvaļīgu atskrūvēšanos;

13.11. nodrošināta ātra un droša dzenskrūves griešanās virziena maiņas (reversa) iespēja;

13.12. nodrošināts deidvuda blīvslēga hermētiskums;

13.13. ir palikņi (silītes) degvielas savākšanai zem koka laivu degvielas sistēmas elementiem;

13.14. uz rotējošām mehānismu daļām ir aizsargapvalki;

13.15. bezklāja laivu motoru aizsargapvalki ir no nedegošiem materiāliem;

13.16. izpūtēju kolektoru siltumizolācijas ārpuse ir no materiāliem, kas neuzsūc naftas produktus;

13.17. degvielas tvertnei jābūt izvietotai ne tuvāk par 800 mm no motora gāzu izplūdes caurules (ja nav ugunsdrošas starpsienas);

13.18. benzīna motora nodalījums (uz metāla laivām) ir nožogots ar starpsienām, lai novērstu degvielas izplūšanu pa visu laivas dibenu;

13.19. motora degvielas sistēma ir gāzu izplūdes kolektora pretējā pusē;

13.20. dzenskrūve ir labi nostiprināta uz dzenskrūves vārpstas.

14. Laivām ar stacionāro dzinēju un dzenskrūves iekārtu nedrīkst būt:

14.1. nenormāli trokšņi un vibrācijas motorā, reduktorā un dzenskrūves vārpstas līnijā;

14.2. deformēti dzenskrūves spārni (ar kavitācijas izēdumiem un ierobiem).

15. Laivām ar piekabināmo motoru nodrošina:

15.1. drošību motora stiprinājumam pie laivas, kā arī drošības trosīti;

15.2. degvielas sistēmas hermētiskumu, kas novērš ūdens piesārņošanu;

15.3. ātras un vieglas motora iedarbināšanas iespējas jebkuros apstākļos.

16. Aizliegta motora un mehānismu ekspluatācija, ja nav likvidēti šādi defekti:

16.1. bojāts motora iedarbināšanas vai dzenskrūves griešanās virziena maiņas mehānisms;

16.2. deformēti vai nolauzti dzenskrūves spārni;

16.3. bojāti motora palīgmehānismi vai sistēmas, kas nodrošina tā darbu;

16.4. nenormāli trokšņi motorā;

16.5. stipra vibrācija;

16.6. motora pārkaršana;

16.7. plīsumi vai deformācijas atbildīgos mehānismos;

16.8. motora nevienmērīgs darbs.

### IV. Elektroiekārtu pārbaude

17. Elektroiekārtas, kā arī akumulatoru, elektrisko vadu un signāluguņu stiprinājums tiek pārbaudīts darbībā.

18. Akumulatoru baterijas ir izvietotas hermētiskās kārbās ar ventilāciju. Tās nedrīkst būt izvietotas blakus izpūtēju kolektoriem. Akumulatoru baterijas nedrīkst būt izvietotas vienā nodalījumā ar benzīnmotoru.

19. Lietojamās strāvas spriegums nedrīkst pārsniegt 24 V.

20. Elektroiekārtas un elektriskie vadi ir aizsargāti pret ūdens, eļļas, degvielas, augstas temperatūras vai mehānisko iedarbību.

21. Elektroizolācijas pretestība nedrīkst būt mazāka par 0,5 M(.

22. Nepieciešams akumulatoru ''masas'' slēdzis.

### V. Stūres iekārtas tehniskā stāvokļa noteikšana

23. Pārbauda stūres iekārtas komplektāciju, kā arī pievadtrošu (ja tādas ir) nospriegojumu un to savilču (talrepu) nodrošinājumu pret patvaļīgu atskrūvēšanos.

24. Pārbauda, vai trošu pievads neberzējas gar korpusu, neiesprūst, pārliekot stūri no viena borta uz otru.

25. Ir iespēja pārlikt stūri ne mazāk kā 35( no diametrālās plaknes uz katru bortu. Stūres pārlikšanas laiks no borta uz bortu nedrīkst pārsniegt 10 sekundes. Stūri bez piepūles var pārlikt ar vienu roku.

26. Ir rezerves stūres vadības iespēja (distances vadības gadījumā).

### VI. Jūras zvejas laivu aprīkojuma normas

27. Jūras zvejas laivu aprīkojuma normas attiecas uz Latvijas Republikas ostās reģistrējamām jūras laivām.

28. Aprīkojuma saraksts:

| Nr. p.k. | Aprīkojuma nosaukums | mēr- vienība | Klāja laivas | Bezklāja laivas | Piezīmes |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | paš- gājēji | bez galvenā dzinēja | paš- gājēji | bez galvenā dzinēja |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Glābšanas līdzekļi |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Glābšanas plosts ar hidrostatu | gab | 1 | – | – | – | sk. piezīmi Nr.1 |
| 2. | Glābšanas riņķis ar līni |  |  |  |  |  |  |
|  | L < 5,5 m | gab. | 1 | 1 | 1 | 1 | sk. piezīmi Nr.2 |
|  | 5,5 < L < 12 m | '' | 1 | 1 | 1 | 1 | '' |
|  | L > 12 m | '' | 2 | 2 | 2 | 2 | '' |
| 3. | Glābšanas vestes | Pa vienai katram cilvēkam | sk. piezīmi Nr.4 |
|  | Ugunsdzēsības inventārs |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Ugunsdzēšamais aparāts | gab. | 2 | – | 1 | – | sk. piezīmi Nr.9 |
| 5. | Ugunsdzēšamais spainis | '' | 1 | 1 | 1 | – |  |
| 6. | Cirvis | '' | 1 | 1 | - | – |  |
|  | Avārijas instrumenti |  |  |  |  |  | sk. piezīmi Nr.4 |
| 7. | Takelāžas nazis | '' | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 8. | Skrūvgriezis | '' | 1 | - | 1 | - |  |
| 9. | Cirtnis | '' | 1 | - | 1 | - |  |
| 10. | Āmurs | '' | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 11. | Darvotas pakulas | kg | 2 | 2 | 2 | 2 |  |
| 12. | Koka ķīļi | gab. | 3 | – | – | – |  |
| 13. | Brezents (1(1,5 m) | gab. | 1 | – | 1 | – |  |
| 14. | Sērkociņi hermētiskā iepakojumā | kārb. | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 15. | Liekšķere | gab. | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 16. | Ūdens atsūknēšanas sūknis | '' | 1 | – | 1 | – | sk. piezīmi Nr.10 |
|  | Signālierīces |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Zvans L > 12 m | gab | 1 | – | – | – |  |
| 18. | Kuģa svilpe | '' | 1 | – | 1 | – | sk. piezīmi Nr.6 |

| 19. | Baltās topuguns lukturis (elektriskais, gāzes vai pironaftas) | gab. | 1 | – | 1 | – | sk. piezīmi Nr.3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20. | Borta uguns lukturis (elektriskais) |  |  |  |  |  |  |
|  | sarkans | gab. | 1 | - | 1 | - | sk. piezīmi Nr.3 |
|  | zaļš | '' | 1 | - | 1 | - | sk. piezīmi Nr.3 |
| 21. | Baltās aizmugures uguns lukturis (elektriskais) | '' | 1 | - | 1 | - | sk. piezīmi Nr.3 |
| 22. | Pārnēsājams balts lukturis (elektriskais) | '' | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 23. | Zvejas lukturis 360( (elektriskais) |  |  |  |  |  |  |
|  | sarkans | '' | 1 | - | - | - |  |
|  | balts | '' | 1 | - | - | - |  |
|  | zaļš | '' | 1 | - | - | - |  |
| 24. | Groziņš (signālzīme) | '' | 1 | - | - | - |  |
| 25. | Melna signālzīme ''lode'' (diametrs ne mazāk par 0,3 m) | '' | 1 | - | - | - |  |
| 26. | Signāllāpa, sarkana | '' | 6 | 6 | 6 | 3 | sk. piezīmi Nr.8 |
| 27. | Ķeksis | '' | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 29. | Enkurs | '' | 1 | 1 | 1 | 1 | sk. tabulu Nr.1 |
| 30. | Enkura trose vai ķēde | m | 30 | 30 | 30 | 30 | sk. tabulu Nr.1 |
| Piezīmes. Zvejas laivām, kuru kuģošanas rajons ir 5 jūras jūdzes (turpmāk tekstā – j.j.) un vairāk. L – laivas gabarīta garums. L < 7 m, ja laivas ātrums nepārsniedz 7 mezglus, topuguns, aizmugures un borta ugunis var tikt aizvietotas ar vienu baltu 360( uguni. Var nebūt, ja uz laivas nav cilvēku. Laivām nokomplektēšanu ar navigācijas kartēm, locijām un stūrmaņu instrumentiem nosaka ostas kapteinis. Pie L < 12 m var tikt aizstāta ar sirēnu vai automašīnas skaņu ierīci. Peldošiem līdzekļiem, kuru kuģošanas rajons ir līdz 2 j.j. no krasta – 3 sarkanās lāpas. Airu laivām signāllāpas nav vajadzīgas pie nosacījuma, ka ir skaņas signālierīce, kas nodrošina skaņas dzirdamību ne mazāk par 0,5 j.j., un ir darvotas pakulas celafāna iepakojumā, kuras var dedzināt briesmu gadījumā. Atļauts aprīkot ar aparātiem, kuriem tilpums ir ne mazāks par 2 kg (l). Laivām, kuru kuģošanas rajons ir līdz 5 j.j., ir jābūt ūdens atsūknēšanas līdzekļiem no visiem nodalījumiem ar jaudu, ne mazāku par 2 m3/h, laivām, kuru kuģošanas rajons ir 5 j.j. un vairāk, – ar jaudu, ne mazāku par 4 m3/h. |

29. Šī pielikuma 28.punktā minētajam aprīkojumam (1., 2., 3., 4., 14., 16.–23., 27.pozīcija), kā arī 31.punktā minētajam navigācijas un radioaprīkojumam (1., 2., 3., 4., 5.pozīcija) jābūt Latvijas Jūras administrācijas atzīta tipa.

30. Enkura masas un enkurķēdes kalibra noteikšana:

| LMAX + Lūdens līnija | Enkurs | Enkurķēdes vai troses diametrs |
| --- | --- | --- |
| 2 |  | ķēde | trose |
| m | kg | mm | mm |
| 6 | 8 | 6 | 12 |
| 7 | 9 | 8 | 12 |
| 8 | 10 | 8 | 12 |
| 10 | 13 | 8 | 12 |
| 11 | 15 | 8 | 12 |
| 12 | 18 | 8 | 14 |
| 13 | 21 | 10 | 14 |
| 14 | 24 | 10 | 14 |
| 15 | 26 | 10 | - |
| 16 | 30 | 10 | - |
| 17 | 34 | 10 | - |
| 18 | 38 | 10 | - |
| 19 | 42 | 12 | - |
| 20 | 47 | 12 | - |
| 21 | 52 | 12 | - |
| 22 | 57 | 12 | - |
| 23 | 62 | 12 | - |
| 24 | 68 | 12 | - |
| Piezīmes. Enkurķēdes diametrs tiek mērīts pēc ķēdes locekļa diametra. Troses diametrs dots attiecībā uz neilona trosēm. Gadījumā, ja tiek izmantota cita materiāla trose, tās stiprībai jābūt ne mazākai kā attiecīgā diametra neilona trosei. |

31. Navigācijas un radioaprīkojums:

| Nr. | Aprīkojuma | Mēr- | Kuģošanas rajons (j.j.) | Piezīmes |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| p.k. | nosaukums | vienība | 20 | 5 | 2 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Jūras (laivu) kompass | gab. | 1 | 1 | – | var nebūt ja uz laivas nav cilvēku |
| 2. | Kompass | '' | – | – | 1 | '' |
| 3. | Prizmatiskais binoklis | '' | 1 | 1 | – | '' |
| 4. | Stacionārā jūras UĪV radiostacija | kompl. | 1 | - | – | '' |
| 5. | Portatīvā jūras UĪV radiostacija | '' | – | 1 | – | '' |
| 6. | Radiolokācijas atstarotājs | gab. | 1 | – | – | ar augstumu virs ūdens līnijas ne mazāku par 4 m |
| 7. | Mazā aptieciņa | kompl. | 1 | 1 | – | '' |

Piezīmes.

1. Jūras rajonā A1 laivām ar stacionāro UĪV radiostaciju var atļaut kuģot ar attālināšanos no patvēruma ostas līdz 20 jūras jūdzēm.

2. Jūras rajonā A1 laivām ar pārnēsājamo UĪV radiostaciju ir atļauts kuģot ar attālināšanos no patvēruma ostas/krasta līdz 5 jūras jūdzēm.

3. Rajonos kuros nav nodrošināti radiotelefona sakari, un rajonos, kuros nav nodrošināti nepārtraukti radiotelefona sakari, periodos, kad radiotelefona sakari nav nodrošināti, kuģošana atļauta ar attālināšanos no krasta līdz 2 jūras jūdzēm.

### VII. Kuģošanas rajona noteikšanas kritēriji

32. Kuģošanas rajons ar attālināšanos no patvēruma vietas vairāk par 5 jūras jūdzēm var būt noteikts tikai klāja laivām. Stacionārā ŪĪV radiostacija, noturības informācija, kompass un stacionārais dzinējs ar būves projektā paredzēto minimālo un maksimālo jaudu, kas nodrošina laivas ātrumu, ne mazāku par 6 mezgliem, šādām laivām ir obligāts, kā arī dzinēja nodalījumam un kravas tilpnei ir jābūt atdalītiem no pārējiem laivas nodalījumiem ar ūdensdrošu starpsienu no laivas dibena līdz klāja apšuvei.

33. Noturības informāciju var neprasīt zvejas laivām, kuras ilgstoši atradušās ekspluatācijā (vairāk par 5 gadiem) un to ekspluatācija pierādījusi, ka tās ir drošas kuģošanai noteiktajos apstākļos (piemēram, vēja stiprums, viļņu augstums). Šajā gadījumā laivai, stājoties Kuģošanas drošības inspekcijas uzraudzībā, īpašnieks iesniedz rakstisku ziņojumu par to, ka laiva 5 gadu laikā ir bijusi derīga kuģošanai noteiktā vēja stiprumā un viļņu augstumā, ar konkrētu kravas daudzumu, taču tādu laivu kuģošanas rajons nedrīkst pārsniegt 5 jūras jūdzes no krasta, un viļņu augstums nedrīkst būt lielāks par 0,60 m.

34. Kuģošanas rajons līdz 5 jūras jūdzēm no krasta var būt noteikts tikai laivām, kuru garums nav mazāks par 7 metriem un ir stacionārs dzinējs. Klāja zvejas laivām šis garums var būt mazāks.

35. Noturības informāciju var neprasīt zvejas laivām, kuras būvētas uz jūras kuģu glābšanas laivu bāzes, būtiski nemainot to konstrukciju, un tām ir pilnā apjomā saglabājušās gaisa vai ar putuplastu piepildītas kastes, kas padara laivu praktiski negrimstošu. Tādu laivu kuģošanas rajons nedrīkst pārsniegt 5 jūras jūdzes no krasta, pieļaujamais viļņu augstums nav lielāks par 1,00 metru, kravas daudzums kopā ar komandas svaru nedrīkst pārsniegt šāda tipa glābšanas laivai paredzēto kravnesību (cilvēku skaits + 75 kg).

36. Jaunām zvejas laivām, stājoties Kuģošanas drošības inspekcijas uzraudzībā, jāuzrāda būves dati (rasējumi, gabarīti, svars, iegrime) un noturības informācija. Ja laiva būvēta analogi laivai, kas atrodas ekspluatācijā un kurai ir noturības informācija, jaunu informāciju izstrādāt nav obligāti, var izmantot ekspluatācijā esošas laivas noturības informācijas kopiju, ko Kuģošanas drošības inspekcija apstiprina konkrētai laivai. Ja jaunai laivai nav noturības informācijas, tās kuģošanas rajons nevar būt lielāks par 2 jūras jūdzēm no krasta, viļņu augstumam nepārsniedzot 0,50 metru, bez tam laivām jābūt nodrošinātām ar gaisa vai putuplastu pildītām kastēm, kas garantē laivas peldspēju avārijas apstākļos.

37. Airu laivām attālināšanās no krasta nedrīkst pārsniegt 0,3 jūras jūdzes, viļņu augstumam nepārsniedzot par 0,3 metrus.

38. Laivai ar piekabināmo dzinēju attālināšanās no krasta nedrīkst pārsniegt 2 jūras jūdzes.

VIII. Kuģošanas spējas apliecība

Satiksmes ministrs	K.Peters

# Text boxes

1. Brauciena laikā kuģošanas spējas apliecībai jābūt uz  kuģa.

2. Aizliegts braukt gadījumos, ja:

2.1. nav veikta kuģa ikgadējā apskate;

2.2. nav novērstas nepilnības, kas konstatētas ikgadējā  tehniskajā apskatē;

2.3. mainījušies kuģa dati;

2.4. trūkst vai nav kārtībā kuģa aprīkojums;

2.5. kuģis vai tā elementi ir bojāti.

Latvijas Jūras administrācijas

Kuģu tehniskā inspekcija

KUĢOŠANAS SPĒJAS

APLIECĪBA

Kuģis atzīts par derīgu kuģošanai jūrā ar attālināšanos no patvēruma vietas/krasta* līdz ____________ j.j. pie viļņu augstuma līdz (h3%) ______________ metriem un vēja ātruma ne lielāka par _____________ m/s, cilvēku skaits laivā ne lielāks par _______________, kuģošana atļauta diennakts gaišajā un tumšajā* laikā.

Apliecība derīga līdz _____________________________, ar nosacījumu, ka tiek veiktas ikgadējās apskates

Apliecība izsniegta_______________________________

(vieta,  datums)

____________________________________

(pilnvarotās personas paraksts, vārds, uzvārds, amats)

Nr.________________

Nākamais apskates termiņš_________________________

* nevajadzīgo svītrot

Aprīkojums, apgāde:

Glābšanas plosti____gab., riņķi____gab., vestes_____gab.

Topuguns____, bortugunis_____, pakaļgala uguns _____, balta riņķuguns______, zvejas ugunis_________________

Svilpe, zvans*, signāllāpas (sarkanas) _____________gab.

Enkurs______kg, enkurtrose/ķēde*_____m, ( ______mm

Ugunsdzēsības aprīkojums:

ugusdzēšamie aparāti ________gab., spaiņi_________gab.

Avārijas aprīkojums:

darvotas pakulas_______kg, brezents, ķeksis, sērkociņi hermētiskā iepakojumā, ūdenssūknis___m3/h, peldoša liekšķere, instrumentu komplekts, aptieciņa, airi_____gab.

Radioaprīkojums ________________________________

Kompass_____________________Binoklis___________

* nevajadzīgo svītrot

Apliecības ikgadējā apstiprināšana

Pamatojoties uz tehniskās apskates, kas veikta ____. gada ____________________________aktu Nr.____________

(datums, vieta)

apliecība tiek apstiprināta līdz______________________, ar nosacījumu, ka ir novērstas šādas piezīmes:

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Apskati veica________________________________

(paraksts, vārds, uzvārds)

Z.v.

Apliecības ikgadējā apstiprināšana

Pamatojoties uz tehniskās apskates, kas veikta ____. gada ____________________________aktu Nr.____________

(datums, vieta)

apliecība tiek apstiprināta līdz______________________, ar nosacījumu, ka ir novērstas šādas piezīmes:

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Apskati veica________________________________

(paraksts, vārds, uzvārds)

Z.v.

Apliecības ikgadējā apstiprināšana

Pamatojoties uz tehniskās apskates, kas veikta ____. gada ____________________________aktu Nr.____________

(datums, vieta)

apliecība tiek apstiprināta līdz______________________, ar nosacījumu, ka ir novērstas šādas piezīmes:

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Apskati veica________________________________

(paraksts, vārds, uzvārds)

Z.v

Kuģa vārds (reģ. Nr.)  _____________________________

Kuģa tips, pielietojums ____________________________

Pieraksta osta____________________________________

Kuģa īpašnieks __________________________________

Būves gads un vieta_______________________________

Korpusa materiāls ________________________________

Galvenie izmēri: L=______m, B=_______m, H=_____m, hbrīvsānu=_________m, iegrime (vidējā) ___________m

Kravnesība _____________________________________t

Gaisa tvertņu, peldspējas bloku tilpums  ____________m3

Dzinēji: skaits___gab., tips_____________, jauda____kW

būves gads, firma, vieta____________________________

Mehānismi: _____________________________________

_______________________________________________