Satiksmes ministrijas noteikumi Nr.23

Rīgā 2002.gada 3.septembrī

Noteikumi par transportlīdzekļu

tehnisko stāvokli un valsts tehnisko apskati

Izdoti saskaņā ar Ceļu satiksmes likuma 4.panta trešo daļu

un Ministru kabineta 1999.gada 19.janvāra noteikumu Nr.15

“Ceļu satiksmes noteikumi” 176.punktu

I. Vispārīgie jautājumi

1. Šie noteikumi nosaka transportlīdzekļu un vadītāju valsts nozīmes reģistrā (turpmāk — transportlīdzekļu reģistrs) noteiktā kārtībā reģistrēto transportlīdzekļu, izņemot sniega motociklus, (turpmāk — transportlīdzekļi) tehniskajam stāvoklim un to aprīkojumam izvirzītās prasības, šo prasību izpildes pārbaudes kārtību valsts tehniskajā apskatē (turpmāk — tehniskā apskate) un pārbaudes slēdziena pārsūdzēšanas kārtību.

2. Šo noteikumu mērķis ir nodrošināt cilvēku veselībai, dzīvībai un apkārtējai videi nekaitīgu transportlīdzekļu piedalīšanos ceļu satiksmē, veicot valsts tehnisko apskati un transportlīdzekļu tehniskā stāvokļa un to aprīkojuma pārbaudes uz ceļiem.

3. Tehniskās apskates mērķis ir periodiski kontrolēt transportlīdzekļu tehnisko stāvokli un tā aprīkojumu, aktualizējot transportlīdzekļu reģistru un atklājot meklēšanā esošos transportlīdzekļus, kā arī veicot tiesību aktos noteiktās, ar transportlīdzekļu piedalīšanos ceļu satiksmē saistītās kontroles funkcijas.

II. Transportlīdzekļu tehniskais stāvoklis un to aprīkojums

4. Transportlīdzekļiem piedaloties ceļu satiksmē, to tehniskajam stāvoklim un aprīkojumam pastāvīgi jāatbilst noteikumu 1.pielikumā dotajām prasībām, bet sporta automobiļiem, kuriem ir Latvijas Automobiļu federācijas sporta automobiļu tehniskās pases (4.pielikums), ievērojot 1.pielikumā noteiktās atrunas. Šī pielikuma 1. – 8.grupas prasības attiecas uz visiem transportlīdzekļiem, bet 9. – 13.grupas prasības — attiecīgi uz autobusiem, vieglajiem taksometriem, operatīvajiem transportlīdzekļiem, bīstamu kravu pārvadāšanai izmantojamiem transportlīdzekļiem un “zaļākiem un drošiem” un “Euro 3 drošiem” transportlīdzekļiem.

5. Visām transportlīdzekļa iekārtām, aprīkojumam, mehānismiem un ierīcēm jādarbojas visos paredzētajos režīmos.

6. Veicot transportlīdzekļu tehniskā stāvokļa un to aprīkojuma kontroli, konstatētos trūkumus vai bojājumus novērtē atkarībā no to nozīmīguma atbilstoši 2.pielikuma nosacījumiem ar kādu no šādiem vērtējumiem:

6.1. sīks trūkums vai bojājums, kas tieši neietekmē satiksmes drošību “1”;

6.2. būtisks trūkums vai bojājums, kas var ietekmēt satiksmes drošību “2”;

6.3. bīstams trūkums vai bojājums, kas apdraud satiksmes drošību “3”.

7. Atkarībā no konstatēto trūkumu vai bojājumu nozīmīguma transportlīdzekļa tehniskais stāvokli un tā aprīkojumu kopumā novērtē ar “0” vērtējumu, ja pārbaudītajam transportlīdzeklim nav konstatēti trūkumi vai bojājumi, vai atbilstoši konstatētajiem trūkumiem vai bojājumiem attiecīgi ar “1”, “2” vai “3” vērtējumu.

III. Transportlīdzekļu valsts tehniskā apskate

8. Tehniskā apskate veicama ne vēlāk kā 5 dienas pēc transportlīdzekļa pirmreizējās reģistrācijas un turpmāk ne retāk kā vienu reizi gadā. Pasažieru komercpārvadājumiem izmantojamiem transportlīdzekļiem tehniskā apskate veicama ne retāk kā divas reizes gadā. Datumu, līdz kuram jāveic nākošā tehniskā apskate, nozīmē ar speciālas datorprogrammas palīdzību tekošajā gadā vai nākošā gada tajā pašā kalendārajā mēnesī.

9. Tehnisko apskati veic bezpeļņas organizācija valsts akciju sabiedrība “Ceļu satiksmes drošības direkcija” (turpmāk — CSDD) vai CSDD šim nolūkam akreditēta juridiska persona tikai speciāli šim nolūkam paredzētajās vietās (turpmāk — tehniskās apskates vieta). Akreditētā juridiskā persona nevar veikt tehnisko apskati tās īpašumā vai valdījumā esošiem transportlīdzekļiem.

10. Tehniskā apskate veicama jebkurā transportlīdzekļa kategorijai atbilstošā tehniskās apskates vietā. Transportlīdzekļu klasifikācija pēc to kategorijām dota noteikumu 3.pielikumā.

11. Tehniskās apskates vietas iedala speciāli aprīkotos tehniskās apskates punktos un normatīvajos aktos par transportlīdzekļu tehniskās apskates stacijām noteiktajām prasībām atbilstošās tehniskās apskates stacijās.

12. Pēc reģionālās attiecīgā tipa tehniskās apskates stacijas izveides, šajā reģionā funkcionējošie tehniskās apskates punkti var tikt slēgti ar atsevišķu satiksmes ministra rīkojumu.

13. Tehnisko apskati veic atbilstoši normatīvajos aktos par transportlīdzekļu tehniskās kontroles inspektoriem (ekspertiem) noteiktajām prasībām atestēti inspektori.

14. Samaksas apmēru par tehnisko apskati un atvieglojumus nosaka satiksmes ministrs.

15. Tehniskās apskates process sastāv no transportlīdzekļa uzskaites tehnisko datu salīdzināšanas un transportlīdzekļa tehniskās kontroles:

15.1. datu salīdzināšana ietver transportlīdzekļa identifikācijas un reģistrācijas datu salīdzināšanu ar transportlīdzekļu reģistra datiem;

15.2. tehniskajā kontrolē izšķir šādus pārbaužu veidus:

15.2.1. pamatpārbaude, kad transportlīdzekļa tehnisko stāvokli un tā aprīkojumu pārbauda atbilstoši 1. pielikuma 1. – 11. grupas prasībām. Pēc transportlīdzekļa īpašnieka (vadītāja) pieprasījuma pamatpārbaudes laikā papildus novērtē transportlīdzekļa tehniskā stāvokļa un tā aprīkojuma atbilstību prasībām, kas noteiktas starptautiskajiem autopārvadājumiem izmantojamiem transportlīdzekļiem, pasažieru komercpārvadājumiem izmantojamiem transportlīdzekļiem, “zaļākiem un drošiem” un “Euro 3 drošiem” transportlīdzekļiem un bīstamu kravu pārvadājumiem paredzētiem transportlīdzekļiem;

15.2.2. atkārtotā pārbaude, ja pamatpārbaudē transportlīdzekļa tehniskais stāvoklis un tā aprīkojums novērtēts ar “2” un pārbaudi veic ne vēlāk kā 30 dienu laikā pēc pamatpārbaudes, kā arī gadījumā, ja “zaļākiem un drošiem”, “Euro 3 drošiem” transportlīdzekļiem un bīstamu kravu pārvadājumiem paredzētiem transportlīdzekļiem, ja pamatpārbaudē to tehniskais stāvoklis un aprīkojums attiecīgajās specifisko prasību grupās novērtēts ar “1” novērtējumu un kopš pamatpārbaudes veikšanas nav pagājušas vairāk nekā 30 dienas. Šīs pārbaudes laikā galvenokārt tiek kontrolēta to trūkumu vai bojājumu novēršana, kas konstatēti, veicot pamatpārbaudi, tomēr gadījumā, ja transportlīdzeklim pēc pamatpārbaudes ir radušies citi acīmredzami trūkumi vai bojājumi, tos novērtē un atzīmē tehniskās apskates protokolā;

15.2.3. papildpārbaude, ja transportlīdzeklim ir derīga tehniskās apskates uzlīme, bet transportlīdzekļa īpašnieks (vadītājs) vēlas transportlīdzekļa tehniskā stāvokļa un tā aprīkojuma novērtēšanu atbilstoši prasībām, kas noteiktas starptautiskajiem autopārvadājumiem izmantojamiem transportlīdzekļiem un pasažieru komercpārvadājumiem izmantojamiem transportlīdzekļiem, kā arī gadījumos, kad transportlīdzeklim ir derīga tehniskās apskates uzlīme, bet jāveic tahogrāfa tehniskā stāvokļa kontrole.

16. Ja transportlīdzekļa pamatpārbaude veikta tehniskās apskates stacijā, arī atkārtotā pārbaude veicama tehniskās apskates stacijā.

IV. Transportlīdzekļu valsts tehniskās apskates veikšanas kārtība

17. Pirms tehniskās apskates transportlīdzekļa īpašnieks (vadītājs) uzrāda transportlīdzekļa reģistrācijas apliecību, transportlīdzekļa vadītāja apliecību (izņemot CSDD noteiktos gadījumus), samaksā transportlīdzekļu ikgadējo nodevu, maksu par tehnisko apskati, norādot attiecīgo pārbaudes veidu, kā arī veic citas normatīvajos aktos noteiktās darbības, bez kurām nav atļauta valsts tehniskās apskates veikšana. Ja transportlīdzekļu reģistrā nav datu par spēkā esošu sauszemes transportlīdzekļa īpašnieka civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas polisi, transportlīdzekļa īpašnieks (vadītājs) uzrāda spēkā esošu apdrošināšanas polisi.

18. Pēc nepieciešamo dokumentu uzrādīšanas un maksājumu veikšanas noformē tehniskās apskates protokolu. Pēc tehniskās apskates protokola noformēšanas, transportlīdzekļa īpašnieks (vadītājs) kopā ar reģistrācijas apliecību un tehniskās apskates protokolu transportlīdzekli nodod inspektora rīcībā, pārbaudes veikšanai.

19. Transportlīdzekļa tehnisko apskati neuzsāk, ja motociklu, kas reģistrēts kā “motocikls ar blakusvāģi”, tehniskajai apskatei uzrāda bez blakusvāģa vai piekabe nav sakabē ar mehānisko transportlīdzekli;

20. Inspektors tehnisko apskati sāk ar datu salīdzināšanu. Ja transportlīdzekļa reģistrācijas apliecības ieraksti nav salasāmi vai tiek konstatēta ierakstu neatbilstība faktiskajam stāvoklim, bet ir iespējams identificēt konkrēto transportlīdzekli un tam izsniegto reģistrācijas apliecību, inspektors turpina veikt tehnisko apskati un izdara attiecīgu atzīmi tehniskās apskates protokola sadaļā “Piezīmes”. Ja nav iespējams identificēt transportlīdzekli, kā arī par atklātajām viltojuma pazīmēm transportlīdzekļa agregātu numerācijā vai reģistrācijas dokumentos, inspektors sastāda noteikta formas aktu un tālāk rīkojas saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto kārtību, pie tam tehniskā apskate netiek turpināta un tehniskās apskates protokols tiek anulēts.

21. Pēc datu salīdzināšanas inspektors noņem iepriekšējās tehniskās apskates uzlīmes, neatbilstošas vai nederīgas apdrošināšanas uzlīmes un jebkuras citas normatīvajos aktos neparedzētas uzlīmes no transportlīdzekļa vējstikla. Ja transportlīdzeklim veic papildpārbaudi, nav jānoņem tehniskās apskates uzlīme, kuras derīguma termiņš nav beidzies. Pēc tam inspektors veic transportlīdzekļa un tā aprīkojuma tehnisko kontroli, izmantojot tehniskās apskates vietā esošās pārbaudes ierīces, instrumentus un diagnostikas iekārtas. Pēc katras kontroles operācijas tehniskās apskates protokolā inspektors nekavējoties atzīmē fiksētos diagnostikas parametrus un konstatētos trūkumus vai bojājumus atbilstoši Tehniskās apskates protokola noformēšanas instrukcijas prasībām. Tehniskās kontroles beigās inspektors nosaka transportlīdzekļa tehniskā stāvokļa un tā aprīkojuma kopējo novērtējumu un noformē tehniskās apskates protokolu.

22. Ja transportlīdzekļa tehniskais stāvoklis un tā aprīkojums kopumā novērtēts ar “0” novērtējumu, inspektors:

22.1. noformē tehniskās apskates uzlīmi, norādot:

22.1.1. transportlīdzekļa identifikācijas (šasijas) numura pēdējās 6 zīmes;

22.1.2. transportlīdzekļa valsts reģistrācijas numuru;

22.1.3. datumu tekošajā vai nākošajā gadā, pēc kura uzskatāms, ka transportlīdzeklim nav veikta tehniskā apskate;

22.2. pielīmē tehniskās apskates uzlīmi automobiļa vai autobusa virsbūves (kabīnes) priekšējā stikla iekšpusē, labajā apakšējā stūrī vai uzlīmē to uz speciālas pamatnes, ja tehniskās apskates uzlīme tiek izsniegta motocikla, tricikla, kvadricikla vai piekabes, puspiekabes īpašniekam (vadītājam);

22.3. ja konstatēta uzskaites tehnisko datu neatbilstība vai bojāta transportlīdzekļa reģistrācijas apliecība, pielīmē tehniskās apskates uzlīmi vai izsniedz to uzlīmētu uz speciālas pamatnes tikai pēc faktisko uzskaites datu reģistrācijas vai transportlīdzekļa reģistrācijas apliecības nomaiņas;

22.4. izsniedz noteiktā kārtībā aizpildītu tehniskās apskates protokolu;

22.5. izsniedz noteiktā kārtībā aizpildītu “zaļāka un drošā” un “Euro 3 drošā” transportlīdzekļa sertifikātu, ja tika veikta attiecīga pārbaude un transportlīdzekļa tehniskais stāvoklis atbilst šiem transportlīdzekļiem noteiktajām prasībām;

22.6. izsniedz noteiktā kārtībā aizpildītu ADR vai ADR LV sertifikātu vai pagarina tā derīguma termiņu, ja veikta attiecīga pārbaude un transportlīdzekļa tehniskais stāvoklis atbilst bīstamu kravu pārvadājumiem paredzētiem transportlīdzekļiem noteiktajām prasībām.

23. Ja transportlīdzekļa tehniskais stāvoklis un tā aprīkojums kopumā novērtēts ar “1” novērtējumu, inspektors:

23.1. pamato savu lēmumu un sniedz skaidrojumu par konstatētajiem trūkumiem vai bojājumiem, kam pievēršama uzmanība tālākajā transportlīdzekļa ekspluatācijas gaitā;

23.2. noformē tehniskās apskates uzlīmi, norādot:

23.2.1. transportlīdzekļa identifikācijas (šasijas) numura pēdējās 6 zīmes;

23.2.2. transportlīdzekļa valsts reģistrācijas numuru;

23.2.3. datumu tekošajā vai nākošajā gadā, pēc kura uzskatāms, ka transportlīdzeklim nav veikta tehniskā apskate;

23.3. pielīmē tehniskās apskates uzlīmi automobiļa vai autobusa virsbūves (kabīnes) priekšējā stikla iekšpusē, labajā apakšējā stūrī vai uzlīmē to uz speciālas pamatnes, ja tehniskās apskates uzlīme tiek izsniegta motocikla, tricikla, kvadricikla vai piekabes, puspiekabes īpašniekam (vadītājam);

23.4. ja konstatēta uzskaites tehnisko datu neatbilstība vai bojāta transportlīdzekļa reģistrācijas apliecība, pielīmē tehniskās apskates uzlīmi vai izsniedz to uzlīmētu uz speciālas pamatnes tikai pēc faktisko uzskaites datu reģistrācijas vai transportlīdzekļa reģistrācijas apliecības nomaiņas;

23.5. izsniedz noteiktā kārtībā aizpildītu tehniskās apskates protokolu;

23.6. izsniedz noteiktā kārtībā aizpildītu “zaļākā un drošā” vai “Euro 3 drošā” transportlīdzekļa sertifikātu, ja tika veikta attiecīga pārbaude un transportlīdzekļa tehniskais stāvoklis atbilst šiem transportlīdzekļiem noteiktajām specifiskajām prasībām un 13.grupā novērtēts ar “0” novērtējumu;

23.7. izsniedz noteiktā kārtībā aizpildītu ADR vai ADR LV sertifikātu vai pagarina tā derīguma termiņu, ja tika veikta attiecīga pārbaude un transportlīdzekļa tehniskais stāvoklis atbilst šiem transportlīdzekļiem noteiktajām specifiskajām prasībām un 12.grupā novērtēts ar “0” novērtējumu.

24. Ja “zaļāka un drošā”, “Euro 3 drošā” vai bīstamu kravu pārvadājumiem paredzēta transportlīdzekļa tehniskais stāvoklis un tā aprīkojums novērtēts ar “1” novērtējumu 12. vai 13.grupā un transportlīdzeklim izsniegta tehniskās apskates uzlīme, transportlīdzekli jāuzrāda atkārtotai apskatei, lai saņemtu attiecīgo sertifikātu.

25. Ja transportlīdzekļa tehniskais stāvoklis un tā aprīkojums kopumā novērtēts ar “2” novērtējumu, inspektors:

25.1 pamato savu lēmumu un sniedz skaidrojumu par konstatētajiem trūkumiem vai bojājumiem, kam pievēršama uzmanība tālākajā transportlīdzekļa ekspluatācijas gaitā vai kas jānovērš;

25.2. izsniedz noteiktā kārtībā aizpildītu tehniskās apskates protokolu.

26. Ja transportlīdzekļa tehniskais stāvoklis un tā aprīkojums kopumā novērtēts ar “2” novērtējumu, transportlīdzekli, ievērojot piesardzību, atļauts ekspluatēt 30 dienas, t.i., ne vēlāk par tehniskās apskates protokolā norādīto datumu. Šajā laikā transportlīdzekļa īpašnieks (vadītājs) novērš konstatētos trūkumus vai bojājumus un veic atkārtotu tehnisko apskati.

27. Ja transportlīdzekļa tehniskais stāvoklis un tā aprīkojums kopumā ir novērtēts ar “3” novērtējumu, inspektors:

27.1. pamato savu lēmumu un sniedz skaidrojumu par konstatētajiem trūkumiem vai bojājumiem, kas jānovērš, lai varētu piedalīties ceļu satiksmē un veikt atkārtotu pamatpārbaudi;

27.2. izsniedz noteiktā kārtībā aizpildītu tehniskās apskates protokolu.

28. Ja transportlīdzekļa tehniskais stāvoklis un tā aprīkojums kopumā novērtēts ar “3” novērtējumu, transportlīdzekļa tālāka ekspluatācija ir aizliegta līdz trūkumu vai bojājumu novēršanai un atkārtotas pamatpārbaudes veikšanai.

29. Persona, kas uzrādījusi transportlīdzekli tehniskajai apskatei, ar savu parakstu tehniskās apskates protokolā apliecina, ka transportlīdzekļa novērtējums ir izskaidrots un 18.punktā minētie dokumenti ir atdoti.

30. Bez transportlīdzekļa tehniskās kontroles veikšanas tehniskās apskates uzlīmi, iepriekš pārliecinoties par transportlīdzekļa uzskaites datu atbilstību transportlīdzekļu reģistram, pielīmē vai izsniedz šādos gadījumos:

30.1. jaunam transportlīdzeklim, kas izgatavots tekošajā vai iepriekšējā gadā, ne vēlāk kā 6 mēnešu laikā pēc pirmreizējās reģistrācijas Latvijā;

30.2. iepriekš izsniegtā, spēkā esošā tehniskās apskates uzlīme ir nozaudēta vai bojāta;

30.3. mainījušies transportlīdzekļa uzskaites dati, kas norādīti transportlīdzekļa tehniskās apskates uzlīmē.

31. Ja transportlīdzeklim ir acīmredzami trūkumi vai bojājumi, inspektors drīkst pieņemt lēmumu pielīmēt vai izsniegt tehniskās apskates uzlīmi tikai pēc trūkumu vai bojājumu novēršanas.

32. Ja 30.punktā minētajos gadījumos transportlīdzekļa reģistrācijas apliecības ieraksti nav salasāmi vai tiek konstatēta ierakstu neatbilstība faktiskajam stāvoklim, bet ir iespējams identificēt konkrēto transportlīdzekli un tam izsniegto reģistrācijas apliecību, tehniskās apskates uzlīmi pielīmē vai izsniedz tikai pēc faktisko uzskaites datu reģistrācijas un transportlīdzekļa reģistrācijas apliecības nomaiņas. Ja nav iespējams identificēt transportlīdzekli, kā arī par atklātajām viltojuma pazīmēm transportlīdzekļu agregātu numerācijā vai reģistrācijas dokumentos, inspektors sastāda noteiktas formas aktu un tālāk rīkojas saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto kārtību.

V. Slēdziena pārsūdzēšanas kārtība

33. Ja transportlīdzekļa īpašnieks (vadītājs) apstrīd transportlīdzekļa un tā aprīkojuma tehniskā stāvokļa novērtējuma atbilstību faktiskajam stāvoklim, transportlīdzekļa īpašnieks (vadītājs) var vērsties pie tehniskās apskates stacijas priekšnieka vai attiecīgās CSDD nodaļas priekšnieka, lai noregulētu radušās domstarpības. Ja domstarpības nav atrisināmas tehniskās apskates vietā, klients trīs darba dienu laikā pēc tehniskās apskates veikšanas var pārsūdzēt tehniskās apskates slēdzienu, iesniedzot motivētu iesniegumu CSDD Pārvaldē. Pēc iesnieguma saņemšanas iesnieguma iesniedzējs trīs darba dienu laikā tiek rakstiski informēts par atkārtotās pārbaudes veikšanas vietu un laiku.

34. Transportlīdzekļa un tā aprīkojuma tehniskā stāvokļa pārbaudi veic satiksmes ministra izveidota komisija un dod slēdzienu par transportlīdzekļa un tā aprīkojuma tehniskā stāvokļa novērtējuma atbilstību šo noteikumu prasībām.

35. Transportlīdzekļa īpašnieks (vadītājs) var pārsūdzēt komisijas slēdzienu normatīvajos aktos noteiktā kārtībā.

VI. Noslēguma jautājumi

36. Noteikumi stājas spēkā 2002.gada 9.septembrī.

37. Noteikumu 1.pielikuma 107.punkta, 702.3.apakšpunkta, 1203. un 1207.punkta prasības stājas spēkā ar atsevišķu satiksmes ministra rīkojumu.

38. Ar 2002.gada 9.septembri spēku zaudē Satiksmes ministrijas 2000.gada 4.februāra noteikumi Nr.2 “Noteikumi par transportlīdzekļu tehnisko stāvokli un valsts tehnisko apskati” (Latvijas Vēstnesis, 2000, 47./50.nr., 2001, 12.nr.).

Satiksmes ministrs A. Gorbunovs

Autosatiksmes departamenta direktora vietnieks J. Kancēvičs

1. pielikums

Transportlīdzekļiem un to aprīkojumam

izvirzītās prasības

1. GRUPA. APRĪKOJUMS

101. Transportlīdzekļa identifikācijas numurs (VIN), izgatavotāja plāksnīte

101.1. Transportlīdzekļa identifikācijas numuriem jābūt tīriem, salasāmiem, bez mehāniskiem bojājumiem un jāatbilst izgatavotāja marķēšanas prasībām un transportlīdzekļa reģistrācijas dokumentiem.

Pēc 1998.gada 1.janvāra Latvijā izgatavotiem transportlīdzekļiem, izņemot pašizgatavotās piekabes, jābūt marķētiem atbilstoši Latvijas standarta LVS 88-1997 prasībām.

101.2. Izgatavotāja plāksnītei jābūt rūpnieciski stiprinātai. Ierakstiem jābūt salasāmiem.

102. Valsts reģistrācijas numura zīmes

102.1. Numura zīmēm jābūt tīrām, salasāmām, bez mehāniskiem bojājumiem. Tām jāatbilst transportlīdzekļa reģistrācijas dokumentiem un jābūt atbilstoši piestiprinātām šim nolūkam paredzētajās vietās.

Valsts reģistrācijas numura zīmju tipam un novietojumam jāatbilst spēkā esošā Latvijas standarta prasībām.

102.2. Aizliegts krāsot numura zīmes atstarojošo virsmu vai lietot papildus pārklājumus.

103. Atpakaļskata spoguļi

103.1. Lai nodrošinātu transportlīdzekļa vadītājam pietiekamu redzamību (1.1.att.), transportlīdzeklim jābūt aprīkotam vismaz ar šādiem atpakaļskata spoguļiem:

103.1.1. vieglajam automobilim — ārējais spogulis kreisajā pusē un iekšējais spogulis salonā vai ārējais labajā pusē, bet ja pakaļējie stikli ir pārklāti ar gaismas caurlaidību pazeminošu materiālu vai aizkariem (žalūzijām), transportlīdzeklis jāaprīko ar ārējiem atpakaļskata spoguļiem abās pusēs;

103.1.2. kravas automobilim — ārējie spoguļi labajā un kreisajā pusē;

103.1.3. motociklam, triciklam, kvadriciklam (turpmāk — motocikls) — pa vienam atpakaļskata spogulim labajā un kreisajā pusē. Tiem jānodrošina pietiekama pārredzamība;

103.1.4. autobusam — ārējie spoguļi labajā un kreisajā pusē un salona spogulis.

103.1.5. mācību transportlīdzeklim, kas paredzēts B kategorijas autovadītāju apliecības iegūšanai — dublējošam atpakaļskata spogulim salonā;

103.1.6. mācību transportlīdzeklim, kas paredzēts BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D un DE kategoriju autovadītāju apliecības iegūšanai — pa vienam papildus ārējiem atpakaļskata spogulim katrā pusē braukšanas mācību instruktoram;

103.1.7. transportlīdzeklim, kas velk par to platāku un redzamību salona atpakaļskata spogulī ierobežojošu piekabi — papildus izvirzītiem atpakaļskata spoguļiem abās pusēs.

103.2. Atpakaļskata spoguļiem jābūt sertificētiem un marķētiem (1.2.att.):

— ja transportlīdzeklis izgatavots līdz 2000.gada 31.decembrim, atbilstoši ANO EEK Noteikumu* Nr.46 vai ES direktīvas 71/127/EEC prasībām, vai atbilstoši izgatavotāja pielietoto standartu (GOST, SAE u.tml.) prasībām;

— ja transportlīdzeklis izgatavots pēc 2001.gada 1.janvāra, atbilstoši ANO EEK Noteikumu Nr.46 vai ES direktīvas 71/127/EEC prasībām, izņemot transportlīdzekļus, kam atbilstības novērtēšana veikta individuālā kārtā.

Apstiprinājuma marķējuma atšifrējums. II kategorijas atpakaļskata spogulis ar šo apstiprinājuma marķējumu apstiprināts Nīderlandē (E4) ar numuru 012439. Apstiprinājums piešķirts atbilstoši ANO EEK Noteikumu Nr.46 prasībām, ietverot 01 sērijas labojumus.

103.3. Spoguļiem nedrīkst būt redzamību pasliktinoši bojājumi un pārklājumi.

103.4. Atpakaļskata sānu spoguļiem jābūt regulējamiem.

104. Skaņas signālierīce

104.1. Transportlīdzeklim jābūt aprīkotam ar izgatavotāja paredzēto un efektīvi darbojošos skaņas signālierīci.

104.2. Skaņas signālierīcei jābūt sertificētai un marķētai (1.3.att.):

— transportlīdzekļiem, kas izgatavoti līdz 2000.gada 31.decembrim, atbilstoši ANO EEK Noteikumu Nr.28 vai ES direktīvas 70/388/EEC prasībām, vai atbilstoši izgatavotāja pielietoto standartu (GOST, SAE u.tml.) prasībām;

— transportlīdzekļiem, kas izgatavoti, sākot ar 2001.gada 1.janvāri, atbilstoši ANO EEK Noteikumu Nr.28 vai ES direktīvas 70/388/EEC prasībām, izņemot transportlīdzekļus, kam atbilstības novērtēšana veikta individuālā kārtā.

Apstiprinājuma marķējuma atšifrējums. Skaņas signālierīce ar šo apstiprinājuma marķējumu apstiprināta Nīderlandē (E4) ar numuru 002439. Apstiprinājums piešķirts atbilstoši ANO EEK Noteikumu Nr.28 prasībām.

104.3. Atļauts uzstādīt vienu papildus skaņas signālierīci ar nosacījumu, ka abas signālierīces nevar darbināt vienlaicīgi.

Aizliegts uzstādīt skaņas signālierīci ar mainīgu toņu augstumu (prasība neattiecas uz operatīvajiem transportlīdzekļiem).

105. Mēraparātu panelis

Mēraparātu panelī izvietotajām mērīšanas un indikācijas ierīcēm jāveic paredzētās funkcijas.

Latvijas Automobiļu federācijā noteiktā kārtībā reģistrētiem vieglajiem automobiļiem, kam izsniegta sporta automobiļa tehniskā pase (turpmāk — sporta automobiļi), kuras paraugs dots noteikumu 4.pielikumā, pieļaujama vadības, mērīšanas un indikācijas ierīču dublēšana vai pārnešana uz citu vietu.

106. Tahogrāfs

106.1. M2, M3, N2, N3 kategorijas transportlīdzekļiem saskaņā ar Ministru kabineta 2001.gada 16.novembra noteikumu Nr.441 “Kārtība, kādā C1, D1, C un D kategorijas vadītāja apliecībai atbilstošs transportlīdzeklis aprīkojams ar darba un atpūtas laika, braukšanas attāluma un ātruma reģistrēšanas kontrolierīci, un šīs ierīces lietošanas noteikumi” prasībām jābūt aprīkotiem ar ekspluatācijai derīgu un sertificētu tahogrāfu.

106.2. Tahogrāfam jābūt pārbaudes plāksnītei (uzlīmei), kurā norādīta akreditētā vai pilnvarotā inspicēšanas institūcija (turpmāk — inspicēšanas institūcija) un tās adrese, transportlīdzekli raksturojošais koeficients “W”, riteņu aploces garums “I” un pēdējās metroloģiskās pārbaudes datums. Tahogrāfa pārbaude veicama uzreiz pēc tā uzstādīšanas un pēc tam ne retāk kā reizi divos gados.

106.3. Tahogrāfam un tā pievadam jābūt noplombētam inspicēšanas institūcijā.

106.4. Transportlīdzekļa dzenošo riteņu izmēram jāatbilst tahogrāfa plāksnītē norādītajam riteņu aploces garumam.

107. Ātruma ierobežošanas ierīce

107.1. Pēc 1988.gada 1.janvāra izgatavotajiem N3 un M3 (ar pilnu masu lielāku par 10 t) kategoriju transportlīdzekļiem, izņemot transportlīdzekļus:

—	ko izmanto bruņotie spēki, civilā aizsardzība, ugunsdzēsības un citi glābšanas dienesti vai sabiedriskās kārtības uzturēšanas spēki;

—	kam izgatavotāja paredzētais maksimālais ātrums nepārsniedz noteiktās ātruma ierobežotāja iestatījuma vērtības;

—	ko izmanto uz ceļiem zinātnisku eksperimentu veikšanai;

—	ko izmanto tikai un vienīgi sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanai apdzīvotas vietas robežās.

jābūt aprīkotiem ar ekspluatācijai derīgu ātruma ierobežošanas ierīci atbilstoši ANO EEK Noteikumu Nr.89 un ES direktīvu 92/6/EEC un 92/24/EEC prasībām.

107.2. Ātruma ierobežošanas ierīcei jābūt sertificētai un marķētai atbilstoši ANO EEK Noteikumu Nr.89 (1.4.att.) vai ES direktīvas 92/24/EEC prasībām (1.5.att.).

Apstiprinājuma marķējuma atšifrējums. Ātruma ierobežošanas ierīce ar šo apstiprinājuma marķējumu apstiprināta Nīderlandē (E4) ar numuru 002439 atbilstoši ANO EEK Noteikumu Nr.89 prasībām. Taisnstūrī ietvertais skaitlis norāda iestatīto ātrumu.

Apstiprinājuma marķējuma atšifrējums. Ātruma ierobežošanas ierīce ar šo apstiprinājuma marķējumu apstiprināta Francijā (e2) ar numuru 001241 atbilstoši direktīvas 92/24/EEC prasībām.

107.3. Transportlīdzeklī viegli pieejamā vietā jāatrodas informācijai par iestatīto ātrumu. Transportlīdzeklī jāatrodas arī apliecinājumam par ātruma ierobežošanas ierīces pēdējās metroloģiskās pārbaudes datumu, to veikušo inspicēšanas institūciju un tās adresi. Ierīces pārbaude veicama uzreiz pēc tā uzstādīšanas un pēc tam ne retāk kā reizi divos gados.

107.4. Ātruma ierobežošanas ierīcei un tās pievadam jābūt noplombētam testēšanas laboratorijā.

108. Riteņu paliktņi

108.1. N2, N3 un M3 kategoriju transportlīdzekļiem jābūt vismaz vienam riteņu paliktnim, kura izmērs un konstrukcija atbilst transportlīdzekļa riteņu izmēram (1.1.tabula).

108.2. Riteņu paliktņi nedrīkst būt bojāti. Tiem jābūt atbilstoši nostiprinātiem vietā, ko šim nolūkam paredzējis transportlīdzekļa izgatavotājs.

1.1. tabula

Paliktņu izmēri atkarībā no riteņa rādiusa

Riteņa rādiuss, 	Paliktņa izmēri, mm

mm	Pamata garums	Pamata platums	Augstums	Paliktņa rādiuss

380	260	120	150	360

480	320	160	190	460

600	400	200	230	560

800	600	250	330	700

109. Papildaprīkojums

109.1. Autobusiem, vieglajiem un kravas automobiļiem, kā arī motocikliem ar blakusvāģi jābūt avārijas apstāšanās zīmei no sarkanas krāsas gaismu atstarojoša materiāla — vienādmalu trīsstūrim ar šķautnes garumu no 450 līdz 550 mm, platumu lielāku vai vienādu ar 50 mm un atstarojošās virsmas laukumu lielāku par 315 cm2.

Avārijas apstāšanās zīmei jābūt sertificētai un marķētai atbilstoši ANO EEK Noteikumu Nr.27 prasībām (1.6. att.).

Avārijas apstāšanās zīmei jābūt bez bojājumiem, tās konstrukcijai jānodrošina iespēju zīmi stabili novietot uz brauktuves.

Apstiprinājuma marķējuma atšifrējums. Avārijas apstāšanās zīme ar šo apstiprinājuma marķējumu apstiprināta Nīderlandē (E4) ar numuru 03216. Pēc apstiprinājuma numura pirmajiem trim simboliem redzams, ka apstiprinājums piešķirts atbilstoši ANO EEK Noteikumu Nr.27 prasībām, ietverot 03 sērijas labojumus.

109.2. Autobusiem, vieglajiem un kravas automobiļiem, motocikliem ar blakusvāģi jābūt medicīniskai aptieciņai, nokomplektētai atbilstoši Labklājības ministrijas Veselības departamenta noteiktajām prasībām. Autobusiem ar 25 un vairāk sēdvietām jābūt divām šādām medicīniskajām aptieciņām.

109.3. M1, M2, N1, N2 un N3 kategoriju transportlīdzekļiem jābūt nokomplektētiem ar vienu, bet M3 kategorijas transportlīdzekļiem — ar diviem ugunsdzēšamajiem aparātiem. Uz ugunsdzēšamā aparāta jābūt norādītam tā derīguma termiņam.

Ugunsdzēšamais aparāts jānostiprina vietā, ko šim nolūkam paredzējis transportlīdzekļa izgatavotājs, bet, ja šādas vietas nav, ugunsdzēšamais aparāts jāglabā viegli pieejamā vietā. M3 kategorijas transportlīdzeklī vienam ugunsdzēšamajam aparātam jāatrodas vadītāja tiešā tuvumā, otram — pasažieru salonā.

110. Atšķirības un pazīšanas zīmes

110.1. Latvijā pastāvīgi reģistrētiem transportlīdzekļiem, kas šķērso valsts robežu, aizmugurē jābūt piestiprinātai pazīšanas zīmei atbilstoši Ministru kabineta 1999.gada 19.janvāra noteikumu Nr.15 “Ceļu satiksmes noteikumi” (turpmāk — CSN) 190.punkta prasībām.

Šādu pazīšanas zīmi drīkst uzstādīt arī jebkuram citam Latvijā reģistrētam transportlīdzeklim.

Aizliegts uzstādīt vienas valsts pazīšanas zīmes kopā ar citas valsts reģistrācijas numura zīmēm, izņemot gadījumus, kad transportlīdzeklis Latvijā ir reģistrēts uz laiku.

110.2. Mehāniskajiem transportlīdzekļiem, kam uzstādītas riepas ar radzēm, aizmugurē jābūt piestiprinātai pazīšanas zīmei atbilstoši CSN 191.punkta prasībām.

110.3. Mācību braukšanai paredzētajiem transportlīdzekļiem ar dublējošo vadības sistēmu jābūt apzīmētiem ar pazīšanas zīmi, kas izgaismota no iekšpuses, atbilstoši CSN 194.punkta prasībām.

110.4. Sevišķi smagas un/vai lielgabarīta kravas pārvadājošiem transportlīdzekļiem un transportlīdzekļiem, kuru izgatavotāja noteiktais maksimālais braukšanas ātrums ir mazāks par CSN 72.punktā norādīto, aizmugurē kreisajā pusē jāpiestiprina (jāuzkrāso) pazīšanas zīme atbilstoši CSN 195.punkta prasībām.

Šādas pazīšanas zīmes ar maksimālā braukšanas ātruma ierobežojumu var būt uzstādītas arī citiem transportlīdzekļiem, ja pazīšanas zīmē norādītais ātrums nav lielāks par 100 km/h.

110.5. Transportlīdzekļiem, kurus vada kurlmēmi vai nedzirdīgi vadītāji, priekšpusē un aizmugurē jābūt piestiprinātai pazīšanas zīmei atbilstoši CSN 193.punkta prasībām.

110.6. Uz transportlīdzekļiem nedrīkst atrasties jebkāda cita veida informācija vai zīmes, kas nav noteiktas CSN 6.pielikumā un kurās izmantotas ar valsts standartu noteiktās ceļa zīmju formu vai krāsu kombinācijas, kas var maldināt citus ceļu satiksmes dalībniekus.

110.7. N3 kategorijas transportlīdzekļiem, izņemot kravas automobiļus seglu vilcējus, un posmainajiem tūristu autobusiem aizmugurē jāpiestiprina pazīšanas zīmes atbilstoši CSN 198.punkta prasībām.

Pazīšanas zīmēm jābūt sertificētām un marķētām atbilstoši ANO EEK Noteikumu Nr.70 prasībām (1.7.att.).

Pazīšanas zīmes nedrīkst būt bojātas (saplaisājušas, salūzušas un tml.).

110.8. Visiem O4 kategorijas transportlīdzekļiem un O3 transportlīdzekļiem, kuru garums kopā ar sakabes ierīci pārsniedz 8m, aizmugurē jāpiestiprina pazīšanas zīmes atbilstoši CSN 199.punkta prasībām.

Pazīšanas zīmēm jābūt sertificētām un marķētām atbilstoši ANO EEK Noteikumu Nr.70 prasībām (1.7.att.).

Pazīšanas zīmes nedrīkst būt bojātas (saplaisājušas, salūzušas un tml.).

Apstiprinājuma marķējuma atšifrējums. Pazīšanās zīme ar šo apstiprinājuma marķējumu apstiprināta Nīderlandē (E4) ar numuru 01148. Apstiprinājuma numura pirmie divi cipari norāda ka apstiprinājums piešķirts atbilstoši ANO EEK Noteikumu Nr.70, to sākotnējā redakcijā, prasībām. Simbols “RF” norāda, ka šī ir 1 vai 2 klases (atstarojoši/fluorescenti materiāli) pazīšanas zīme. 3 vai 4 klases (tikai atstarojoši materiāli) pazīšanās zīmes apzīmē ar simbolu “RR”.

* Apvienoto Nāciju organizācijas Eiropas Ekonomiskās komisijas Iekšzemes transporta komitejas Ženēvā 1958.gada 20.martā ANO Eiropas Ekonomiskās komisijas ietvaros noslēgtajam Nolīgumam “Par vienveida tehnisko priekšrakstu pieņemšanu riteņu transportlīdzekļiem, aprīkojumam un daļām, kuras var uzstādīt un/vai izmantot riteņu transportlīdzekļos, un saskaņā ar šiem priekšrakstiem piešķiramo atbilstības novērtēšanas apstiprinājumu savstarpējās atzīšanas nosacījumiem” pievienotie noteikumi.

2. GRUPA. GAISMAS IERĪCES

Izgatavotāja uzstādīts lukturis vai signāllukturis, kas nav papildlukturis, jāuzskata par neesošu, ja tas, būdams ieslēgts, nedarbojas tad, kad tajā tiek ievietota spuldze ar nosacījumu, ka tā novietojums nav pretrunā ar šo noteikumu prasībām.

201. Galvenie lukturi

201.1. Pieļaujamie lukturu veidi:

201.1.1. asimetrisku baltu gaismu izstarojoši Eiropas tipa labās puses kustībai paredzētie lukturi.

Lukturiem jābūt sertificētiem un marķētiem:

— ja transportlīdzeklis izgatavots līdz 2000.gada 31.decembrim, atbilstoši ANO EEK Noteikumu Nr. 1, 2, 5, 8, 20, 31, 37, 50, 53, 57, 72, 98, 99 (2.1.att.) vai ES direktīvu 76/761/EEC, 93/92/EEC prasībām (2.2.att.), vai atbilstoši izgatavotāja pielietoto standartu (GOST u.tml.) prasībām, ja to marķējumā norādīts luktura tips atbilstoši 2.1.tabulā norādītajiem apzīmējumiem;

— ja transportlīdzeklis izgatavots pēc 2001.gada 1.janvāra, atbilstoši ANO EEK Noteikumu Nr. 1, 2, 5, 8, 20, 31, 37, 50, 53, 57, 72, 98, 99 vai ES direktīvu 76/761/EEC, 93/92/EEC prasībām, izņemot transportlīdzekļus, kam atbilstības novērtēšana veikta individuālā kārtā;

201.1.2. simetrisku baltu gaismu izstarojoši Amerikas tipa lukturi. Tiem jābūt sertificētiem un marķētiem atbilstoši izgatavotāja pielietoto standartu (SAE u.tml.) prasībām;

201.1.3. asimetrisku baltu gaismu izstarojoši Amerikas tipa lukturi, kas paredzēti labās puses kustībai. Tiem jābūt sertificētiem un marķētiem atbilstoši izgatavotāja pielietoto standartu (SAE u.tml.) prasībām.

Apstiprinājuma marķējuma atšifrējums. Lukturis apstiprināts Nīderlandē (E4) ar numuru 2439 un atbilst prasībām, kādas izvirza ANO EEK Noteikumi Nr.8 ar 04 (04) sērijas labojumiem tuvajām un tālajām gaismām (HCR), paredzēts kustībai pa brauktuves labo pusi (2.1. a att.), pa brauktuves kreiso pusi (2.1. b att.), pa brauktuves abām pusēm (2.1. c att.). Skaitlis 30 (kontrolskaitlis) norāda, ka gaismas stiprums ir no 86250 līdz 111250 kandelām.

Apstiprinājuma marķējuma atšifrējums. Lukturis apstiprināts Apvienotajā Karalistē (e11) ar numuru 0011471 atbilstoši Direktīvā izvirzītajām prasībām tuvajām un tālajām gaismām (C/R), paredzēts kustībai pa brauktuves labo pusi. Apzīmējums “/” norāda, ka tuvās gaismas kvēldiegs neiedegas vienlaicīgi ar tālās gaismas kvēldiegu.

2.1. tabula

Eiropas tipa galveno lukturu un signāllukturu apzīmējumi

Nr.	Apzīmējums	Apzīmējuma (simbola) atšifrējums

1.	C	Tuvās gaismas lukturis

2.	R	Tālās gaismas lukturis

3.	CR	Tuvās–tālās gaismas lukturis

4.	C/R	Tuvās/tālās gaismas lukturis (/ — norāda, ka tuvā gaisma

neieslēdzās vienlaicīgi ar tālo gaismu)

5.	H	Halogēnais lukturis

6.	PL	Lukturis ar plastikāta izkliedētāju

7.	S	Hermetizētais lukturis (“sealed beam” SB)

8.	HS	Hermetizētais halogēntipa lukturis (HSB)

9.	D	Gāzu lokizlādes lukturis

10.	MB	Motocikla lukturis

11.	RL	Dienas gaitas gaismas lukturis

12.	B	Priekšējais miglas lukturis

13.	F	Pakaļējais miglas lukturis

14.	S1; S2; S3	Bremžu signāllukturis

15.	AR	Atpakaļgaitas lukturis

16.	L	Numura zīmes apgaismojuma lukturis

17.	1; 1a; 1b	Priekšējais virzienrādītājs ([›] bulta vērsta virzienā uz

transportlīdzekļa ārējo malu)

18.	3;4	Priekšējais sānu virzienrādītājs([›] bulta vērsta virzienā

uz transportlīdzekļa priekšdaļu)

19.	2a; 2b	Pakaļējais virzienrādītājs

20.	5	Papildus sānu virzienrādītājs([›] bulta vērsta virzienā uz

transportlīdzekļa priekšdaļu)

21.	6	Papildus sānu virzienrādītājs([›] bulta vērsta virzienā uz

transportlīdzekļa priekšdaļu) (R — labās, L — kreisās puses)

22.	A	Priekšējais gabarītgaismas (stāvgaismas) vai

kontūrgaismas lukturis

23.	R	Pakaļējais gabarītgaismas (stāvgaismas) vai

kontūrgaismas lukturis

24.	SM1; SM2	Sānu gabarītgaismas lukturis

25.	D	Aiz luktura tipa apzīmējuma (piem. RD, S1D, 1aD), ierīcēm,

kas var tikt izmantotas gan kā atsevišķas gaismas, gan kā

divu gaismu kombinācijas sastāvdaļa

26.	IA;IB;IIIA;IVA	Atstarotājs

201.2. Nav pieļaujama jebkādu šķidrumu, pārklājumu un gaismas filtru izmantošana. Papildus elementu uzstādīšana atļauta, ja tie nekropļo luktura gaismas staru.

201.3. Lukturos atļauts uzstādīt tikai vienāda tipa un izgatavotāja paredzētās jaudas spuldzes. Tām jābūt sertificētām un marķētām atbilstoši ANO EEK Noteikumu Nr.37 (2.3.att.) vai ES direktīvas 76/761/EEC (2.4.att.) prasībām. Atbilstoši izgatavotāja pielietoto standartu prasībām sertificētas un marķētas spuldzes atļauts uzstādīt tikai Amerikas tipa lukturos.

Aizliegts izmantot tuvās un tālās gaismas spuldžu ārējos apvalkus, kas pārveido balto gaismu citas krāsas gaismā.

Aizliegts lietot halogēnās spuldzes un lokizlādes spuldzes lukturos, kas nav paredzēti to lietošanai.

Apstiprinājuma marķējuma atšifrējums. Kvēlspuldze apstiprināta Apvienotajā Karalistē (E11) ar kodu A1 atbilstoši prasībām, kuras izvirza Noteikumi Nr.37 ar 02 sērijas papildinājumiem.

Apstiprinājuma marķējuma atšifrējums. Kvēlspuldze apstiprināta Apvienotajā Karalistē (e11) ar numuru 011471 atbilstoši Direktīvas 76/761/EEC prasībām.

201.4. Galveno lukturu gaismas staru kūļa noliekuma korekcijas ierīcei jādarbojas.

202. Tuvās gaismas lukturi

202.1. Tips, skaits un novietojums

202.1.1. Transportlīdzekļiem jābūt aprīkotiem:

202.1.1.1. Automobiļiem — ar diviem tuvās gaismas lukturiem kādā no sekojošām kombinācijām:

202.1.1.1.1. divi tuvās gaismas lukturi [C+C];

202.1.1.1.2. divi tuvās–tālās gaismas lukturi [CR+CR];

202.1.1.1.3. četri tuvās–tālās gaismas lukturi [CR+CR+CR+CR], ja tuvās gaismas režīmā darbojas divi apakšējie vai divi augšējie un izpildās to uzstādīšanas nosacījumi.

202.1.1.2. Motocikliem — ar vienu vai diviem tuvās gaismas lukturiem kādā no sekojošām kombinācijām:

202.1.1.2.1. viens tuvās–tālās gaismas lukturis [CR];

202.1.1.2.2. viens tuvās gaismas lukturis [C];

202.1.1.2.3. viens tuvās gaismas lukturis un viens tuvās–tālās gaismas lukturis [C+CR];

202.1.1.2.4. divi tuvās–tālās gaismas lukturi [CR+CR].

202.1.2. Lukturiem jābūt uzstādītiem priekšā simetriski attiecībā pret automobiļa vai motocikla vidējo garenplakni tā, lai to izstarotais gaismas kūlis neapžilbinātu tā paša transportlīdzekļa vadītāju ne tieši, ne atstarojoties no atpakaļskata spoguļiem vai citām transportlīdzekļa gaismu atstarojošām virsmām un lai tie neierobežotu vadītāja redzamības zonu.

Lukturiem jābūt uzstādītiem, ievērojot 2.5.attēlā norādīto izvietojumu. N3G kategorijas (paaugstinātas pārgājības) transportlīdzekļiem luktura gaismu izstarojošās virsmas augstākā punkta attālums līdz ceļa virsmai nedrīkst būt lielāks par 1500mm. Ja to paredz izgtavotājs, šo attālumu var palielināt līdz 1700mm.

Motocikla lukturi drīkst būt novietoti arī viens virs otra tā, lai to gaismu izstarojošo virsmu centri atrastos uz motocikla vidējās garenplaknes. Attālums starp motocikla abu lukturu gaismu izstarojošo virsmu tuvākajiem punktiem jebkādā izvietojumā nedrīkst pārsniegt 200 mm. Luktura gaismu izstarojošās virsmas zemākā punkta attālums līdz ceļa virsmai nedrīkst būt mazāks par 500 mm un augstākā punkta — lielāks par 1200 mm.

202.2. Ieslēdzot tuvās gaismas lukturus vai tiem ieslēdzoties automātiski, iedarbojoties transportlīdzekļa motoram, jāieslēdzas visiem tuvās gaismas lukturiem, izņemot 202.1.1.1.3.apakšpunktā minēto gadījumu, kopā ar gabarītlukturiem, pakaļējās numura zīmes apgaismojumu un kontūrgaismas lukturiem (ja tādi uzstādīti).

202.3. Eiropas tipa lukturu regulējumam jāatbilst ANO EEK Noteikumu Nr.48 vai ES direktīvas 76/756/EEC prasībām. Tuvās gaismas staru kūļa noliekumam attiecībā pret horizontu jāatbilst izgatavotāja prasībām, ja šādi dati nav pieejami, tad jāatbilst 2.2.tabulā norādītajiem parametriem.

2.2. tabula

Tuvās gaismas staru kūļa noliekums pret horizontu

atkarībā no lukturu gaismu izstarojošās virsmas

zemākā punkta attāluma līdz ceļa virsmai

Pareizi noregulētu Eiropas tipa tuvās gaismas lukturu gaismas kūļiem pārbaudes ekrānu jāizgaismo tā, lai tuvo gaismas staru kūļa norobežojošā (augšējā) lauztā līnija nebūtu augstāka par šādas līnijas attēlu uz pareizā attālumā novietota pārbaudes ekrāna (2.6.a att.) vai ne augstāka par tuvo gaismu norobežojošo līniju pareizi novietotam regloskopam (2.7.a att.).

Amerikas tipa tuvās gaismas lukturu regulējumu nosaka tālās gaismas lukturu regulējums (2.6.b att.).

Veicot lukturu regulējuma pārbaudi transportlīdzeklim ar vadītāju un bez kravas, lukturu regulēšanas ierīcei jāatrodas neitrālajā (“0”) stāvoklī. Ar kravu slogotam transportlīdzeklim jāņem vērā slodzes ietekme uz gaismas stara kūļa noliekumu.

202.4. Lukturiem jābūt atbilstoši nostiprinātiem. Izkliedētājam jābūt tīram, sausam, bezkrāsainam, bez plaisām, izlūzumiem u.tml. rakstura bojājumiem. Atstarojošai virsmai jābūt bez bojājumiem (korozija un tml.).

203. Tālās gaismas lukturi

Ja automobilis aprīkots ar četriem lukturiem, kuri izslēgtā stāvoklī ir daļēji vai pilnīgi nosegti (kustīgs aizvars un tml.), drīkst uzstādīt divus papildus tālās gaismas lukturus, kurus izmanto vienīgi kā gaismas signalizāciju (ieslēgt–izslēgt) gaišā diennakts laikā, lai pievērstu citu ceļu satiksmes dalībnieku uzmanību atbilstoši CSN 134.punkta nosacījumiem.

203.1. Tips, skaits un novietojums

203.1.1. Transportlīdzekļiem jābūt uzstādītiem:

203.1.1.1. Automobiļiem — diviem vai četriem tālās gaismas lukturiem kādā no sekojošām kombinācijām:

203.1.1.1.1. divi tālās gaismas lukturi [R+R];

203.1.1.1.2. divi tuvās–tālās gaismas lukturi [CR+CR];

203.1.1.1.3. divi tālās gaismas lukturi un divi tuvās–tālās gaismas lukturi [R+R+CR+CR];

203.1.1.1.4. četri tuvās–tālās gaismas lukturi [CR+CR+CR+CR].

203.1.1.2. Motocikliem — vienam vai diviem tālās gaismas lukturiem kādā no sekojošām kombinācijām:

203.1.1.2.1. viens tuvās–tālās gaismas lukturis [CR];

203.1.1.2.2. viens tālās gaismas lukturis [R];

203.1.1.2.3. viens tālās gaismas lukturis un otrs tuvās–tālās gaismas lukturis [R+CR];

203.1.1.2.4. divi tuvās–tālās gaismas lukturi [CR+CR].

203.1.2. Lukturiem jābūt uzstādītiem priekšā simetriski attiecībā pret automobiļa vai motocikla vidējo garenplakni tā, lai to izstarotais gaismas kūlis neapžilbinātu tā paša transportlīdzekļa vadītāju ne tieši, ne atstarojoties no atpakaļskata spoguļiem vai no citām transportlīdzekļa gaismu atstarojošām virsmām un lai tie neierobežotu vadītāja redzamības zonu.

Tālās gaismas lukturi nedrīkst būt uzstādīti tālāk no automobiļa vidējās garenplaknes nekā tuvās gaismas lukturi.

Motocikla lukturi drīkst būt novietoti arī viens virs otra tā, lai to gaismu izstarojošo virsmu centri atrastos uz motocikla vidējās garenplaknes. Attālums starp jebkuru motocikla galveno lukturu gaismu izstarojošo virsmu tuvākajiem punktiem nedrīkst pārsniegt 200 mm. Tālās gaismas luktura gaismu izstarojošās virsmas zemākā punkta attālums līdz ceļa virsmai nedrīkst būt mazāks par 500 mm, un augstākā punkta — lielāks par 1300 mm.

203.2. Tālās gaismas režīmā drīkst ieslēgties vienlaicīgi visi tālās gaismas lukturi vai arī atsevišķi tālās gaismas lukturu pāri. Taču jebkurā gadījumā tālās gaismas režīmā vienlaicīgi ieslēgto galveno lukturu kopējais gaismas stiprums nedrīkst pārsniegt 225000 cd jeb lukturu marķējumā norādīto gaismas stipruma kontrolskaitļu summa nedrīkst pārsniegt 75 vienības (Kontrolskaitlis atrodams luktura marķējumā pa labi no Eiropas tipa apzīmējuma “E’’). (2.1.att.).

Pārslēdzot galvenos lukturus no tālās gaismas uz tuvajām gaismām, jāizslēdzas visiem tālās gaismas lukturiem.

203.3. Eiropas tipa divlukturu apgaismes sistēmas gadījumā tuvās gaismas regulējums nosaka arī tālās gaismas staru kūļa orientāciju telpā (2.6. a un 2.7. b att.), bet Eiropas tipa četrlukturu apgaismes sistēmas gadījumā tālās gaismas [R] jeb iekšējiem lukturiem jābūt noregulētiem ne augstāk kā ārējiem tālās gaismas lukturiem (2.8.att.).

Amerikas tipa lukturiem tālās gaismas regulējumu nosaka standarts SAE J599. Tālās gaismas luktura gaismas staru kūļa centrs nedrīkst būt augstāks par luktura gaismu izstarojošās virsmas centru (2.6. b att., 2.7. b att.).

203.4. Lukturiem jābūt atbilstoši nostiprinātiem. Izkliedētājam jābūt tīram, sausam, bezkrāsainam, bez plaisām, izlūzumiem u.tml. rakstura bojājumiem. Atstarojošai virsmai jābūt bez bojājumiem (korozija u.tml.).

204. Priekšējie miglas lukturi

204.1. Tips, skaits, krāsa un novietojums

204.1.1. Miglas lukturiem jābūt sertificētiem un marķētiem:

— ja transportlīdzeklis izgatavots līdz 2000.gada 31.decembrim, atbilstoši ANO EEK Noteikumu Nr.19 vai ES direktīvas 76/762/EEC prasībām (2.9.att.), vai atbilstoši izgatavotāja pielietoto standartu (GOST, SAE u.tml.) prasībām, ja luktura marķējumā norādīts luktura tips ([B], u.tml.).

— ja transportlīdzeklis izgatavots pēc 2001.gada 1.janvāra, atbilstoši ANO EEK Noteikumu Nr.19 vai ES direktīvas 76/762/EEC prasībām, izņemot gadījumus, kad atbilstības novērtēšana transportlīdzeklim veikta individuālā kārtā.

204.1.2. Automobiļiem drīkst būt uzstādīti divi priekšējie miglas lukturi, bet motocikliem — viens vai divi priekšējie miglas lukturi. Uzstādītajiem miglas lukturiem jāizstaro vienādas krāsas gaisma — abiem balta vai abiem dzeltena.

204.1.3. Lukturiem jābūt uzstādītiem priekšā simetriski pret transportlīdzekļa vidējo garenplakni tā, lai to gaismas staru kūlis neapžilbinātu tā paša transportlīdzekļa vadītāju ne tieši, ne netieši — atstarojoties no atpakaļskata spoguļiem vai citām transportlīdzekļa gaismu atstarojošām virsmām un lai tie neierobežotu vadītāja redzamības zonu.

Lukturiem jābūt uzstādītiem, ievērojot 2.10. attēlā norādīto izvietojumu un ņemot vērā, ka gaismu izstarojošās virsmas augstāka punkta attālums līdz ceļa virsmai nedrīkst atrasties augstāk par tuvās gaismas luktura gaismu izstarojošās virsmas augstāko punktu.

Motocikliem — viena miglas luktura gadījumā — tā gaismu izstarojošās virsmas centram jāsakrīt ar vidējo garenplakni, vai arī attālumam no tās līdz luktura gaismu izstarojošās virsmas tuvākajam punktam jābūt ne lielākam par 250 mm. Divu lukturu gadījumā attālums starp abu lukturu gaismu izstarojošo virsmu tuvākajiem punktiem nedrīkst pārsniegt 200 mm.

204.2. Ieslēdzot miglas lukturus, jādeg visiem uzstādītajiem priekšējiem miglas lukturiem. Miglas lukturiem jābūt ieslēdzamiem vienīgi tad, kad jau ieslēgti gabarītlukturi un pakaļējās numura zīmes apgaismojums.

204.3. Miglas luktura gaismas kūļa regulējumam jāatbilst ANO EEK Noteikumu Nr.48 un ES direktīvas 76/756/EEC prasībām. Tā augšējā horizontālā robeža nedrīkst būt augstāka par tādā pašā augstumā uzstādīta un pareizi noregulēta tuvās gaismas luktura gaismas kūļa horizontālo gaismu norobežojošo līniju (2.11.att.). Amerikas tipa miglas lukturu regulējumam jāatbilst standarta SAE J599 prasībām, un miglas luktura gaismas kūļa augšējā horizontālā robeža nedrīkst būt augstāka par pareizi noregulēta tālās gaismas luktura gaismu izstarojošās virsmas horizontālo viduslīniju (2.11. attēla kreisais zīmējums).

204.4 Lukturiem jābūt atbilstoši nostiprinātiem pie nekustīgām automobiļa daļām tā, lai braukšanas laikā ceļa nelīdzenumi neizraisītu gaismas kūļa svārstības. Miglas luktura izkliedētājam jābūt tīram, bez plaisām, izlūzumiem u.tml. rakstura bojājumiem. Atstarojošai virsmai jābūt bez bojājumiem (korozija u.tml.). Nav pieļaujama jebkādu šķidrumu un papildus elementu izmantošana.

205. Gabarītlukturi, kontūrgaismas, stāvgaismas

205.1. Tips, skaits, krāsa un novietojums

205.1.1. Gabarītlukturiem jābūt sertificētiem un marķētiem:

— ja transportlīdzeklis izgatavots līdz 2000.gada 31.decembrim, atbilstoši ANO EEK Noteikumu Nr.7 (sānu gabarītlukturi var būt sertificēti un marķēti atbilstoši ANO EEK Noteikumu Nr.91 prasībām) vai ES direktīvas 76/758/EEC prasībām (2.12.att.), vai atbilstoši izgatavotāja pielietoto standartu (GOST, SAE u.tml.) prasībām, ja to paredzējis izgatavotājs;

— ja transportlīdzeklis izgatavots pēc 2001.gada 1.janvāra, atbilstoši ANO EEK Noteikumu Nr.7 (sānu gabarītlukturi var būt sertificēti un marķēti atbilstoši ANO EEK Noteikumu Nr.91 prasībām) vai ES direktīvas 76/758/EEC prasībām, izņemot gadījumus, kad atbilstības novērtēšana transportlīdzeklim veikta individuālā kārtā.

205.1.2. Skaits un krāsa

205.1.2.1. Automobiļiem un to piekabēm, kuru platums lielāks par 1600mm un kas izgatavotas pēc 1995.gada 1.janvāra, jābūt diviem (motociklam — vienam vai diviem) baltu gaismu izstarojošiem priekšējiem gabarītlukturiem [A]. Dzeltenu gaismu izstarojoši priekšējie gabarītlukturi pieļaujami tikai tad, ja transportlīdzeklis izgatavots atbilstoši Amerikas (Kanādas) nacionālo standartu prasībām un šādu lukturu uzstādīšanu paredz izgatavotājs.

205.1.2.2. Automobiļiem un to piekabēm jābūt diviem (motocikliem — vienam vai diviem) sarkanu gaismu izstarojošiem pakaļējiem gabarītlukturiem [R].

205.1.2.3. M3, N2, N3, O3 un O4 kategoriju transportlīdzekļiem drīkst būt uzstādīti divi vai četri attiecīga tipa papildus pakaļējie gabarītlukturi.

205.1.2.4. Visiem transportlīdzekļiem, kuru garums pārsniedz 6m (piekabēm šis garums tiek noteikts kopā ar sakabes ierīci) un kas izgatavoti pēc 1995.gada 1.janvāra (izņemot kravu pārvadāšanai neaprīkotus kravas automobiļus–šasijas), no abām pusēm jābūt aprīkotiem ar dzeltenas krāsas gaismu izstarojošiem sānu gabarītlukturiem (pakaļējais sānu gabarītlukturis drīkst izstarot sarkanu gaismu, ja tas ir kombinēts, sagrupēts vai savietots ar pakaļējo gabarītlukturi, pakaļējo kontūrgaismu, bremžu signāllukturi, pakaļējo miglas lukturi vai ja tas ir sagrupēts un tam ir kopēja gaismu izstarojoša virsma ar pakaļējo atstarotāju) [SM1], [SM2] (vai [R]).

205.1.2.5. M2, M3, N1 ,N2, N3, O3 un O4 kategoriju transportlīdzekļiem, kuru platums pārsniedz 2,10m un kas izgatavoti pēc 1995.gada 1.janvāra, jābūt uzstādītiem diviem baltu gaismu izstarojošiem augšējiem kontūrgaismas [A] lukturiem transportlīdzekļa priekšā un diviem sarkanu gaismu izstarojošiem augšējiem kontūrgaismas [R] lukturiem transportlīdzekļa aizmugurē (216. att.).

Ja papildus izgatavotāja kravas tilpnei uzstādīta speciālas kravas stiprināšanai paredzēta konstrukcija, kuras platums pārsniedz izgatavotāja kravas tilpnes platumu, jābūt uzstādītiem diviem baltu gaismu izstarojošiem kontūrgaismas [A] lukturiem konstrukcijas priekšā platākajā vietā un diviem sarkanu gaismu izstarojošiem kontūrgaismas [R] lukturiem konstrukcijas aizmugurē platākajā vietā.

Kravas automobiļiem, kam nav kravas tilpnes, un pārējiem augstāk minēto kategoriju transportlīdzekļiem augšējo kontūrgaismas lukturu uzstādīšana ir brīvprātīga.

Ja priekšējie augšējie kontūrgaismas lukturi ir uzstādīti uz transportlīdzekļa kravas tilpnes, N2 un N3 kategoriju transportlīdzekļiem uz to kabīnes jumta drīkst būt uzstādīti divi attiecīga tipa baltu gaismu izstarojoši papildus priekšējie augšējie kontūrgaismas lukturi.

N2, N3, O3 un O4 kategoriju transportlīdzekļiem aizmugurē atļauts uzstādīt divus sarkanu gaismu izstarojošus papildus apakšējos kontūrgaismas vai divus papildus apakšējos kontūrgaismas lukturus, kas uz priekšu izstaro baltu gaismu, bet uz aizmuguri — sarkanu gaismu.

205.1.2.6. Automobiļiem un autobusiem, kuru garums nepārsniedz 6m un platums — 2m, drīkst uzstādīt divus baltu gaismu izstarojošus stāvgaismas lukturus automobiļa priekšpusē un divus sarkanu gaismu izstarojošus stāvgaismas lukturus aizmugurē vai pa vienam dzeltenu gaismu izstarojošam lukturim katrā automobiļa pusē, ja šāds lukturis savietots ar sānu virzienrādītāju vai sānu gabarītlukturi.

205.1.3. Novietojums

205.1.3.1. Transportlīdzekļu priekšējiem un pakaļējiem gabarītlukturiem, kā arī automobiļu un autobusu stāvgaismas lukturiem jābūt uzstādītiem simetriski attiecībā pret transportlīdzekļa vidējo garenplakni, ievērojot attiecīgi 2.13. un 2.14. attēlos norādīto izvietojumu. Pakaļējiem gabarītlukturiem jābūt uzstādītiem tā, lai attālums līdz transportlīdzekļa pakaļējai šķērsplaknei nebūtu lielāks par 700mm.

Transportlīdzekļa konstrukcijas īpatnību dēļ maksimāli pieļaujamo priekšējo un pakaļējo gabarītlukturu, kā arī automobiļu un autobusu stāvgaismas lukturu uzstādīšanas augstumu drīkst palielināt līdz 2100 mm.

Ja motociklam ir viens priekšējais un pakaļējais gabarītlukturis, tā gaismu izstarojošās virsmas centram jāsakrīt ar vidējo garenplakni. Ja motociklam ir divi priekšējie gabarītlukturi, attālums starp abu lukturu gaismu izstarojošo virsmu tuvākajiem punktiem nedrīkst pārsniegt 200 mm. Attālums no motocikla priekšējā gabarītluktura gaismu izstarojošās virsmas zemākā punkta līdz ceļa virsmai nedrīkst būt mazāks par 350 mm un no augstākā punkta — lielāks par 1200 mm. Attālums no pakaļējā gabarītluktura gaismu izstarojošās virsmas zemākā punkta līdz ceļa virsmai nedrīkst būt mazāks par 250 mm un no augstākā punkta — lielāks par 1500 mm.

Speciālajiem kravas automobiļiem pakaļējos gabarītlukturus atļauts izvietot, neievērojot augstāk minētos nosacījumus attiecībā uz uzstādīšanas augstumu, ja to paredzējis izgatavotājs un ja tas saistīts ar speciālo funkciju veikšanu.

Ja transportlīdzeklis aprīkots ar papildus pakaļējiem gabarītlukturiem, drīkst neievērot papildus pakaļējo gabarītlukturu uzstādīšanas nosacījumus attiecībā uz uzstādīšanas augstumu un attālumu līdz tuvākajam sānu gabarītu punktam.

Ja izgatavotājs nav paredzējis stāvgaismas lukturu uzstādīšanu, to funkcijas izpilda gabarītgaismas lukturi, ja tos var ieslēgt katrā automobiļa vai autobusa pusē atsevišķi.

205.1.3.2. Sānu gabarītlukturiem [SM1], [SM2] (vai [R]) jābūt uzstādītiem, ievērojot 2.15. attēlā norādīto izvietojumu. Ja transportlīdzekļa konstrukcijas īpatnību dēļ tas nav iespējams, tad maksimāli pieļaujamo uzstādīšanas augstumu drīkst palielināt līdz 2100 mm.

Vienam no sānu gabarītlukturiem jābūt izvietotam transportlīdzekļa vidējā trešdaļā, turklāt pirmajam sānu gabarītlukturim (skaitot no transportlīdzekļa priekšas) jābūt izvietotam ne tālāk par 3m no transportlīdzekļa priekšējo gabarītu tālākā punkta (piekabēm šeit jāņem vērā sakabes iekārtas garums). Attālums starp diviem sānu gabarītlukturiem nedrīkst pārsniegt 3m. Ja transportlīdzekļa konstrukcijas īpatnību dēļ tas nav iespējams, šo attālumu var palielināt līdz 4m.

205.1.3.3. Kontūrgaismas lukturiem jābūt uzstādītiem simetriski attiecībā pret transportlīdzekļa vidējo garenplakni, ievērojot 2.16.a) attēlā norādīto izvietojumu, pēc iespējas tuvāk transportlīdzekļa sānu gabarītu tālākajam punktam (šis nosacījums tiek uzskatīts par izpildītu, ja šis attālums nav lielāks par 400 mm) un pēc iespējas augstāk no ceļa virsmas.

Pakaļējo papildus apakšējo kontūrgaismas lukturu (2.16.b att.) gaismu izstarojošās virsmas zemākā punkta attālums līdz ceļa virsmai nedrīkst būt mazāks par 350 mm un tie ar speciālu, elastīgu stiprinājumu palīdzību drīkst būt izvirzīti ārpus transportlīdzekļa gabarītiem ne vairāk kā 150 mm.

N2 un N3 kategoriju transportlīdzekļiem uz kabīnes jumta uzstādītie papildus priekšējie augšējie kontūrgaismas lukturi jānovieto pēc iespējas tuvāk transportlīdzekļa kabīnes sānu gabarītu tālākajam punktam (šis nosacījums tiek uzskatīts par izpildītu, ja šis attālums nav lielāks par 400 mm).

205.2. Ieslēdzot gabarītlukturus, jāieslēdzas visiem gabarītlukturiem, kontūrgaismām un pakaļējās numura zīmes apgaismojumam. Ieslēdzot stāvgaismas, tām jādeg vienā pusē neatkarīgi no citām gaismām.

205.3. Gabarītlukturiem, kontūrgaismas lukturiem un stāvgaismas lukturiem jābūt atbilstoši nostiprinātiem. Izkliedētājam jābūt, bez plaisām, izlūzumiem un cita rakstura bojājumiem. Tonējums nedrīkst būt izbalējis.

205.4. Pakaļējā gabarītluktura gaismas stiprums nedrīkst būt mazāks par 1 kandelu, vienāds ar bremžu signāllukturu gaismas stiprumu vai lielāks par to.

206. Valsts reģistrācijas numura zīmes apgaismojums

206.1. Tips, skaits, krāsa un novietojums

206.1.1. Lukturiem jābūt sertificētiem un marķētiem:

— ja transportlīdzeklis izgatavots līdz 2000.gada 31.decembrim, atbilstoši ANO EEK Noteikumu Nr.4 vai ES direktīvas 76/760/EEC prasībām (2.17.att.), vai atbilstoši izgatavotāja pielietoto standartu (GOST, SAE u.tml.) prasībām;

— ja transportlīdzeklis izgatavots pēc 2001.gada 1.janvāra, atbilstoši ANO EEK Noteikumu Nr.4 vai ES direktīvas 76/760/EEC prasībām, izņemot gadījumus, kad atbilstības novērtēšana transportlīdzeklim veikta individuālā kārtā .

206.1.2. Visiem transportlīdzekļiem jābūt vienam vai vairākiem baltu gaismu izstarojošiem pakaļējās numura zīmes apgaismojuma lukturiem [L].

206.1.3. Numura zīmes apgaismojuma lukturiem jābūt novietotiem tā, lai tie efektīvi apgaismotu transportlīdzekļa pakaļējo numura zīmi un neizstarotu baltu gaismu uz aizmuguri. Ja transportlīdzeklis aprīkots tikai ar vienu numura zīmes apgaismojuma lukturi, tam jābūt novietotam uz numura zīmes vertikālās simetrijas ass.

206.2. Numura zīmes apgaismojumam jāieslēdzas vienlaicīgi ar visiem gabarītlukturiem un kontūrgaismām.

206.3. Pakaļējās numura zīmes apgaismojuma lukturiem jābūt atbilstoši nostiprinātiem. Izkliedētājam jābūt tīram, bez plaisām, izlūzumiem u.c. bojājumiem.

207. Virzienrādītāji, avārijas signalizācija

207.1. Tips, skaits, krāsa un novietojums

207.1.1 Virzienrādītājiem jābūt sertificētiem un marķētiem:

— ja transportlīdzeklis izgatavots līdz 2000.gada 31.decembrim, atbilstoši ANO EEK Noteikumu Nr.6 vai ES direktīvas 76/759/EEC prasībām (2.18.att.), vai izgatavotāja pielietoto standartu (GOST, SAE un tml.) prasībām;

— ja transportlīdzeklis izgatavots pēc 2001.gada 1.janvāra, atbilstoši ANO EEK Noteikumu Nr.6 vai ES direktīvas 76/759/EEC prasībām, izņemot gadījumus, kad atbilstības novērtēšana transportlīdzeklim veikta individuālā kārtā.

207.1.2. Skaits un krāsa

207.1.2.1. Automobiļiem jābūt diviem priekšējiem virzienrādītājiem [1], [1a] vai [1b] un diviem pakaļējiem virzienrādītājiem [2a] vai [2b]. Katrā automobiļa pusē var būt uzstādīts viens vai divi sānu virzienrādītāji [3], [4], [5] vai [6].

Piekabēm jābūt diviem pakaļējiem virzienrādītājiem [2a] vai [2b]. M1, M2 un N1 kategorijas transportlīdzekļiem drīkst būt uzstādīti divi attiecīga tipa papildus pakaļējie virzienrādītāji.

M3, N2, N3, O3 un O4 kategorijas transportlīdzekļiem drīkst būt uzstādīti divi vai četri attiecīga tipa papildus pakaļējie virzienrādītāji.

Motocikliem priekšā un aizmugurē jābūt diviem virzienrādītājiem, ja to paredzējis izgatavotājs.

207.1.2.2. Visiem virzienrādītājiem jāizstaro dzeltenas krāsas gaismu.

Sarkanu gaismu izstarojoši pakaļējie virzienrādītāji pieļaujami tikai tad, ja transportlīdzeklis izgatavots līdz 2000.gada 31.decembrim atbilstoši Amerikas (Kanādas) nacionālo standartu vai GOST standartu prasībām un šādu lukturu uzstādīšanu paredz izgatavotājs.

Baltu gaismu izstarojoši priekšējie virzienrādītāji pieļaujami tikai tad, ja transportlīdzeklis izgatavots atbilstoši GOST standartu prasībām un šādu lukturu uzstādīšanu paredz izgatavotājs.

207.1.3. Novietojums

207.1.3.1. Automobiļiem un to piekabēm virzienrādītājiem jābūt uzstādītiem simetriski attiecībā pret transportlīdzekļa vidējo garenplakni, ievērojot 2.19. attēlā norādīto izvietojumu.

Transportlīdzekļa konstrukcijas īpatnību dēļ priekšējo un pakaļējo virzienrādītāju [1], [1a], [1b], [2a] un [2b] maksimāli pieļaujamo uzstādīšanas augstumu drīkst palielināt līdz 2100 mm.

Speciālajiem kravas automobiļiem atļauts pakaļējos virzienrādītājus izvietot, neievērojot šī apakšpunkta nosacījumus attiecībā uz uzstādīšanas augstumu, ja to paredzējis izgatavotājs un ja tas saistīts ar speciālo funkciju veikšanu.

Ja transportlīdzeklis aprīkots ar papildus pakaļējiem virzienrādītājiem, tad drīkst neievērot uzstādīšanas nosacījumus attiecībā uz papildus pakaļējo virzienrādītāju uzstādīšanas augstumu un attālumu līdz tuvākajam sānu gabarītu punktam.

Transportlīdzekļa konstrukcijas īpatnību dēļ sānu virzienrādītāju [3], [4], [5] un [6] maksimāli pieļaujamo uzstādīšanas augstumu drīkst palielināt līdz 2300 mm. Sānu virzienrādītāju gaismu izstarojošās virsmas attālums no automobiļa priekšgala nedrīkst pārsniegt 1800 mm. Transportlīdzekļa konstrukcijas īpatnību dēļ šo attālumu drīkst palielināt līdz 2500 mm.

207.1.3.2. Motociklu priekšējiem virzienrādītājiem jābūt vismaz 240 mm attālumā vienam no otra, turklāt tie nedrīkst atrasties tieši zem vai tieši virs galvenajiem lukturiem.

Pakaļējiem virzienrādītājiem jābūt vismaz 180 mm attālumā vienam no otra un ne tālāk kā 300 mm no tālākā pakaļējā gabarīta punkta.

Virzienrādītāja gaismu izstarojošās virsmas zemākā punkta attālums līdz ceļa virsmai nedrīkst būt mazāks par 350 mm un augstākā punkta lielāks par 1200 mm.

207.2. Ieslēdzot labās vai kreisās puses virzienrādītājus, vienlaikus sinhroni jāmirgo visiem labās vai kreisās puses virzienrādītājiem. Virzienrādītāja lukturu darbības frekvencei jābūt 60–120 gaismas impulsi minūtē (1– 2 Hz).

Ja transportlīdzeklis aprīkots ar četriem vai sešiem pakaļējiem virzienrādītājiem, tad, ieslēdzot virzienrādītājus, vienas puses pakaļējie virzienrādītāji drīkst ieslēgties un izslēgties pārmaiņus.

207.3. Automobiļiem, kas izgatavoti pēc 1986.gada 1.aprīļa, jābūt aprīkotiem ar gaismas avārijas signalizāciju. Konstrukcijā paredzētās avārijas signalizācijas režīmā vienlaikus sinhroni jāmirgo visiem virzienrādītāju lukturiem.

207.4. Virzienrādītājiem jābūt atbilstoši nostiprinātiem. Izkliedētājam jābūt bez plaisām, izlūzumiem un tml. bojājumiem. Tonējums nedrīkst būt izbalējis.

208. Bremzēšanas signāllukturi

208.1. Tips, skaits, krāsa un novietojums

208.1.1. Signāllukturiem jābūt sertificētiem un marķētiem:

— ja transportlīdzeklis izgatavots līdz 2000.gada 31.decembrim, atbilstoši ANO EEK Noteikumu Nr.7 vai ES direktīvas 76/758/EEC prasībām (2.20.att.), vai atbilstoši izgatavotāja pielietoto standartu (GOST, SAE u.tml.) prasībām;

— ja transportlīdzeklis izgatavots pēc 2001.gada 1.janvāra, atbilstoši ANO EEK Noteikumu Nr.7 vai ES direktīvas 76/758/EEC prasībām, izņemot gadījumus, kad atbilstības novērtēšana transportlīdzeklim veikta individuālā kārtā .

208.1.2. Skaits un krāsa

208.1.2.1. Automobiļiem un to piekabēm jābūt diviem (motocikliem — vienam vai diviem) sarkanu krāsu izstarojošiem bremzēšanas signāllukturiem [S1] vai [S2] . Ja automobilis vai piekabe izgatavoti pirms 1971.gada 1.janvāra, pieļaujams viens bremzēšanas signāllukturis [S1] vai [S2].

208.1.2.2. M1 un N1 kategorijas transportlīdzekļiem atļauts uzstādīt vienu [S3] vai divus [S1], [S2] vai [S3] sarkanu gaismu izstarojošus papildus bremzēšanas signāllukturus.

M2, M3, N2, N3, O3 un O4 kategoriju transportlīdzekļiem atļauts uzstādīt divus vai četrus sarkanu gaismu izstarojošus papildus bremzēšanas signāllukturus [S1] vai [S2].

208.1.3. Novietojums

208.1.3.1. Automobiļu un to piekabju bremzēšanas signāllukturiem jābūt uzstādītiem simetriski attiecībā pret transportlīdzekļa vidējo garenplakni, ievērojot 2.21. attēlā norādīto izvietojumu.

Transportlīdzekļa konstrukcijas īpatnību dēļ bremzēšanas signāllukturu maksimāli pieļaujamo uzstādīšanas augstumu drīkst palielināt līdz 2100 mm.

Speciālajiem kravas automobiļiem atļauts bremzēšanas signāllukturus izvietot, neievērojot šī apakšpunkta nosacījumus attiecībā uz uzstādīšanas augstumu, ja to paredzējis izgatavotājs un ja tas saistīts ar speciālo funkciju veikšanu.

Motocikla bremzēšanas signāllukturiem jābūt izvietotiem simetriski attiecībā pret tā vidējo garenplakni (viena luktura gadījumā luktura gaismu izstarojošās virsmas centram jāsakrīt ar garenass plakni). Lukturu gaismu izstarojošās virsmas zemākā punkta attālums līdz ceļa virsmai nedrīkst būt mazāks par 250 mm un augstākā punkta — lielāks par 1500 mm.

208.1.3.2. M1 un N1 kategoriju transportlīdzekļiem [S3] kategorijas papildus bremzēšanas signāllukturim jābūt uzstādītam (2.21.att.) uz transportlīdzekļa vidējās garenplaknes augstāk par galvenajiem bremzēšanas signāllukturiem, bet ne zemāk kā 850 mm attālumā no ceļa virsmas. Ja konstrukcijas īpatnību dēļ [S3] kategorijas papildus bremzēšanas signāllukturi nav iespējams novietot simetriski, atļauts uzstādīt vienu šādu signāllukturi ne tālāk kā 150 mm uz vienu vai uz otru pusi no automobiļa vidējās garenplaknes, vai divus šādus lukturus — pēc iespējas tuvu transportlīdzekļa vidējai garenplaknei un simetriski attiecībā pret to. [S1] vai [S2] kategorijas papildus bremzēšanas signāllukturiem jābūt uzstādītiem simetriski pret automobiļa vidējo garenplakni, augstāk par galvenajiem bremzēšanas signāllukturiem.

M2, M3, N2, N3, O3 un O4 kategoriju transportlīdzekļiem [S1] vai [S2] kategorijas papildus bremzēšanas signāllukturiem jābūt uzstādītiem simetriski pret automobiļa vidējo garenplakni, ne zemāk par galvenajiem bremzēšanas signāllukturiem .

208.2. Nospiežot bremžu pedāli, jāiedegas visiem bremzēšanas signāllukturiem.

Aizliegts uzstādīt bremzēšanas signāllukturus, kas darbojas pārtrauktā režīmā.

208.3. Bremzēšanas signāllukturiem jābūt atbilstoši nostiprinātiem. Izkliedētājam jābūt bez plaisām, izlūzumiem un tml. bojājumiem. Tonējums nedrīkst būt izbalējis.

208.4. Bremzēšanas signālluktura gaismas stiprums nedrīkst būt mazāks par 10 kandelām.

209. Pakaļējie miglas lukturi

209.1. Tips, skaits, krāsa un novietojums

209.1.1. Pakaļējiem miglas lukturiem jābūt sertificētiem un marķētiem:

— ja transportlīdzeklis izgatavots līdz 2000.gada 31.decembrim, atbilstoši ANO EEK Noteikumu Nr.38 vai ES direktīvas 77/538/EEC prasībām (2.22.att.), vai izgatavotāja pielietoto standartu (GOST, SAE un tml.) prasībām;

— ja transportlīdzeklis izgatavots pēc 2001.gada 1.janvāra, atbilstoši ANO EEK Noteikumu Nr.38 vai ES direktīvas 77/538/EEC prasībām, izņemot gadījumus, kad atbilstības novērtēšana transportlīdzeklim veikta individuālā kārtā.

209.1.2. Transportlīdzekļiem drīkst būt uzstādīti viens vai divi sarkanu gaismu izstarojoši pakaļējie miglas lukturi [F], ievērojot 2.23. attēlā norādīto izvietojumu. N3G kategorijas (paaugstinātas pārgājības) transportlīdzekļiem luktura gaismu izstarojošās virsmas zemākā punkta attālums līdz ceļam nedrīkst būt lielāks par 1200 mm, motocikliem — par 900 mm.

Ja automobilim uzstādīts viens pakaļējais miglas lukturis, tam jāatrodas kreisajā pusē vai vidū, ja divi — tiem jābūt izvietotiem simetriski pret vidējo garenplakni.

Pakaļējam miglas lukturim jāatrodas vismaz 100 mm attālumā no bremžu signālluktura.

209.2. Pakaļējiem miglas lukturiem jābūt ieslēdzamiem vienīgi tad, kad ieslēgti gabarītlukturi un numurzīmes apgaismojums.

209.3. Pakaļējiem miglas lukturiem jābūt atbilstoši nostiprinātiem. Izkliedētājam jābūt bez plaisām, izlūzumiem un tml. bojājumiem. Tonējums nedrīkst būt izbalējis.

209.4. Pakaļējā miglas luktura gaismas stiprums nedrīkst būt mazāks par 10 kandelām.

210. Atstarotāji

210.1. Tips, skaits, krāsa un novietojums

210.1.1. Atstarotājiem jābūt sertificētiem un marķētiem:

— ja transportlīdzeklis izgatavots līdz 2000.gada 31.decembrim, atbilstoši ANO EEK Noteikumu Nr.3 vai ES direktīvas 76/757/EEC prasībām (2.24.att.), vai izgatavotāja pielietoto standartu (GOST, SAE u.tml.) prasībām;

— ja transportlīdzeklis izgatavots pēc 2001.gada 1.janvāra, atbilstoši ANO EEK Noteikumu Nr.3 vai ES direktīvas 76/757/EEC prasībām, izņemot gadījumus, kad atbilstības novērtēšana transportlīdzeklim veikta individuālā kārtā.

210.1.2. Skaits un krāsa

210.1.2.1. Mehāniskajiem transportlīdzekļiem jābūt diviem (motocikliem — vienam vai diviem) pakaļējiem atstarotājiem sarkanā krāsā [IA]. Tie nedrīkst būt trīsstūra formas.

Pieļaujams uzstādīt papildus atbilstoša tipa pakaļējos atstarotājus, ja tie nesamazina obligāti uzstādāmo atstarotāju efektivitāti.

Ja mehāniskajiem transportlīdzekļiem ir saskaņā ar attiecīgu ANO EEK noteikumu vai ES direktīvu prasībām sertificēti un marķēti tonētie, atstarotājus saturošie pakaļējie signāllukturi, tiem jāuzstāda divi papildus pakaļējie atstarotāji.

210.1.2.2. Mehāniskajiem transportlīdzekļiem, kam izslēgtā stavoklī galvenie lukturi ir pilnībā nosegti jābūt aprīkotiem ar diviem priekšējiem atstarotājiem [IA] baltā krāsā. Pārējiem mehāniskajiem transportlīdzekļiem to uzstādīšana ir ieteicama.

Pieļaujams uzstādīt papildus priekšējos atstarotājus, ja tie nesamazina obligāti uzstādāmo atstarotāju efektivitāti.

210.1.2.3. Piekabēm jābūt diviem pakaļējiem trīsstūra formas atstarotājiem sarkanā krāsā [IIIA] un diviem priekšējiem citas formas atstarotājiem [IA] baltā krāsā.

Pieļaujams uzstādīt papildus priekšējos vai pakaļējos atstarotājus, ja tie nesamazina obligāti uzstādāmo atstarotāju efektivitāti. Ja pakaļējie atstarotāji ir apvienoti ar citām pakaļējām gaismas ierīcēm, papildus pakaļējiem atstarotājiem var nebūt trīsstūra forma.

210.1.2.4. Transportlīdzekļiem, kuru garums pārsniedz 6m un kas izgatavoti pēc 1995.gada 1.janvāra, jābūt pietiekamam skaitam sānu atstarotājiem [IA], [SM1] vai [SM2] dzeltenā krāsā. Pārējiem transportlīdzekļiem to uzstādīšana ir ieteicama. P akaļējais sānu atstarotājs drīkst būt sarkanā krāsā, ja tas ir savietots ar pakaļējo gabarītlukturi, pakaļējo kontūrgaismu, bremžu signāllukturi, pakaļējo miglas lukturi vai sānu pakaļējo gabarītlukturi vai tiem ir kopēja gaismu izstarojoša virsma.

210.1.3. Novietojums

210.1.3.1. Automobiļu un to piekabju priekšējiem un pakaļējiem atstarotājiem jābūt uzstādītiem simetriski attiecībā pret transportlīdzekļa vidējo garenplakni, ievērojot 2.25. attēlā norādīto izvietojumu.

Transportlīdzekļa konstrukcijas īpatnību dēļ maksimāli pieļaujamo priekšējo un pakaļējo atstarotāju uzstādīšanas augstumu drīkst palielināt līdz 1500 mm.

Priekšējo atstarotāju atstarojošai virsmai drīkst būt kopējas daļas ar jebkuru citas priekšējās gaismas ierīces redzamo virsmu.

Pakaļējo atstarotāju (izņemot trīsstūrveida) atstarojošai virsmai drīkst būt kopējas daļas ar jebkuras citas pakaļējās gaismas ierīces redzamo virsmu.

Trīsstūrveida atstarotāji var būt apvienoti vienā blokā ar jebkurām citām pakaļējās gaismas ierīcēm, tomēr tie nedrīkst būt izgaismoti no iekšpuses.

210.1.3.2. Motociklu pakaļējiem atstarotājiem jābūt uzstādītiem simetriski attiecībā pret transportlīdzekļa vidējo garenplakni. Attālums no ceļa virsmas līdz atstarotāja atstarojošās virsmas zemākajam punktam nedrīkst būt mazāks par 250 mm un līdz augstākajam — lielāks par 900 mm.

210.1.3.3. Sānu atstarotājiem abās transportlīdzekļa pusēs jābūt uzstādītiem, ievērojot 2.26. attēlā norādīto izvietojumu. Transportlīdzekļa konstrukcijas īpatnību dēļ maksimāli pieļaujamo uzstādīšanas augstumu drīkst palielināt līdz 1500 mm.

Vienam no sānu atstarotājiem jāatrodas transportlīdzekļa vidējā trešdaļā. Turklāt pirmajam sānu atstarotājam (skaitot no transportlīdzekļa priekšas) jāatrodas ne tālāk par 3 m no transportlīdzekļa priekšējo gabarītu tālākā punkta (piekabēm jāņem vērā sakabes ierīces garums). Attālums starp diviem sānu atstarotājiem nedrīkst pārsniegt 3m. Ja transportlīdzekļa konstrukcijas īpatnību dēļ tas nav iespējams, tad attālumu var palielināt līdz 4m.

Sānu atstarotāju atstarojošai virsmai drīkst būt kopējas daļas ar jebkuru citu sānos izvietotu gaismas ierīci.

210.2. Atstarotājiem jābūt atbilstoši nostiprinātiem. Tiem jābūt bez pārklājumiem, plaisām, izlūzumiem un tml. bojājumiem. Tonējums nedrīkst būt izbalējis.

211. Atpakaļgaitas lukturi

211.1. Tips, skaits, krāsa un novietojums.

211.1.1. Atpakaļgaitas lukturiem jābūt sertificētiem un marķētiem:

— ja transportlīdzeklis izgatavots līdz 2000.gada 31.decembrim, atbilstoši ANO EEK Noteikumu Nr.23 vai ES direktīvas 77/539/EEC prasībām (2.27.att.), vai atbilstoši izgatavotāja pielietoto standartu (GOST, SAE u.tml.) prasībām;

— ja transportlīdzeklis izgatavots pēc 2001.gada 1.janvāra, atbilstoši ANO EEK Noteikumu Nr.23 vai ES direktīvas 77/539/EEC prasībām, izņemot gadījumus, kad atbilstības novērtēšana transportlīdzeklim veikta individuālā kārtā.

211.1.2. Automobiļiem, kas izgatavoti pēc 1982. gada 1. janvāra, jābūt aprīkotiem ar vienu vai diviem atpakaļgaitas lukturiem [AR], kam uz aizmuguri jāizstaro baltas krāsas gaisma.

N2, N3, M2, M3, O2, O3, un O4 kategorijas transportlīdzekļiem papildus atpakaļgaitas lukturiem atļauts uzstādīt arī vienu vai divus atpakaļgaitas lukturu funkciju veicošus, baltu gaismu izstarojošus priekšējos miglas lukturus, kas sertificēti un marķēti atbilstoši ANO EEK Noteikumu Nr.19 un ES direktīvas 76/762/EEC prasībām.

211.1.3. Ja transportlīdzeklim ir divi atpakaļgaitas lukturi, tiem jābūt uzstādītiem aizmugurē simetriski attiecībā pret tā garenplakni un ievērojot 2.28. attēlā norādīto izvietojumu. Viena atpakaļgaitas luktura gadījumā jāievēro tā uzstādīšanas augstums.

211.1.4. Papildus uzstādītajiem atpakaļgaitas lukturiem jābūt noregulētiem tā, lai tie izstarotu gaismu uz aizmuguri ne tālāk kā 15 m attālumā no transportlīdzekļa.

211.2. Ieslēgšanās nosacījumi

211.2.1. Visiem atpakaļgaitas lukturiem jāieslēdzas līdz ar atpakaļgaitas pārnesuma ieslēgšanu, turklāt ierīcei, kas nodrošina motora darbību vai izslēdz to, atrodoties tādā stāvoklī, kurā iespējama motora darbība. Lukturi nedrīkst ieslēgties vai arī tiem ir jāizslēdzas, ja netiek izpildīts kaut viens no augstāk minētajiem nosacījumiem lukturu ieslēgšanai.

211.2.2. Ja atpakaļgaitas lukturu uzstādīšanu nav paredzējis transportlīdzekļa izgatavotājs un nav iespējams izpildīt 211.2.1. apakšpunkta nosacījumus, ieslēdzot atpakaļgaitas lukturus, automobiļa salonā jāieslēdzas gaismas vai skaņas brīdinājuma signālam, kas viegli ievērojams vadītājam.

211.2.3. Ja transportlīdzekļa aizmugurē uzstādīti atpakaļgaitas lukturu funkcijas pildoši priekšējie miglas lukturi, tiem jāieslēdzas un jāizslēdzas ar atsevišķa slēdža palīdzību, ievērojot 211.2.1. apakšpunkta nosacījumus.

211.3. Atpakaļgaitas lukturiem jābūt atbilstoši nostiprinātiem. Izkliedētājam jābūt bez plaisām, izlūzumiem un tml. bojājumiem.

212. Dienas gaitas gaismas lukturi

212.1. Tips, skaits, krāsa un novietojums

212.1.1. Dienas gaitas gaismas lukturiem jābūt sertificētiem un marķētiem atbilstoši ANO EEK Noteikumu Nr.87 vai ES direktīvas 76/758/EEC prasībām, izņemot gadījumus, kad atbilstības novērtēšana transportlīdzeklim veikta individuālā kārtā.

212.1.2. Automobiļiem atļauts uzstādīt divus dienas gaitas gaismas [RL] lukturus, kas izstaro baltu gaismu.

212.1.3. Lukturiem jābūt uzstādītiem simetriski pret automobiļa vidējo garenplakni, ievērojot 2.30. attēlā norādīto izvietojumu.

212.2. Lukturi drīkst degt vieni paši un tiem jāizslēdzas, ieslēdzot galvenos lukturus, izņemot gadījumus, kad galvenie lukturi tiek izmantoti kā gaismas signalizācija (ieslēgt — izslēgt), lai pievērstu citu ceļu satiksmes dalībnieku uzmanību.

212.3. Dienas gaitas gaismas lukturu kopējais gaismas stiprums nedrīkst pārsniegt 800 kandelas.

212.4. Lukturiem jābūt nostiprinātiem pie nekustīgām automobiļa daļām tā, lai braukšanas laikā ceļa nelīdzenumi neizraisītu gaismas kūļa svārstības. Lukturu optiskajam elementam jābūt tīram, sausam, bezkrāsainam. Nav pieļaujama jebkādu šķidrumu, pārklājumu, gaismas filtru vai papildus elementu izmantošana. Izkliedētājam jābūt bez plaisām, izlūzumiem un tml. bojājumiem.

213. Papildus gaismas ierīces

213.1. Tips un skaits

213.1.1. N2 un N3 kategoriju transportlīdzekļiem atļauts uzstādīt vienu vai divus baltu gaismu izstarojošus grozāmos lukturus (“darba lukturus”), kas izmantojami darba tehnoloģiskā procesa nodrošināšanai tumšajā diennakts laikā vai nepietiekamas redzamības apstākļos.

213.1.2. Operatīvajiem transportlīdzekļiem atļauts uzstādīt vienu prožektortipa lukturi .

213.1.3. N2 un N3 kategoriju kravas automobiļiem simetriski garenasij uz kabīnes jumta drīkst uzstādīt trīs blakus novietotus dzeltenu (oranžu) gaismu izstarojošus signāllukturus, attālums starp kuriem ir 150 līdz 300 mm, vai no iekšpuses apgaismot dzeltenu vienādmalu trijstūri ar malas garumu 250 mm.

213.1.4. Kravas automobiļa kabīni drīkst aprīkot ar izgaismotu paneli, kas novietots augstāk par vējstiklu.

213.1.5. Autobusus, kas veic pasažieru komercpārvadājumus, drīkst aprīkot ar izgaismotām maršruta zīmēm (zīmju vietām).

213.1.6. Transportlīdzekli aizliegts aprīkot ar lukturiem, signāllukturiem un citām gaismas ierīcēm (piem., zem transportlīdzekļa vai apkārt valsts reģistrācijas numura zīmei, utt.), kuru uzstādīšana nav paredzēta šajos noteikumos.

213.2. Papildus gaismas ierīcēm jābūt ieslēdzamām ar atsevišķu slēdzi vienīgi tad, kad ieslēgti gabarītlukturi un numura zīmes apgaismojums.

213.3. Papildus lukturiem jābūt atbilstoši nostiprinātiem. Lukturu optiskam elementam jābūt tīram, sausam, bezkrāsainam. Izkliedētājam jābūt bez plaisām, izlūzumiem un tml. bojājumiem.

214. Signāllukturu pārklājumi

Transportlīdzekļa signāllukturu gaismu izstarojošās virsmas nedrīkst aptumšot tādā mērā, ka signāllukturu gaismas stiprums ir mazāks par pieļaujamo, kas pakaļējiem gabarītlukturiem noteikts 205.4.apakšpunktā un bremžu signāllukturiem — 208.4.apakšpunktā.

3. GRUPA. STŪRES IEKĀRTA

301. Stūres rats (motocikla stūre)

301.1. Stūres izmēram, konstrukcijai un stiprinājumam jāatbilst transportlīdzekļa izgatavotāja prasībām.

M1 un N1 kategorijas transportlīdzekļiem atļauts uzstādīt mazāka izmēra rūpnieciski izgatavotu stūres ratu, ja tā stūres iekārta aprīkota ar pastiprinātāju vai arī gadījumā, ja transportlīdzekļa izgatavotājs pie izgatavošanas uzstāda dažāda izmēra stūres ratus vienas markas automobiļiem bez stūres pastiprinātāja.

Ja L kategoriju transportlīdzekļiem ir uzstādīta citas markas vai modeļa stūre, veiktajām izmaiņām jābūt fiksētām transportlīdzekļu reģistrā, pašizgatavotu stūri uzstādīt aizliegts.

Sporta automobiļu stūres rata diametrs un izpildījums drīkst neatbilst transportlīdzekļa izgatavotāja prasībām. Šādam stūres ratam jābūt rūpnieciski ražotam un sertificētam. Izmaiņām jābūt reģistrētām sporta automobiļa tehniskajā pasē.

301.2. Stūres rats nedrīkst būt saliekts, saplaisājis.

301.3. Stūres ratam jābūt nekustīgi savienotam ar vārpstu.

301.4. Stūres apvalks nedrīkst traucēt stūres rata satveramību. Tam jābūt nekustīgi nostiprinātam.

301.5. Stūres ratam jābūt aprīkotam ar pneimatisko drošības spilvenu, ja to paredzējis transportlīdzekļa izgatavotājs.

302. Stūres rata brīvkustība

Stūres rata brīvkustība nedrīkst būt lielāka par izgatavotāja noteikto.

Ja šādi dati nav pieejami, iedomāta punkta pārvietojums pa stūres rata aploci starp galējiem brīvkustības stāvokļiem nedrīkst pārsniegt 1/5 (vienu piekto daļu) no stūres rata diametra.

303. Stūres statnis

303.1. Stūres statnim jābūt nekustīgi nostiprinātam. Nav pieļaujama stūres statņa (stūres rata centra) palielināta brīvkustība aksiālā vai radiālā virzienā. Tas nedrīkst būt deformēts un ievērojami korodējis.

303.2. Stūres statņa regulēšanas un fiksācijas ierīce nedrīkst būt bojāta.

304. Pretaizbraukšanas ierīce

304.1. Ja transportlīdzeklis aprīkots ar pretaizbraukšanas ierīci, kas saslēdz stūri, tad, izņemot aizdedzes atslēgu, stūrei jāsaslēdzas. Stūre nedrīkst saslēgties motoram darbojoties.

Sporta automobiļiem pretaizbraukšanas ierīce drīkst tikt nomontēta; aizdedzes slēdža konstrukcija drīkst būt izmainīta, vai tas drīkst atrasties citā vietā.

304.2. Motocikla stūres bloķēšanas ierīce drīkst saslēgt stūri tikai pie liela stūres pagriešanas leņķa (vismaz 20°).

305. Stūres mehānisms

305.1. Stūres ratam abos virzienos jāgriežas viegli, vienmērīgi, bez ieķīlēšanās. Stūres pagrieziena leņķim no vidējā stāvokļa līdz atdurei jābūt vienādam abos virzienos. Pārbaudot transportlīdzekli kustībā, stūres ratam jāatgriežas stāvoklī, kas nodrošina transportlīdzekļa taisnvirziena kustību.

305.2. Stūres mehānismam jābūt atbilstoši nostiprinātam. Stiprinājuma elementiem jābūt attiecīgi nospriegotiem un nodrošinātiem pret atskrūvēšanos.

305.3. Transportlīdzekļa daļas, pie kurām stiprinās stūres mehānisms, nedrīkst būt salauztas, saliektas, ieplaisājušas vai ievērojami korodējušas.

305.4. Putekļu aizsargiem jābūt nostiprinātiem un bez bojājumiem.

305.5. Stūres mehānismam jābūt hermētiskam.

305.6. Izgatavotāja paredzētajam piekabes stūres mehānismam jādarbojas un jānodrošina atbilstošās funkcijas. Nav pieļaujam palielināta brīvkustība mehānisma kustīgajos elementos.

306. Stūres piedziņa (no stūres rata līdz stūres mehānismam)

306.1. Stiprinājuma elementiem jābūt attiecīgi nospriegotiem un nodrošinātiem pret atskrūvēšanos.

306.2. Stūres piedziņas elementiem nav pieļaujama palielināta brīvkustība. Tiem nedrīkst būt bojājumi, deformācijas, korozija.

306.3. Aizliegts veikt stūres piedziņas pārbūvi.

307. Stūres stiepņi, sviras

307.1. Stiprinājuma elementiem jābūt attiecīgi nospriegotiem un nodrošinātiem pret atskrūvēšanos.

307.2. Stūres stiepņiem un svirām nedrīkst būt bojājumi un deformācijas. Remontmetinājumi un lodējumi ir aizliegti, ja tos neparedz transportlīdzekļa izgatavotājs.

307.3. Stūres stiepņi pie jebkāda pagrieziena leņķa nedrīkst pieskarties citām transportlīdzekļa daļām.

307.4. Aizliegts veikt stūres stiepņu un sviru pārbūvi.

308. Stūres šarnīri

308.1. Stiprinājuma elementiem jābūt attiecīgi nospriegotiem un nodrošinātiem pret atskrūvēšanos.

308.2. Nav pieļaujama palielināta brīvkustība šarnīros un šarnīru remontmetinājumi.

Neizjaucamiem stūres šarnīriem nav pieļaujami nekāda veida remontdarbi.

308.3. Putekļu aizsargiem jābūt bez bojājumiem un atbilstoši nostiprinātiem.

309. Stūrējamo riteņu pagrieziena ierobežotājs

309.1. Transportlīdzeklim jābūt tā konstrukcijā paredzētajiem stūrējamo riteņu pagrieziena ierobežotājiem. Tiem jābūt atbilstoši nostiprinātiem.

309.2. Ierobežotājiem jābūt iestatītiem tā, lai galējos stāvokļos ne riteņi, ne riepas nepieskartos nekustīgām transportlīdzekļa daļām.

310. Stūres piedziņa ar pastiprinātāju

310.1. Transportlīdzekļa izgatavotāja paredzētajam stūres pastiprinātājam jādarbojas un jānodrošina nepieciešamā efektivitāte.

310.2. Visām pastiprinātāja daļām jābūt bez bojājumiem un pienācīgi nostiprinātām. Pastiprinātāja sastāvdaļām jābūt hermētiskām.

310.3. Pastiprinātāja sistēmas cauruļvadi un šļūtenes nedrīkst pieskarties transportlīdzekļa kustīgajām daļām.

310.4. Aizliegts veikt stūres piedziņas pārbūvi.

311. Triecienu slāpētājs

311.1. Triecienu slāpētājam jābūt atbilstoši nostiprinātam.

311.2. Nav pieļaujami triecienu slāpētāja bojājumi, eļļas noplūdes.

4. GRUPA. BREMŽU IEKĀRTA

Darba bremzes

401. Konstrukcija, efektivitāte

401.1. Visiem transportlīdzekļiem jābūt aprīkotiem ar darba bremžu iekārtu, izņemot:

401.1.1. O1 kategorijas piekabes;

401.1.2. līdz 2000. gada 1. janvārim Latvijā pirmo reizi reģistrētas O2 kategorijas piekabes;

401.1.3. līdz 1980. gada 1. janvārim izgatavotās piekabes–cauruļvedējus, kurām darba bremžu iekārtu nav paredzējis izgatavotājs.

401.2. Transportlīdzekļa darba bremzēm jādarbojas uz visiem riteņiem, kas aprīkoti ar bremžu mehānismiem.

401.3. Darba bremzēm jānodrošina pietiekama bremzēšanas efektivitāte (z). Veicot bremzēšanas efektivitātes pārbaudi uz stenda, tā nedrīkst būt mazāka par:

401.3.1. M1 kategorijas transportlīdzekļiem 0,5

401.3.2. M2 un M3 kategoriju transportlīdzekļiem 0,5 (0,48 transportlīdzekļiem bez ABS),

401.3.3. N1 kategorijas transportlīdzekļiem 0,45 (0,5 transportlīdzekļiem, kas izgatavoti 1989. gadā un vēlāk),

401.3.4. N2 un N3 kategoriju transportlīdzekļiem 0,43 (0,45 transportlīdzekļiem, kas izgatavoti 1989. gadā un vēlāk),

401.3.5. O3 un O4 kategoriju transportlīdzekļiem 0,40 (0,43 transportlīdzekļiem, kas izgatavoti 1989. gadā un vēlāk).

F

z = –––, kur

G

z — bremzēšanas efektivitāte

F — visu riteņu bremzēšanas spēku summa, kN

G — transportlīdzekļa faktiskais svars, kN (masa [t] x 9,8 [m/s2])

Ja nav iespējams noteikt transportlīdzekļa faktisko svaru, aprēķinā jāizmanto transportlīdzekļa reģistrācijas apliecībā norādīto transportlīdzekļa pašmasu.

401.4. Aizliegts veikt bremžu iekārtas pārbūvi, izņemot gadījumus, kas paredzēti Satiksmes ministrijas 2002.gada 5.marta noteikumos Nr.14 “Transportlīdzekļu pārbūves noteikumi” (turpmāk — Transportlīdzekļu pārbūves noteikumi).

402. Darbības vienmērība

Darbības nevienmērīgums starp vienas ass riteņiem nedrīkst pārsniegt 30%.

Fmax – Fmin

 = ––––––––––––, kur

Fmax

 — darbības nevienmērīgums starp vienas ass riteņiem, %

Fmax — bremzēšanas spēka lielākā vērtība, kN

Fmin — bremzēšanas spēka mazākā vērtība, kN

Veicot bremžu iekārtas efektivitātes pārbaudi ceļa apstākļos, transportlīdzeklis nedrīkst būtiski novirzīties no taisnvirziena kustības.

403. Darbības pakāpeniskums

Bremžu spēkam uz vienas ass riteņiem jāpieaug vienmērīgi, pakāpeniski un proporcionāli bremžu pedālim pieliktajam spēkam, ja bremžu pievads ir hidraulisks, vai bremžu pedāļa gājienam, ja bremžu pievads ir pneimatisks. Bremžu spēku nevienmērība to pakāpeniskā pieauguma diapazonā nedrīkst pārsniegt 30%.

404. Hermētiskums

Bremžu pievadā nedrīkst būt bremžu šķidruma noplūde vai dzirdama gaisa noplūde. Hermētiskuma pārbaudes laikā motors nedrīkst darboties.

405. Pedālis (svira)

405.1. Pedāļa nospiešanas spēks nedrīkst pārsniegt 500 N vieglajiem automobiļiem un 700 N — pārējiem automobiļiem. Pirmo reizi pilnībā nospiežot hidrauliskās bremžu sistēmas bremžu pedāli, jāpaliek pietiekamai gājiena rezervei. Pēc pedāļa atslogošanas tam brīvi jāatgriežas izejas stāvoklī.

405.2. Bremžu pedāļa kājas atbalstvirsmai jābūt pārklātai ar rievotu palielinātas berzes materiālu vai kā citādi nodrošinātai pret slīdēšanu. Bremžu pedālim (svirai) jābūt bez plaisām, bojājumiem.

Sporta automobiļu bremzes pedāļa kājas atbalstvirsma var nebūt pārklāta ar palielinātas berzes materiāla apvalku, tomēr tā nedrīkst būt slidena.

405.3. Nav pieļaujama bremžu pedāļa sānkustība un remontmetinājumi.

Stāvbremze

406. Konstrukcija, efektivitāte

Visiem M, N un O kategoriju transportlīdzekļiem, kas aprīkoti ar darba bremžu iekārtu, jābūt aprīkotiem ar stāvbremzi.

Stāvbremzei jānodrošina pietiekama bremzēšanas efektivitāte (z). Veicot bremzēšanas efektivitātes pārbaudi uz stenda, tā nedrīkst būt mazāka par 0,16 atsevišķam transportlīdzeklim vai 0,12 — transportlīdzeklim kopā ar piekabi.

F

z = –––, kur

G

z — bremzēšanas efektivitāte,

F — visu riteņu bremzēšanas spēku summa, kN

G — transportlīdzekļa faktiskais svars, kN (masa [t] x 9,8 [m/s2])

Ja nav iespējams noteikt transportlīdzekļa faktisko svaru, aprēķinā jāizmanto transportlīdzekļa reģistrācijas apliecībā norādīto transportlīdzekļa pašmasu.

Sporta automobiļiem pieļaujama stāvbremzes mehāniskā pievada pārbūve par hidraulisko pievadu. Šādai izmaiņai jābūt reģistrētai sporta automobiļa tehniskajā pasē.

407. Darbības vienmērība

Stāvbremzei jāiedarbojas uz ass abu pušu riteņiem.

408. Svira, sprūdierīce, spriegošanas spole

408.1. Novelkot stāvbremzes sviru līdz galam, jāpaliek stāvbremzes konstrukcijā paredzētajai gājiena rezervei. Piekabes mehāniskās stāvbremzes troses spriegošanas spolei nobremzētā stāvoklī jānodrošina troses papildus uztīšanās iespēju.

408.2. Sprūdierīcei jāfiksē svira jebkurā stāvoklī.

Sporta automobiļiem sprūdierīces mehānisms drīkst būt nomontēts vai nedarboties.

408.3. Svira (vai cita stāvbremzes iedarbināšanas ierīce) nedrīkst būt deformēta, pārmetināta, ar palielinātu brīvkustību savienojumu vietās.

409. Papildbremžu sistēmas

409.1.Piekabju avārijas bremzei jāiedarbojas automātiski, piekabei atvienojoties no velkošā transportlīdzekļa. Šāda iekārta drīkst nebūt, ja piekabes pilnā masa nepārsniedz 1,5 tonnas un tā aprīkota ar papildus savienojumu (ķēdi, trosi un tml.), kura atvienošanās gadījumā neļauj galvenajai sakabes ierīcei skart zemi un nodrošina paliekošu piekabes vadāmību.

409.2. Retarderam (kalnu bremzei) jānodrošina ilgstoša bremzēšana ar nemainīgu efektivitāti. Retardera darbībai jābūt pakāpeniskai. Tā stiprinājumam un savienojumiem jābūt drošiem.

410. Inerces bremzes, drošības trose

410.1. Ar inerces bremzēm atļauts aprīkot O1 un O2 kategoriju transportlīdzekļus.

410.2. Inerces bremzei vienādi jāiedarbojas uz abu pušu riteņiem, un tiem jābremzējas vienādi.

410.3. Bremžu iekārtas bīdāmajai daļai jāpārvietojas viegli un bez jūtamas brīvkustības vadvirsmās. Mehānismam jābūt aizsargātam pret netīrumiem ar putekļsargu.

410.4. Bremžu ieslēgšanas mehānismā jābūt tādai pārvietošanās rezervei, kas nodrošina brīvu riteņu rotāciju, kad velkošais transportlīdzeklis nebremzē.

410.5. Drošības trose (ķēde) nedrīkst būt mehāniski bojāta, un tās stiprinājums nedrīkst traucēt inerces bremzes darbību.

411. Mehāniskā bremzes pārvada troses, stiepņi

Troses nedrīkst būt samezglojušās, tām brīvi jāpārvietojas nebojātās vadotnēs (apvalkos) un jābūt nospriegotām. Troses un stiepņi nedrīkst būt sarūsējuši, nodiluši. Savienojumu vietām jābūt aprīkotām ar drošības ierīcēm pret atvienošanos.

Sporta automobiļu stāvbremzes pārvads drīkst tikt pievadīts bremžu mehānismam pa pasažieru salona iekšpusi.

412. Loku izvēršanas vārpsta, regulēšanas mehānisms

Vārpstām un svirām nedrīkst būt liekumi, remontmetinājumi un nedrošs vai neatbilstošs stiprinājums. Nav pieļaujama brīvkustība vārpstiņas gultņojumā. Regulēšanas mehānismam jābūt darba kārtībā. Atļauts izmantot citas markas, modeļa regulēšanas mehānismu, ja tas nodrošina atbilstošu bremžu iekārtas darbību.

413. Kompresors, balonu uzpildīšanas laiks

413.1. Kompresoram pietiekami īsā laikā jānodrošina tāds gaisa spiediens bremžu iekārtā, kāds nepieciešams noteikto bremzēšanas īpašību sasniegšanai un kuru norāda izgatavotājs.

413.2. Nedrīkst būt eļļas noplūde no kompresora.

414. Avārijas spiediena indikators, manometrs

414.1. Gaisa spiedienam bremžu iekārtā pazeminoties līdz minimāli pieļaujamajai robežai, jāiedarbojas optiskam vai akustiskam signālam. Pie tam gaisa spiedienam sistēmā jābūt pietiekamam, lai bremzes varētu pielietot vismaz divas reizes pēc brīdinājuma signāla ieslēgšanās vai mēraparāta kritiskā rādījuma.

414.2. Bremzes nedarbinot, bremžu kameru manometram jārāda “0”. Pilnībā nospiežot darba bremžu pedāli, spiedienam jāsamazinās un abu manometru uzrādītajiem spiedieniem jābūt vienādiem.

415. Saspiestā gaisa balons

Balonam uz transportlīdzekļa jābūt nostiprinātam nekustīgi. Tas nedrīkst būt mehāniski bojāts, korodējis, ar remontmetinājumiem. Noplūde no balona nav pieļaujama. Atūdeņošanas vārstiem jābūt darba kārtībā.

416. Bremzēšanas spēku pastiprinātājs, bremžu galvenais cilindrs

416.1. Bremzēšanas spēka pastiprinātājam un bremžu galvenajam cilindram jādarbojas un jābūt atbilstoši nostiprinātiem. Savienojumiem jābūt hermētiskiem.

Sporta automobiļu bremzēšanas spēku pastiprinātājs drīkst būt atslēgts. Šādai izmaiņai jābūt reģistrētai sporta automobiļa tehniskajā pasē.

416.2. Galvenā bremžu cilindra bremžu šķidruma tvertnei jābūt hermētiski noslēgtai. Bremžu šķidruma līmenis tvertnē nedrīkst būt zemāks par ekspluatācijas noteikumos paredzēto. Par to jābrīdina paredzētajai bremžu šķidruma avārijas līmeņa signalizācijai (ja tāda ir).

417. Bremžu pārvada vārsti, gaisa spiediena regulators

417.1. Bremžu pārvada vārsti nedrīkst būt bojāti. Tiem jābūt atbilstoši nostiprinātiem un hermētiskiem.

417.2. Gaisa spiediena regulators nedrīkst būt bojāts, tam jābūt atbilstoši nostiprinātam. Savienojumiem jābūt hermētiskiem.

418. Bremžu pārvada cauruļvadi

418.1. Nav pieļaujama deformētu, asā leņķī saliektu, sarūsējušu bremžu pārvada cauruļvadu ekspluatācija.

418.2. Bremžu pārvada cauruļvadiem jābūt atbilstoši nostiprinātiem, tie nedrīkst saskarties ar izplūdes sistēmas sastāvdaļām un rīvēties pret citām transportlīdzekļa sastāvdaļām.

419. Bremžu šļūtenes

419.1. Nav pieļaujama automobilim neparedzētu, mehāniski bojātu, ar atslāņojušos kordu, porainu un ieplaisājušu bremžu šļūteņu ekspluatācija.

419.2. Bremžu šļūtenes nedrīkst būt savērpušās, saliekušās asā leņķī, pārklātas ar jebkādām vielām (krāsas, pretkorozijas pārklājumi un tml.) vai materiāliem. Tās nedrīkst būt nostieptas pie jebkāda vadāmo riteņu pagrieziena leņķa vai balstiekārtas noslogojuma.

420. Riteņu hidrauliskie darba cilindri, pneimokameras

420.1. Vienas ass bremžu darba cilindru, pneimokameru bīdstieņu un sviru pārvietojumam jābūt aptuveni vienādam.

420.2. Darba cilindriem un pneimokamerām jābūt nekustīgi nostiprinātiem un hermētiskiem, bez korozijas un mehāniskiem bojājumiem.

420.3. Putekļu aizsargiem jābūt blīvi nostiprinātiem un bez bojājumiem.

420.4. Transportlīdzekļa ass abās pusēs jābūt vienāda diametra bremžu kamerām.

421. Bremžu trumuļi, bremžu diski

421.1. Darba virsmām jābūt ar vienmērīgu nodilumu. Bremžu trumuļi un diski nedrīkst būt ar plaisām, izlūzumiem, eļļaini. Nav pieļaujams bremžu disku un trumuļu nodilums, kas pārsniedz bremžu izgatavotāja norādīto minimālo pieļaujamo bremžu diska biezumu un bremžu trumuļa maksimālo pieļaujamo diametru.

421.2. Aizsargplāksnei jābūt atbilstoši nostiprinātai.

422. Bremžu loki un kluči

Bremžu kluču un loku uzliku nodilums nedrīkst pārsniegt transportlīdzekļa izgatavotāja noteikto. Par to jābrīdina attiecīgajai indikācijas iekārtai (ja tāda ir).

Aizliegts izmantot atjaunotus diska bremžu klučus. Atļauts izmantot atjaunotus trumuļa bremžu lokus, ja šādu remontu paredz transportlīdzekļa izgatavotājs.

423. Riteņu bremžu mehānisms

Riteņu bremžu mehānismam jānodrošina efektīva bremžu iekārtas darbība un kluču (loku) ātra atvirzīšana no darba virsmām.

424. Bremžu pārvada savienojums “vilcējs–piekabe”

424.1. Savienotājgalviņas blīvējošajām virsmām jānodrošina pārvada hermētiskums, bet savienotājgalviņas saslēdzošajām daļām — drošs savienojums. Savienotājgalviņām jābūt aprīkotām ar putekļsargiem.

424.2. Vilcēja un piekabes savienotājgalviņu konstrukcijai jāizslēdz nepareiza maģistrāļu savienošanas iespēja.

425. Manometra pieslēgšanas kontrolizvadi

Kontrolizvadu vītņotajai daļai jābūt darba kārtībā, tīrai un noslēgtai ar aizsargvāciņu. Kontrolizvadiem jābūt hermētiskiem.

426. Bremzēšanas spēku regulators

Regulatoram jābūt pareizi nostiprinātam un iestatītam. Darbības laikā tas nedrīkst iesprūst vai deformēties.

Uz transportlīdzekļa izgatavotāja paredzētajā vietā jābūt piestiprinātai plāksnītei ar bremzēšanas spēku regulatora parametriem.

Sporta automobiļiem bremzēšanas spēku regulators drīkst būt atslēgts vai nomontēts. Šādām izmaiņām jābūt reģistrētām sporta automobiļa tehniskajā pasē.

427. Energoakumulatori

427.1. Uz automobiļa vienas ass jābūt uzstādītiem vienāda diametra energoakumulatoriem. Tiem jābūt stingri nostiprinātiem. Atsperes saspiedējskrūvei jānodrošina atsperes saspiešana.

427.2. Bīdstieņi nedrīkst būt saliekti, ar palielinātu brīvkustību savienojumu vietās.

427.3. Izlaižot gaisu no energoakumulatoriem, jāsāk darboties avārijas spiediena brīdinājuma signālierīcei.

428. Antibloķēšanas sistēma (ABS)

428.1. Impulsu devējmehānismiem jābūt tīriem, bez mehāniskiem bojājumiem.

Sporta automobiļiem iekārta drīkst būt atslēgta.

428.2. Signālspuldzei jāizslēdzas pēc transportlīdzekļa motora iedarbināšanas vai kustības uzsākšanas.

5. GRUPA. RIEPAS, RITEŅI

Riepas

501. Izmērs un konstrukcija

501.1. Riepām jābūt sertificētām un marķētām:

— ja transportlīdzeklis izgatavots līdz 2000.gada 31.decembrim, atbilstoši ANO EEK Noteikumu Nr. 30, 54, 75, 108, 109 (5.1.att.) vai ES direktīvas 92/23/EEC (5.2.att.) prasībām, tomēr atļauts lietot atbilstoši izgatavotāja pielietoto standartu (GOST, SAE u.c.) prasībām sertificētas un marķētas riepas, ja riepas marķējumā ietverta šāda informācija, izmantojot 5.1.–5.3. tabulās norādītos apzīmējumus:

501.1.1. riepas platums;

501.1.2. riepas augstuma un platuma attiecība;

501.1.3. riepas konstrukcijas veids;

501.1.4. riepas nominālais loka diametrs;

501.1.5. riepas slodzes indekss;

501.1.6. riepas ātruma kategorija;

501.1.7. ziemas riepām — pielietojuma kategorijas apzīmējums (M+S, M&S, M.S.,     , “pbvyzz”, “dctctpjyyfz”);

— ja transportlīdzeklis izgatavots pēc 2001.gada 1.janvāra, atbilstoši ANO EEK Noteikumu Nr. 30, 54, 75, 108, 109 vai ES direktīvas 92/23/EEC prasībām, izņemot gadījumus, kad atbilstības novērtēšana transportlīdzeklim veikta individuālā kārtā.

Riepu marķējumu piemēri norādīti 5.4., 5.5., 5.6. attēlos un tajos sastopamie apzīmējumi norādīti tabulās 5.1., 5.2., 5.3.

5.1. tabula

Vieglo pasažieru automobiļu riepu marķējumos lietotie apzīmējumi

5.2.tabula

Kravas automobiļu un autobusu riepu marķējumos lietotie apzīmējumi

5.3. tabula

Motociklu riepu marķējumos sastopamie apzīmējumi

501.2. Riepu izmēram un konstrukcijai jāatbilst transportlīdzekļa izgatavotāja prasībām. Riepas nedrīkst būt izvirzītas ārpus transportlīdzekļa gabarītiem, ja to neparedz transportlīdzekļa izgatavotājs. Riepu maksimāli pieļaujamais ātrums un slodze nedrīkst būt mazāki par transportlīdzekļa tehniskajā raksturojumā noteiktajiem parametriem.

Sporta automobiļiem riepu izmērs var neatbilst automobiļa izgatavotāja prasībām. Tās nedrīkst būt platākas par spārnu arku paplašinājumiem. Pieļaujamajam riepu platumam jābūt norādītam sporta automobiļa tehniskajā pasē.

501.3. Riepu radzes.

Šī punkta prasības neattiecas uz transportlīdzekļu riepām, kas aprīkotas ar plastmasas radzēm.

501.3.1. Atļauts lietot tikai rūpnieciski izgatavotas un speciāli transportlīdzekļu riepām paredzētas radzes ar vienu galviņu, kura nedrīkst būt cauruļtipa.

Radžoto riepu tehniskajiem parametriem jāatbilst 5.4. tabulā norādītajiem.

501.3.2. Atļauts radžot tikai ziemas apstākļiem piemērotas riepas.

5.4. tabula

Radžu skaits un tehniskie parametri

502. Uzstādīšanas noteikumi

502.1. Aizliegts:

502.1.1. vienlaicīgi uzstādīt diagonālkorda un radiālkorda riepas;

502.1.2. vienlaicīgi uzstādīt dažādu izmēru riepas uz transportlīdzekļa vienas ass riteņiem;

502.1.3. vienlaicīgi uzstādīt vasaras un ziemas riepas uz transportlīdzekļa vienas ass riteņiem;

502.1.4. uzstādīt atjaunotās riepas uz autobusu priekšējās ass riteņiem;

502.1.5. vienlaicīgi uzstādīt radžotas riepas un riepas bez radzēm. Neradžota riepa ir riepa, kurā nav nevienas radzes;

502.1.6. uzstādīt radžotas riepas, kuru radžu skaits atšķiras par vairāk nekā 20% starp riepu ar vislielāko radžu skaitu un riepu ar vismazāko radžu skaitu. Radžojums nedrīkst būt fragmentārs, t.i. riepas aploces posms bez radzēm nedrīkst būt garāks nekā riepas un brauktuves kontaktlaukuma garums.

502.2. Ja M, N, O3, O4 kategoriju transportlīdzekļu riteņi ir aprīkoti ar radžotām riepām, divas no dubultriteņu riepām drīkst būt bez radzēm, taču radžotajām riepām jābūt izvietotām simetriski transportlīdzekļa garenasij.

502.3. Atbilstoši CSN 182. punkta prasībām laika posmā no l.decembra līdz l.martam automobiļu un autobusu, kuru pilna masa nepārsniedz 3,5t, riteņiem jābūt aprīkotiem ar ziemas riepām, bet laika posmā no l. maija līdz l. oktobrim aizliegts lietot automobiļus un autobusus, kam riteņi aprīkoti ar radžotām riepām.

503. Protektora zīmējuma augstums

503.1. Minimālais pieļaujamais riepas protektora zīmējuma augstums mērīšanas zonā (5.6.att.):

503.1.1. vieglajiem automobiļiem, kravas automobiļiem ar pilnu masu ne lielāku par 3,5 t un to piekabēm (Ml, Nl, O1, O2 kategoriju transportlīdzekļiem) — 1,6 mm;

503.1.2. autobusiem (M2, M3 kategoriju transportlīdzekļiem) — 2,0 mm;

503.1.3. kravas automobiļiem ar pilnu masu lielāku par 3,5 t un to piekabēm (N2, N3, O3, O4 kategoriju transportlīdzekļiem) — 1,0 mm;

503.1.4. motocikliem — 0,8 mm.

503.2. Laika posmā, kad CSN paredz obligātu ziemas riepu lietošanu, visu automobiļu (autobusu), kuru pilnā masa nepārsniedz 3,5 t, minimālais pieļaujamais ziemas apstākļos izmantojamo riepu protektora zīmējuma augstums mērīšanas zonā nedrīkst būt mazāks par 4 mm.

504. Bojājumi

Riepām nedrīkst būt korda slāni atsedzoši bojājumi (iegriezumi, plīsumi u.tml.), atslāņojies karkass, atdalījies protektors vai sānu aizsargslānis. Aizliegts lietot riepas ar mehāniski palielinātu protektora zīmējuma augstumu (padziļinot rievas starp protektora izciļņiem vai tml.), izņemot gadījumus, kad riepas marķējumā ir apzīmējums “” vai “Regroovable”.

Riteņi

505. Izmērs un konstrukcija

505.1. Riteņu riepu un disku kombinācijai jāatbilst transportlīdzekļa izgatavotāja prasībām. Transportlīdzeklim jābūt aprīkotiem ar vienāda diametra diskiem, izņemot gadījumus, kad izgatavotājs nosaka citādi.

505.2. Aizliegts uzstādīt riteņu diskus, kas nav rūpnieciski ražoti vai kuru konstrukcija ir izmainīta. Motociklam (triciklam, kvadriciklam) aizliegts uzstādīt automobiļa riteņus.

505.3. Riteņi nedrīkst būt izvirzīti ārpus transportlīdzekļa kontūrām, ja to neparedz transportlīdzekļa izgatavotājs. Riteņi pie jebkādas transportlīdzekļa noslodzes un to pagrieziena leņķa nedrīkst saskarties ar virsbūves daļām.

506. Stiprinājums

506.1. Visiem uzgriežņiem un skrūvēm jābūt atbilstošas konstrukcijas un nospriegotām.

Sporta automobiļu riteņu stiprinājumā bultskrūves drīkst aizstāt tapskrūves ar uzgriežņiem.

506.2. Aizliegts uzstādīt citu marku, modeļu diskus, kuru stiprinājums atšķiras no izgatavotāja paredzētā.

507. Bojājumi

Transportlīdzekļa riteņu diskiem nedrīkst būt plaisas, izlūzumi, deformācijas, remontmetinājumi.

6. GRUPA. RĀMIS UN VIRSBŪVE

Rāmis, nesošie elementi

601. Mehāniskie bojājumi, korozija

Transportlīdzekļa rāmim vai nesošiem elementiem nedrīkst būt lūzumi, plaisas, deformācijas un korozijas bojājumi, kas var ietekmēt konstrukcijas izturību un satiksmes drošību.

602. Vītņsavienojumi, kniedētie un metinātie savienojumi

Savienojumi nedrīkst būt vaļīgi, ar plaisām un lūzumiem.

603. Nepareizs remonts

Veicot rāmja vai nesošo elementu remontu (metināšanu, kniedēšanu), nav pieļaujami apkārtējo detaļu vai mezglu bojājumi. Veiktajiem remontdarbiem jānodrošina pietiekoša rāmja vai nesošā elementa stiprība.

Nav pieļaujams rāmja vai nesošo elementu remonts kniedējot, izņemot gadījumus, kad to paredz transportlīdzekļa izgatavotājs.

Nav pieļaujams veikt rāmja vai nesošo elementu remontu, uzlīmējot vai pieskrūvējot remonta materiālus, tādejādi noslēpjot bojāto vietu.

Nav pieļaujams veikt izmaiņas motocikla (tricikla, kvadricikla) rāmja konstrukcijā.

Drošības konstrukcijas

604. Pakaļējās drošības konstrukcijas

Pakaļējām aizsargierīcēm izvirzītās prasības nav attiecināmas uz seglu vilcējiem, speciālām piekabēm, kas paredzētas sevišķi garu, nedalāmu kravu pārvadāšanai, un transportlīdzekļiem, kam pakaļējās aizsargierīces uzstādīšana ir nesavienojama ar to izmantošanu.

604.1. N2, N3, O3 un O4 kategoriju transportlīdzekļiem, kas izgatavoti pēc 2001.gada 1.janvāra, jābūt aprīkotiem ar pakaļējām drošības konstrukcijām, izņemot gadījumus, kad nenoslogota transportlīdzekļa pakaļējās daļas augstums virs zemes nav lielāks par 550 mm visā tās platumā, kas nav mazāks par pakaļējās ass platumu (ja ir vairāk nekā viena pakaļējā ass, jāvadās pēc platākās) vairāk nekā par 100 mm katrā pusē, turklāt šim nosacījumam jāizpildās vismaz 450 mm attālumā no transportlīdzekļa pakaļējo gabarītu plaknes.

Pakaļējās aizsargierīces uzstādīšanas pamatprasības parādītas 6.1. un 6.2. attēlos.

Pakaļējās aizsargierīces šķērša gali nedrīkst būt izlocīti uz ārpusi. Tās ārējās šķautnes nedrīkst būt asas. Šis nosacījums uzskatāms par izpildītu, ja šķērša ārējās šķautnes ir noapaļotas un liekuma rādiuss nav mazāks par 2,5 mm.

604.2. Ja pakaļējās aizsargierīces stāvoklis ir maināms, jānodrošina tās fiksācijas iespēju vajadzīgajā stāvoklī.

604.3. Drošības konstrukcijām jābūt atbilstoši nostiprinātām. Tām nedrīkst būt stiprību ietekmējoši bojājumi vai deformācijas, kā rezultātā mainās drošības konstrukcijas vai tās elementu novietojums.

605. Sānu drošības konstrukcijas

605.1. N2, N3, O3 un O4 kategoriju transportlīdzekļiem, kas izgatavoti pēc 2001.gada 1.janvāra, izņemot seglu vilcējus, speciālas piekabes, kas paredzētas sevišķi garu, nedalāmu kravu pārvadāšanai, un transportlīdzekļus, kam sānu drošības konstrukcijas uzstādīšana ir nesavienojama ar to izmantošanu, jābūt aprīkotiem ar sānu drošības konstrukcijām.Sānu drošības konstrukcijas uzstādīšanas un konstrukcijas pamatprasības parādītas 6.1. un 6.2. attēlos.

Ja transportlīdzekļa sāni ir tā konstruēti (aprīkoti), ka to komponenšu kopuma forma un īpašības atbilst 605.1. apakšpunkta nosacījumiem, tos var uzskatīt par sānu aizsargierīces ekvivalentu.

605.1.1. Drošības konstrukcijām jābūt izgatavotām no metāla vai cita piemērota materiāla (izņemot 605.1.6. apakšpunktā uzskaitītos elementus). Drošības konstrukcijas ārējai virsmai jābūt gludai, plakanai vai rievotai garenvirzienā un pēc iespējas nepārtrauktai. Tomēr blakus esošās daļas drīkst pārklāties. Starp blakus esošajām daļām drīkst būt sprauga, kas nav lielāka par 25mm. Tālāk aizmugurē esošā daļa nedrīkst būt izvirzīta uz āru vairāk nekā priekšējā, bet zemāk esošā daļa nedrīkst būt izvirzīta uz āru vairāk nekā augstākā.

605.1.2. Noapaļotas skrūvju vai kniežu galviņas, kā arī citas detaļas drīkst būt izvirzītas uz āru ne vairāk kā par 10 mm, ja tās ir gludas vai līdzīgi noapaļotas. Visām ārējām šķautnēm jābūt noapaļotām. Noapaļojuma rādiuss nedrīkst būt mazāks par 2,5mm.

605.1.3. Sānu drošības konstrukcija drīkst sastāvēt no vienlaidu plakanas virsmas vai no viena vai vairākiem atsevišķiem horizontāliem elementiem, vai no virsmas un elementu kombinācijas.

605.1.4. Maksimālais attālums, kas dots 6.1.attēlā, no sānu drošības konstrukcijas augšdaļas līdz virsbūves elementam (max 350 mm) attiecas uz gadījumu, kad transportlīdzekļa gabarītus nosaka virsbūve (kravas tilpne).

Ja transportlīdzekļa gabarītus nosaka riteņu ārējā plakne, sānu drošības konstrukcijas augšējai malai jāatrodas 950 mm augstumā virs zemes vai virsbūves (kravas tilpnes) pamatnes līmenī, ja tā atrodas zemāk.

Ja transportlīdzekļa gabarītus nosaka virsbūve (kravas tilpne) un tā atrodas augstāk nekā 1300 mm virs zemes, sānu drošības konstrukcijas augšējai malai jāatrodas vismaz 950 mm virs zemes.

605.1.5. Transportlīdzekļiem, kas konstruktīvi paredzēti nevis pielāgoti konteineru pārvadāšanai vai kam ir maināmas kravas tilpnes, sānu drošības konstrukcijas augšējās malas augstumu nosaka, vadoties pēc 605.1.4. apakšpunkta nosacījumiem un pieņemot, ka konteiners vai maināmā kravas tilpne ir transportlīdzekļa daļa.

605.1.6. Tādas transportlīdzeklim pastāvīgi piestiprinātas komponentes kā akumulatoru baterijas nodalījums, saspiestā gaisa baloni, degvielas tvertnes, atstarotāji, rezerves riteņi, instrumentu kastes un tml. drīkst tikt uzskatīti par sānu drošības ierīces sastāvdaļām ar nosacījumu, ka tiek ievēroti noteiktie izmēri. Spraugu pieļaujamo izmēru skat. 605.1.1. apakšpunktā.

605.1.7. Atsevišķiem transportlīdzekļiem jāievēro tikai šādi nosacījumi:

605.1.7.1. Piekabēm ar maināmu garumu jāievēro visi 605.1. apakšpunkta nosacījumi, kad to garums ir minimāls. Kad garums ir maksimāls, sānu drošības konstrukcijas apakšējā mala nedrīkst atrasties augstāk nekā 550 mm virs zemes, turklāt jāievēro 605.1.4. un 605.1.5. apakšpunktu nosacījumi, kā arī nosacījumi attiecībā uz sānu drošības konstrukcijas priekšējās vai pakaļējās daļas uzbūvi un novietojumu.

605.1.7.2. Autocisternām, kas paredzētas šķidrumu pārvadāšanai pastāvīgi piestiprinātā slēgtā cisternā un kas aprīkotas ar cauruļvadiem iekraušanas un izkraušanas vajadzībām, jāaprīko, ciktāl tas ir iespējams, ar sānu drošības ierīcēm atbilstoši 605.1. apakšpunkta nosacījumiem. Atkāpes no prasībām pieļaujamas vienīgi autocisternas iekārtu darbības nodrošināšanai nepieciešamos gadījumos.

605.1.7.3. Transportlīdzekļa ar izbīdāmiem balstiem, kas paredzēti papildus stabilitātes nodrošināšanai, veicot iekraušanu, izkraušanu vai citu operāciju, sānu drošības konstrukcijās drīkst būt papildus spraugas izbīdāmo balstu darbības nodrošināšanai.

605.1.7.4. Transportlīdzekļiem ar stiprinājumiem Ro-Ro pārvadājumu veikšanai pieļaujamas spraugas sānu drošības konstrukcijā, kas paredzētas stiprinājuma trošu (ķēžu) ievietošanai un nospriegošanai.

605.2. Sānu aizsargierīcēm nedrīkst piestiprināt bremžu, gaisa vai hidrauliskos cauruļvadus.

605.3. Drošības konstrukcijām jābūt atbilstoši nostiprinātām. Tām nedrīkst būt stiprību ietekmējoši bojājumi vai deformācijas, kā rezultātā mainās drošības konstrukcijas vai tās elementu novietojums.

Priekšējais tilts

606. Tilta sija, motocikla priekšējā riteņa dakša

606.1. Transportlīdzekļa tilta sijai vai motocikla dakšai nedrīkst būt plaisas, lūzumi, deformācijas, ievērojami korozijas bojājumi un remontmetinājumi.

Nav pieļaujama pašizgatavotas priekšējās dakšas uzstādīšana motociklam (triciklam).

Sporta automobiļu tilta sijai pieļaujami remontmetinājumi, kas palielina savienojumu drošību.

606.2. Nav pieļaujama brīvkustība tilta sijas vai dakšas nekustīgajos savienojumos (stiprinājumā) un palielināta brīvkustība — kustīgajos savienojumos (sailentblokos, dakšas gultņojumā un tml.).

606.3. Gājiena gumijas ierobežotājiem jābūt bez bojājumiem un nostiprinātiem atbilstošā vietā.

607. Sviras, stiepņi, balsti, stabilizatori

607.1. Svirām, stiepņiem, balstiem un stabilizatoriem jābūt bez plaisām, lūzumiem, deformācijām, ievērojamiem korozijas bojājumiem un remontmetinājumiem, izņemot gadījumus, kad tādu remonta tehnoloģiju paredz izgatavotājs.

607.2. Stiprinājumos pie rāmja, tilta sijas vai virsbūves nav pieļaujamas palielinātas brīvkustības.

607.3. Balstos nav pieļaujama palielināta radiālā brīvkustība. Palielināta aksiālā brīvkustība pieļaujama, ja tādu paredzējis izgatavotājs. Stiprinājumiem jābūt nodrošinātiem pret atskrūvēšanos. Putekļu aizsargiem jābūt bez bojājumiem un atbilstoši nostiprinātiem.

608. Atsperojums, amortizatori

608.1. Nav pieļaujama transportlīdzekļa aprīkošana ar atsperojumu vai amortizatoriem, kas nav paredzēti konkrētajam transportlīdzeklim un kuru uzstādīšanai mainītas stiprinājuma vietas vai balstiekārtas konstrukcija. Uz transportlīdzekļa vienas ass nav pieļaujams uzstādīt atšķirīgas konstrukcijas un izmēru atsperojumu vai amortizatorus. Lokšņu atsperojuma lokšņu skaitam abās ass pusēs jābūt vienādam.

608.2. Transportlīdzekļa atsperojumam jābūt bez plaisām, lūzumiem, ievērojamiem korozijas bojājumiem, remontmetinājumiem.

Sporta automobiļos drīkst izmantot “sēdinātās” vai speciālas sporta (regulējamas) atsperes. Šādām izmaiņām jābūt reģistrētām sporta automobiļa tehniskajā pasē.

608.3. Lokšņu atsperu skavām jābūt nostiprinātām nekustīgi. Loksnes nedrīkst pārvietoties viena attiecībā pret otru.

608.4. Amortizatoriem jābūt atbilstoši nostiprinātiem, darba kārtībā un bez bojājumiem.

Sporta automobiļus drīkst aprīkot ar papildus vai speciāliem sporta (regulējamiem) amortizatoriem. Šādām izmaiņām jābūt reģistrētām sporta automobiļa tehniskajā pasē.

608.5. Pneimatiskā atsperojuma gaisa spilveniem jābūt hermētiskiem, bez bojājumiem.

608.6. Stiprinājumos pie rāmja, tilta sijas vai virsbūves nav pieļaujamas palielinātas brīvkustības un stiprinājumus ietekmējoši bojājumi.

608.7. Aizliegts izmantot transportlīdzekļa klīrensu palielinošus elementus, kas ietekmē satiksmes drošību un transportlīdzekļa stabilitāti.

609. Riteņu rumbas gultņi

Nav pieļaujama palielināta brīvkustība gultņos.

Pakaļējais tilts

610. Tilta sija, motocikla vienpleca svārstsvira

Skat. 606. punkta prasības.

Uz motocikla vienpleca svārstsviru attiecināmas priekšējās dakšas tehniskajam stāvoklim izvirzītās prasības.

Sporta automobiļiem tilta sija drīkst būt pastiprināta ar papildus elementiem. Pieļaujami savienojumu drošību palielinoši remontmetinājumi. Šādām izmaiņām jābūt reģistrētām sporta automobiļa tehniskajā pasē.

611. Sviras, stiepņi, balsti, stabilizatori

Skat. 607. punkta prasības.

Sporta automobiļiem drīkst būt izmainīta balstiekārtas kinemātika (uzstādīti papildus elementi). Šādām izmaiņām jābūt reģistrētām sporta automobiļa tehniskajā pasē.

612. Atsperojums, amortizatori

Skat. 608. punkta prasības.

613. Riteņu rumbas gultņi

Skat. 609. punkta prasības.

Motors, transmisija

614. Motors

Motoram jābūt atbilstoši nostiprinātam. Stiprinājuma elementiem nav pieļaujami bojājumi. Visiem aizsargapvalkiem (sadales siksnas, sadales ķēdes, un tml.) jābūt atbilstoši nostiprinātiem, bez būtiskiem bojājumiem. Izmaiņas motora stiprinājuma vietās atļauts veikt saskaņā ar “Transportlīdzekļu pārbūves noteikumu” prasībām.

615. Sajūgs

615.1. Sajūgam jānodrošina laidena gaitas uzsākšana un viegla pārnesumu pārslēgšana.

615.2. Sajūga pedāļa kājas atbalsta virsmai jābūt pārklātai ar rievotu palielinātas berzes materiālu vai kā citādi nodrošinātai pret slīdēšanu.

615.3. Nav pieļaujama sajūga pedāļa ievērojama sānkustība un remontmetinājumi. Motocikla sajūga svirai jābūt bez bojājumiem, plaisām, lūzumiem.

615.4. Sajūga hidrauliskajam (pneimatiskajam) pievadam jābūt hermētiskam.

615.5. Sajūgam un spararata aizsargapvalkam jābūt atbilstoši nostiprinātam.

616. Pārnesumu kārba, sadales kārba, starpasu diferenciāļa bloķētājs

Pārnesumu kārbai, sadales kārbai un starpasu diferenciāļa bloķētājam jābūt atbilstoši nostiprinātam un jāveic paredzētās funkcijas, viegli jāieslēdzas un jāizslēdzas. Stiprinājuma elementi nedrīkst būt bojāti.

Pilnpiedziņas transportlīdzekļu priekšējā vai pakaļējā tilta piedziņu atļauts atslēgt ar nosacījumu, ja piedziņas atslēgšanas rezultātā demontēto transmisijas agregātu un detaļu dēļ netiek traucēta citu agregātu darbība vai nerodas citi būtiski trūkumi vai bojājumi (eļļas noplūde, nenostiprināti transmisijas elementi un. tml.).

617. Kardānpārvads, ķēde, ķēdes apvalks

617.1. Nav pieļaujama palielināta brīvkustība kardānpārvada šarnīros, starpbalstā vai tā gultnī.

617.2. Kardānpārvada elementiem jābūt atbilstoši nostiprinātiem. Tiem nedrīkst būt lūzumi, plaisas, deformācijas.

Pilnpiedziņas transportlīdzekļu priekšējā vai pakaļējā tilta piedziņu atļauts atslēgt ar nosacījumu, ja piedziņas atslēgšanas rezultātā demontēto transmisijas agregātu un detaļu dēļ netiek traucēta citu agregātu darbība vai nerodas citi būtiski trūkumi vai bojājumi (eļļas noplūde, nenostiprināti transmisijas elementi un. tml.).

617.3. Putekļu aizsargiem jābūt bez bojājumiem.

617.4. Nav pieļaujams ievērojams ķēdes, zobratu zobu izdilums un zobratu zobu izlūzumi.

617.5. Motociklam jābūt aprīkotam ar ķēdes apvalku, ja to paredzējis izgatavotājs. Tam jābūt bez bojājumiem.

618. Eļļas un dzesēšanas šķidruma noplūde

Motora eļļošanas un dzeses sistēmām jābūt hermētiskām. Nav pieļaujama palielināta eļļas noplūde no transmisijas komponentēm.

Vilkšanas ierīces

619. Sakabes ierīce

619.1. Transportlīdzekļa sakabes ierīcei jābūt sertificētai un marķētai atbilstoši ANO EEK Noteikumu Nr.55 (6.3.att.) vai ES direktīvas 94/20/EC (6.4.att.) prasībām. Līdzās sastāvdaļas marķējumam jābūt norādītai tās klasei un ierīci raksturojošiem lielumiem (atkarībā no ierīces — D, Dc, S, U, V).

619.2. Aizliegts uzstādīt sakabes ierīci piekabes (puspiekabes) aizmugurē, izmantot pašizgatavotas sakabes ierīces, mainīt sakabes ierīces konstrukciju un uzstādīt sakabes ierīci transportlīdzeklim, kuru izgatavotājs nav paredzējis piekabes vilkšanai.

619.3. Vītņu savienojumiem jābūt atbilstoši nospriegotiem. Kniedētajiem savienojumiem jābūt bez bojājumiem.

619.4. Sakabes ierīces stiprinājuma vietām pie rāmja vai virsbūves nedrīkst būt stiprinājuma drošību ietekmējoši korozijas bojājumi. Rāmja šķērssijai, pie kuras stiprinās sakabes ierīce, nedrīkst būt remontmetinājumi.

Attālumam starp sakabes lodgalvu un tuvāko transportlīdzekļa sastāvdaļu jābūt ne mazākam par 65mm. Sakabes lodgalva nedrīkst traucēt valsts reģistrācijas numura vai gaismas ierīču redzamību.

619.5. Transportlīdzekļu sakabes ierīcēs nedrīkst būt palielināta sakabes ierīču nodiluma izraisīta brīvkustība.

619.5.1. Minimālais pieļaujamais 50 sakabes lodgalvas diametrs ir 49mm.

619.5.2. “Žokļveida” sakabes ierīču 40 pirksta minimālais pieļaujamais diametrs ir 36,5mm, 50 — 47mm un 57 — 55mm.

619.5.3. Atbalsta–sakabes ierīces maināmā gredzena minimālais platums ir 30,5mm un fiksatora āķa minimālais platums ir 17,5mm (6.5.att. a un b). Atbalsta–sakabes ierīces minimālais augstums (6.6.att.) no tās stiprinājuma plaknes līdz puspiekabes atbalsta plaknei, mērot pa puspiekabes sakabes tapas asi, ir atkarīgs no konkrētās ierīces klases:

6.1.tabula

619.5.4. Piekabes sakabes ierīces 40 cilpas ar buksi maksimālais ieliktņa iekšējais diametrs visā tā augstumā ir 41,5mm, 50 — 52mm, 57,5 — 59,5mm. Pieļaujamā brīvkustība velkošā transportlīdzekļa “āķveida” sakabes ierīcē ar piekabes toroidālo (bez bukses) cilpu ir ne mazāka par 3 un ne lielāka par 7mm.

619.5.5. Puspiekabes sakabes tapas minimālie izmēri doti 6.2.tabulā.

6.2.tabula

619.6. Sakabes ierīcei un jūgstienim nedrīkst būt lūzumi, plaisas, deformācijas, ievērojami korozijas bojājumi un remontmetinājumi, izņemot gadījumus, kad jūgstieņa izgatavotājs remontmetinājumus paredzējis.

619.7. Fiksēšanas ierīcēm jābūt darba kārtībā.

620. Vilkšanas āķi un cilpas

Ja transportlīdzeklis ir aprīkots ar vilkšanas āķiem (cilpām), tām jābūt atbilstoši nostiprinātām un bez bojājumiem.

Virsbūve

621. Virsbūve, kabīne

621.1. Nav atļauts mainīt transportlīdzekļa virsbūves, kabīnes konstrukciju, izņemot gadījumus, kad pārbūve saskaņota līdz 2002.gada 18.martam.

621.2. Virsbūvei, kabīnei un citu virsbūves elementu stiprinājuma vietām pie tās nedrīkst būt stiprību ietekmējoši mehāniski vai korozijas bojājumi un deformācijas. Deformācijas, mehāniski bojājumi, korozijas bojājumi vai konstruktīvi pārveidojumi, kas neietekmē virsbūves vai kabīnes stiprību, nedrīkst veidot asas malas vai bīstamus izvirzījumus, kas varētu apdraudēt citus satiksmes dalībniekus.

621.3. Transportlīdzekļa virsbūves krāsojums un aprīkojums nedrīkst līdzināties operatīvo transportlīdzekļu krāsojumam un aprīkojumam konfigurācijas un krāsu salikuma ziņā, maldinot pārējos ceļu satiksmes dalībniekus.

622. Bīstamie elementi

622.1. Transportlīdzekli nedrīkst aprīkot ar tā izgatavotāja neparedzētiem izvirzītiem bīstamiem ārējiem elementiem, kas nav konstruktīvi izveidoti tā (noapaļoti, nosegti ar noapaļotu aizsargkonstrukciju, nolokāmi, saņemot triecienu no priekšpuses, u.c.), lai neapdraudētu citus satiksmes dalībniekus.

622.2. Transportlīdzekļa salonā nedrīkst būt transportlīdzekļa vadīšanu apgrūtinoši vai vadītāju un pasažierus straujas bremzēšanas vai sadursmes gadījumā apdraudoši elementi. Transportlīdzekļa iekšējam aprīkojumam jābūt pienācīgi nostiprinātam.

Sporta automobiļa karkasam jābūt reģistrētam sporta automobiļa tehniskajā pasē. Sporta automobiļiem drīkst nebūt salona tapsējums.

622.3. Priekšējos, sānu un pakaļējos aizsargrežģus (aizsargstieņus) drīkst uzstādīt kokvedējiem un paaugstinātas pārgājības automobiļiem. Tie nedrīkst ierobežot galveno lukturu izstaroto gaismas kūli.

Šī prasība nav attiecināma uz pakaļējām un sānu drošības konstrukcijām.

623. Dubļusargi

623.1. Pēc 1993.gada 1.janvāra izgatavotiem N2 kategorijas transportlīdzekļiem, kuru pilna masa pārsniedz 7,5 tonnas, un visiem N3, O3 un O4 kategoriju transportlīdzekļiem jābūt aprīkotiem ar dubļusargiem.

Šī prasība neattiecas uz paaugstinātas pārgājības (N2G, N3G kategorija) transportlīdzekļiem un kravas automobiļiem–šasijām.

623.2. Dubļusargam jābūt vismaz riteņa (sapāroto riteņu) platumā.

623.3. Dubļusargu stingrajai daļai jāsniedzas vismaz līdz horizontālai plaknei, kas atrodas 100 mm virs asu plaknes, ja izgatavotājs nav noteicis citādi. Maksimālais attālums starp dubļusarga elastīgās daļas apakšējo malu un zemi ir 200 mm. Maksimālais attālums starp dubļusarga elastīgo daļu un riepas ārējo malu horizontālā plaknē ir 300 mm. Ja attālums starp blakus esošo asu riteņu riepām asu plaknē nepārsniedz 300 mm, dubļusargam jābūt vienlaidu un jāaptver šīs blakus esošās asis.

624. Buferi, gaisa aptecētāji

624.1. Transportlīdzeklim jābūt aprīkotam ar tā konstrukcijā paredzētajiem buferiem. Tiem jābūt droši nostiprinātiem, bez asām malām vai izvirzījumiem, kas varētu apdraudēt citus satiksmes dalībniekus. Tie nedrīkst ietekmēt apgaismes un gaismas signalizācijas ierīču darbības efektivitāti.

624.2. Gaisa aptecētājiem jābūt droši nostiprinātiem, bez to izturību ietekmējošiem bojājumiem. Tie nedrīkst ietekmēt apgaismes un gaismas signalizācijas ierīču darbības efektivitāti un ierobežot redzamības zonu.

625. Pakāpieni

625.1. Pakāpieni, izņemot pakaļējo, nedrīkst būt izvirzīti ārpus transportlīdzekļa gabarītiem. Tiem nedrīkst būt asas malas vai izvirzījumi, kas varētu apdraudēt citus satiksmes dalībniekus. Pakāpieniem jābūt pārklātiem ar speciāliem materiāliem vai izgatavotiem ar reljefu virsmu, kas izslēdz kājas paslīdēšanas iespēju.

625.2. Pakāpieniem nedrīkst būt to funkcionalitāti apdraudoši korozijas bojājumi, un deformācijas.

626. Durvis, pārsegi, rokturi, aizslēgi, fiksatori

Transportlīdzekļa vadītāja, pasažieru un rezerves durvīm, kā arī motora pārsegam un bagāžas nodalījuma vākam jābūt aprīkotam ar izgatavotāja paredzētajiem atvēršanas mehānismiem, rokturiem un fiksatoriem. Durvīm un pārsegiem jābūt atbilstoši nostiprinātiem, viegli jāatveras un jāaizveras.

Deformācijas, mehāniski bojājumi, korozijas bojājumi vai konstruktīvi pārveidojumi, kas neietekmē durvju vai pārsegu stiprību, nedrīkst veidot asas malas vai bīstamus izvirzījumus, kas varētu apdraudēt citus satiksmes dalībniekus.

Sporta automobiļu motora pārsegos drīkst būt izveidotas atveres labākai motora dzesēšanai, kā arī motora un bagāžas nodalījuma pārsegiem drīkst būt izmainīti (vienkāršoti) stiprinājumi, un pakaļējās durvis drīkst tikt bloķētas.

627. Stikli, saules sargi

627.1. Transportlīdzekļu stikliem jābūt sertificētiem un marķētiem:

— ja transportlīdzeklis izgatavots līdz 2000.gada 31.decembrim, atbilstoši ANO EEK Noteikumu Nr.43 (6.7.att.) vai ES direktīvas 92/22/EEC (6.8.att.) prasībām, tomēr atļauts lietot stiklus, kas sertificēti un marķēti atbilstoši izgatavotāja pielietoto standartu (GOST, SAE u.c.) prasībām;

— ja transportlīdzeklis izgatavots pēc 2001.gada 1.janvāra, atbilstoši ANO EEK Noteikumu Nr.43 vai ES direktīvas 92/22/EEC (6.8.att.) prasībām, izņemot gadījumus, kad atbilstības novērtēšana transportlīdzeklim veikta individuālā kārtā.

Aizliegts lietot transportlīdzekļu stiklus, kas izgatavoti no nepiemērotiem materiāliem.

Stiklu tipu apzīmējumi apkopoti 6.3. tabulā.

Apstiprinājuma marķējuma atšifrējums. Stikls apstiprināts Nīderlandē (E4) ar numuru 2439 un atbilst prasībām, kādas izvirza ANO EEK Noteikumi Nr.43 ar 2 un 3 sērijas labojumiem. IV — stikls izgatavots no stiklplastikāta.

Apstiprinājuma marķējuma atšifrējums. Stikls apstiprināts Francijā (e2) ar numuru 001242 atbilstoši Direktīvā izvirzītajām prasībām. II/P — stikls izgatavots no parasta daudzslāņu bezšķembu stikla ar pārklājumu.

Sporta automobiļiem drīkst būt uzstādīti cita materiāla un konstrukcijas sānu logu stikli, kuru biezums nedrīkst būt mazāks par 4,8 mm. Tie var būt nobloķēti un aprīkoti ar bīdāmiem vēdlodziņiem.

6.3. tabula

Transportlīdzekļu stiklu tipu apzīmējumi

627.2. Transportlīdzekļu vējstikliem vadītāja redzamības zonā, t.i. vējstikla kreisās puses (labās puses — automobiļiem ar stūri labajā pusē) daļā, kuru var notīrīt stikla tīrītājs un kuru ierobežo vējstikla vertikālā viduslīnija, nedrīkst būt redzamību traucējoši bojājumi — plaisas, iesitumi, izgatavošanas defekti un stiklu tīrītāju radīti skrāpējumi. Pārējā vējstikla daļā, kā arī sānu un pakaļējiem stikliem pieļaujami nelieli bojājumi (punkti, ieskrāpējumi, iesitumi) un plaisas, kas būtiski neietekmē redzamību un stikla izturību.

627.3. Transportlīdzekļa stiklus, izņemot vējstiklu, atļauts pārklāt ar gaismas caurlaidību samazinošiem materiāliem, ja gaismas caurlaidības spēja priekšējiem sānu stikliem saglabājas ne mazāka par 70%. Vējstikla gaismas caurlaidība nedrīkst būt mazāka nekā 75%.

Transportlīdzekļa vējstikla augšmalu atļauts aptumšot 14 cm platā joslā, saglabājot tās caurspīdīgumu.

Transportlīdzekļa stiklus aizliegts pārklāt ar spoguļtipa pārklājumiem un hologrammām. Par spoguļtipa pārklājumu tiek uzskatīts pārklājums, kura gaismas atstarošanas koeficients k pārsniedz 0,75.

100 – A

k = ––––––––, kur

100

k — gaismas atstarošanas koeficients,

A — nomērītā gaismas caurlaidība virzienā uz transportlīdzekļa iekšpusi, %.

627.4. Transportlīdzekļiem jābūt aprīkotiem ar izgatavotāja paredzētajiem saules sargiem.

Sporta automobiļiem saules sargi drīkst būt nomontēti.

628. Stiklu tīrītāji, apskalotāji

628.1. Stiklu tīrītājiem jābūt atbilstoši nostiprinātiem un jādarbojas visos paredzētajos režīmos. Pakaļējā stikla tīrītājs drīkst nedarboties, ja transportlīdzeklis aprīkots ar atpakaļskata spoguļiem abās transportlīdzekļa pusēs.

628.2. Stiklu tīrītāju slotiņas (gumijas) nedrīkst būt bojātas. Tām jānodrošina efektīva stikla tīrīšana.

628.3. Stiklu apskalotājiem jādarbojas. Pakaļējā stikla apskalotājs drīkst nedarboties, ja transportlīdzeklis aprīkots ar atpakaļskata spoguļiem abās transportlīdzekļa pusēs.

629. Sēdekļi, drošības jostas

629.1. Transportlīdzeklim jābūt aprīkotam ar visiem tā konstrukcijā paredzētajiem sēdekļiem. Tiem jābūt rūpnieciski izgatavotiem un atbilstoši nostiprinātiem. Sēdekļa un atzveltnes pārvietošanas un fiksācijas ierīcēm jābūt darba kārtībā.

Uzstādīt citu automobiļu marku vai modeļu sēdekļus un/vai mainīt to izvietojumu atļauts saskaņā ar “Transportlīdzekļu pārbūves noteikumu” prasībām.

Sporta automobiļus drīkst aprīkot ar īpašiem sporta sēdekļiem. Pakaļējie sēdekļi drīkst būt demontēti. Sporta sēdekļiem jābūt reģistrētiem sporta automobiļa tehniskajā pasē.

629.2. Visām M1 kategorijas transportlīdzekļu sēdvietām, kas vērstas uz priekšu, M2 kategorijas transportlīdzekļu ar pilnu masu līdz 3,5 t priekšējām sēdvietām un N1 kategorijas transportlīdzekļu priekšējām sēdvietām jābūt aprīkotām ar drošības jostām, ja transportlīdzeklis izgatavots pēc 1993. gada 1.janvāra. Šī prasība attiecas arī uz agrāk izgatavotiem transportlīdzekļiem, ja drošības jostas paredzējis transportlīdzekļa izgatavotājs.

Sporta automobiļus drīkst aprīkot ar speciālām sporta “četrpunktu” vai “sešpunktu” drošības jostām transportlīdzekļa izgatavotāja paredzēto drošības jostu vietā. Šādām izmaiņām jābūt reģistrētām sporta automobiļa tehniskajā pasē.

629.3. Transportlīdzekļu drošības jostām jābūt sertificētām un marķētām atbilstoši ANO EEK Noteikumu Nr.43 (6.9.att.) vai ES direktīvas 92/22/EEC (6.10.att.) prasībām, tomēr atļauts lietot drošības jostas, kas sertificētas un marķētas atbilstoši izgatavotāja pielietoto standartu (GOST, SAE u.c.) prasībām.

Drošības jostām jābūt atbilstoši nostiprinātām, bez bojājumiem, plīsumiem, izdilumiem. Fiksējošajai iekārtai un inerces mehānismam (ja tāds ir) jābūt darba kārtībā.

Apstiprinājuma marķējuma atšifrējums. Drošības josta ar šādu marķējumu ir trīspunktu drošības josta (A) ar enerģijas slāpēšanas ierīci (e), kas oficiāli apstiprināta Nīderlandē (E4) ar numuru 2439, ietverot attiecīgo ANO EEK noteikumu 04 sērijas papildinājumus.

Apstiprinājuma marķējuma atšifrējums. Drošības josta ar šādu marķējumu ir trīspunktu drošības josta (A) ar enerģijas slāpēšanas ierīci (e), kas oficiāli apstiprināta Nīderlandē (e4) ar numuru 2439.

629.4. Ja transportlīdzeklī ir uzstādīts bērnu speciālais sēdeklītis, to jānostiprina atbilstoši izgatavotāja prasībām un tam jābūt sertificētam un marķētam atbilstoši ANO EEK Noteikumu Nr.44 prasībām (6.11.att.).

Apstiprinājuma marķējuma atšifrējums. Bērnu drošības ierīce (sēdeklītis), uz kuras atrodas šīs apstiprinājuma marķējums, ir ierīce, kuru atļauts uzstādīt jebkurā transportlīdzeklī lietošanai bērniem ar svaru no 9 kg līdz 25 kg. Ierīce apstiprināta Nīderlandē (E4) ar numuru 022450. Apstiprinājuma numurs norāda ka apstiprinājums piešķirts atbilstoši ANO EEK Noteikumu Nr.44, ar tajos ietverto 02 sērijas labojumu, prasībām. Apzīmējums “Y” norāda, ka sēdeklītim ir starp kājām nostiepjama drošības josta.

630. Stāvbalsti, kāju atbalsti, rokturi

630.1. Puspiekabei jābūt aprīkotai ar stāvbalstiem un augstuma regulēšanas ierīci. Stāvbalstam un augstuma regulēšanas ierīcei jābūt darba kārtībā, bez lūzumiem, plaisām vai deformācijām.

630.2. Motociklam bez blakusvāģa jābūt centrālajam vai sānu stāvbalstam.

Stāvbalstu atbrīvojot vai uzsākot kustību uz priekšu, tam ar atsperes palīdzību jāatgriežas sākuma stāvoklī. Jādarbojas sistēmai, kas neļauj uzsākt kustību, kamēr stāvbalsts neatrodas braukšanai paredzētā stāvoklī, ja šādu sistēmu paredzējis izgatavotājs.

Stāvbalstam jābūt atbilstoši nostiprinātam un bez funkcionalitāti un izturību ietekmējošiem bojājumiem.

630.3. Motocikla abās pusēs jābūt kāju atbalstiem gan vadītājam, gan pasažierim. Tiem un to stiprinājumiem jābūt bez funkcionalitāti un izturību ietekmējošiem bojājumiem, pārklātiem ar gumijotu materiālu vai izveidotiem ar reljefu virsmu. Aizliegts izmainīt vadītāja kāju balstu izvietojumu, nemainot vadības ierīču izvietojumu.

630.4. Motociklam jābūt aprīkotam ar pasažiera rokturiem.

631. Apsilde, ventilācija

631.1. Apsildes (ventilācijas) iekārtai jādarbojas visos paredzētajos režīmos.

Sporta automobiļu apsildes/ventilācijas iekārtas drīkst tikt pārbūvētas, lai uzlabotu motora dzesēšanu.

631.2. Aizliegts uzstādīt pašizgatavotas autonomās apsildes ierīces.

632. Motocikla blakusvāģis

632.1. Blakusvāģim jābūt atbilstoši piestiprinātam motocikla labajā pusē. Stiprinājuma savienojumiem jābūt nodrošinātiem pret atvienošanos.

632.2. Blakusvāģim nedrīkst būt konstrukcijas stiprību ietekmējoši mehāniskie un korozijas bojājumi, un deformācijas.

633. Rezerves riteņa stiprinājums

Rezerves ritenim jābūt droši nostiprinātam vietā, kuru šim nolūkam paredzējis transportlīdzekļa izgatavotājs.

Kravas nodalījums

634. Stiprinājums, bojājumi

634.1. Kravas nodalījuma elementiem (grīdai, karkasam, tentam, statnēm u.tml.) jābūt atbilstoši nostiprinātiem. Tiem nedrīkst būt stiprību ietekmējoši mehāniski un korozijas bojājumi. Borti (statnes, karkass un tml.) nedrīkst būt izliekušies uz ārpusi vai citādi ievērojami deformēti.

634.2. Kravas nodalījuma slēgierīcēm un to fiksācijas elementiem jābūt droši nostiprinātiem, bez bojājumiem un darba kārtībā. Furgonu pakaļējām durvīm jābūt aprīkotām ar ierīcēm to noturēšanai atvērtā stāvoklī.

635. Tehnoloģiskās ierīces

635.1. Tehnoloģiskajai ierīcei jābūt atbilstoši un droši nostiprinātai, bez ceļu satiksmes drošību apdraudošiem bojājumiem.

635.2. Tehnoloģiskās ierīces hidrauliskajiem vai pneimatiskajiem mezgliem jābūt hermētiskiem.

636. Bagāžas novietne

636.1. Bagāžas ārējai novietnei jābūt droši nostiprinātai uz transportlīdzekļa.

636.2. Bagāžas ārējā novietne nedrīkst aizsegt numura zīmi, apgaismes un gaismas signalizācijas ierīces, kā arī ierobežot vadītāja redzamību.

7. BAROŠANAS sistĒma, elektroiekārta

Barošanas sistēma

701. Veids, konstrukcija

Saskaņā ar “Transportlīdzekļu pārbūves noteikumu” prasībām transportlīdzeklim atļauts benzīnmotora vietā uzstādīt dīzeļmotoru (un otrādi), kā arī uzstādīt iekārtu motora darbināšanai ar sašķidrinātu naftas gāzi (turpmāk — SNG) vai saspiestu dabasgāzi (turpmāk — SDG) attiecīgi atbilstoši ANO EEK 67. vai 110.noteikumu prasībām. Minētajām izmaiņām jābūt fiksētām transportlīdzekļu reģistrā.

701.1. Visām pēc 2002.gada 18.marta uzstādītas gāzes barošanas iekārtas sastāvdaļām jābūt sertificētām un atbilstoši marķētām. SNG barošanas sistēmas sastāvdaļu apstiprinājuma marķējums parādīts 7.1.attēlā, bet SDG — 7.2.attēlā. Apstiprinājuma marķējumam jābūt skaidri salasāmam un neizdzēšamam. Gāzes barošanas iekārtu sertificētās un marķētās sastāvdaļas aizliegts nomainīt ar nesertificētām.

Apstiprinājuma marķējuma atšifrējums. Komponente apstiprināta Nīderlandē (E4) ar numuru 2349. Apstiprinājuma numura pirmie divi cipari norāda, ka apstiprinājums piešķirts atbilstoši ANO EEK noteikumu Nr.67 ar tajos ietverto 01 sērijas labojumu prasībām. Zīmes “#” vietā tiek norādīta komponentes klase.

Apstiprinājuma marķējuma atšifrējums. Komponente apstiprināta Itālijā (E3) ar numuru 2439. Apstiprinājuma numura pirmie divi cipari norāda, ka apstiprinājums piešķirts atbilstoši ANO EEK noteikumu Nr.110 prasībām.

701.2. Ja transportlīdzekļa motora darbināšanai uzstādīta gāzes iekārta, tad, ja to pieļauj tehniskais dienests, kas piešķīris transportlīdzeklim tipa apstiprinājumu, gāzes barošanas iekārtai drīkst pievienot:

701.2.1. SNG gadījumā — M1 (ar pilnu masu lielāku par 3500kg), M2, M3, N2, un N3 kategoriju transportlīdzekļu salona apsildes ierīci;

701.2.2. SDG gadījumā — mehānisko transportlīdzekļu salona vai kravas nodalījuma apsildes ierīci.

701.3. Neviena gāzes barošanas sistēmas sastāvdaļa, izņemot uzpildes ierīci un uz autobusa jumta novietotus gāzes balonus, vai tās aizsargelements nedrīkst būt izvirzīts ārpus transportlīdzekļa gabarītiem.

701.4. Neviena gāzes barošanas sistēmas sastāvdaļa nedrīkst atrasties tuvāk nekā 100mm no siltuma avota, ja tā nav atbilstoši pasargāta pret siltuma ietekmi.

702. Degvielas tvertne, gāzes balons

702.1. Papildus degvielas tvertnes uzstādīšanu veic saskaņā ar “Transportlīdzekļu pārbūves noteikumu” prasībām. Minētajām izmaiņām jābūt norādītām transportlīdzekļa reģistrācijas apliecībā.

Sporta automobiļos degvielas tvertni atļauts uzstādīt bagāžas nodalījumā. Šādā gadījumā bagāžas nodalījumam jābūt konstruktīvi atdalītam no pārējās salona daļas, vai arī degvielas tvertnei jābūt ievietotai speciālā aizsargapvalkā. Ja degvielas cauruļvadi atrodas salonā, tiem jābūt aizsargātiem pret mehāniskiem bojājumiem. Minētajām izmaiņām jābūt reģistrētām sporta automobiļa tehniskajā pasē.

702.2. Ja gāzes barošanas iekārta uzstādīta pēc 2002.gada 18.marta, uz gāzes balona jābūt skaidri, salasāmi un neizdzēšami norādītam:

702.2.1. SNG — sērijas numuram, tilpumam (litros), marķējumam “LPG”, pārbaudes spiedienam (bāros), uzrakstam “maksimālais piepildījums 80%” (maximum degree of filling 80%) un tekstam “Sūknis iekšpusē” (“Pump inside”) ar sūkni identificējošu marķējumu, ja tas atrodas gāzes balona iekšpusē;

702.2.2. SDG — sērijas numuram, tilpumam (litros), apzīmējumiem “Tikai SDG” (“CNG ONLY”) ar vismaz 25mm augstiem burtiem un “Nelietot pēc XX/XXXX” — mēnesis/gads — (“DO NOT USE AFTER XX/XXXX”) ar vismaz 25mm augstiem burtiem, ekspluatācijas spiedienam / pārbaudes spiedienam (Mpa) un masai (kilogramos).

702.3. Uz gāzes balona jābūt plāksnītei (uzlīmei), kur norādīta inspicēšanas institūcija, tās adrese, un pēdējās pārbaudes datums.

702.4. Uz transportlīdzekļa nostiprināts gāzes balons nedrīkst atrasties zemāk nekā 200mm virs ceļa, ja tam nav atbilstoša aizsargelementa no priekšpuses un sāniem, taču tas nedrīkst samazināt pārgājības rādītājus.

702.5. Ja gāzes balons atrodas transportlīdzekļa ārpusē tiešā riteņu mesto akmeņu zonā, tam jābūt aizsargātam ar metālisku vairogu pret iespējamajiem riteņu mesto akmeņu triecieniem. Uzstādot gāzes balonu uz jumta, tam jāatrodas speciālā, jumtam pastāvīgi piestiprinātā nodalījumā.

702.6. Degvielas tvertne (gāzes balons) nedrīkst būt bojāta, deformēta, korodējusi. Gāzes balonam nedrīkst būt remontmetinājumi. Degvielas tvertnei (gāzes balonam) jābūt atbilstoši nostiprinātai. Stiprinājuma elementi nedrīkst būt deformēti, korodējuši, vaļīgi. Nav pieļaujama degvielas noplūde.

Gāzes balons nedrīkst saskarties ar citām metāliskām transportlīdzekļa daļām, izņemot tā stiprinājuma elementus.

703. Cauruļvadi, šļūtenes, citas komponentes

703.1. Aizliegts gāzes barošanas iekārtās izmantot šļūtenes, kas nav paredzētas šim nolūkam. Cauruļvadiem un šļūtenēm jābūt bez bojājumiem, atbilstoši nostiprinātiem un nodrošinātiem pret bojāšanos berzes, vibrācijas un spriegumu ietekmē. Nav pieļaujama degvielas noplūde no cauruļvadiem, šļūtenēm, citām barošanas sistēmas sastāvdaļām un to savienojumiem.

703.2. SNG cauruļvadiem jābūt bezšuvju — vara (ar gumijas vai plastmasas aizsargapvalku) vai nerūsējošā tērauda, vai tērauda ar pretkorozijas pārklājumu. Gāzes cauruļvada ārējais diametrs nedrīkst būt lielāks par 12mm.

703.3. Gāzes iekārtas cauruļvadiem un šļūtenēm stiprinājumu un starpsienu šķērsojumu vietās jābūt aprīkotiem ar aizsargmateriālu. Cauruļvadi un šļūtenes nedrīkst atrasties domkrata atbalsta vietās.

SDG iekārtas cauruļvadu stiprinājuma vietās nedrīkst saskarties metāliskas daļas, un SDG cauruļvadiem, kas atrodas pasažieru salonā vai slēgtā (arī bagāžas) nodalījumā, jābūt gāznecaurlaidīgā apvalkā.

Degvielas padeves sistēmas agregātiem (augstspiediena sūknim, karburatoram, degvielas iesmidzināšanas sistēmai un tml.) un sastāvdaļām (cauruļvadiem, šļūtenēm, filtriem un tml.) jābūt bez bojājumiem un atbilstoši nostiprinātiem.

703.4. Degvielas padeves sistēmas ierīcēm un agregātiem (sūknim, karburatoram, degvielas iesmidzināšanas sistēmai, filtriem, reduktoram, vārstiem un tml.) jābūt atbilstoši nostiprinātiem.

703.5. Ja gāzes balons atrodas pasažieru salonā vai slēgtā (bagāžas) nodalījumā, gāzes uzpildes ierīcei jāatrodas transportlīdzekļa ārpusē un jābūt nodrošinātai pret griešanos, kā arī pret netīrumu un ūdens iedarbību. SDG uzpildes ierīce drīkst atrasties motora telpā.

703.6. Ja gāzes balons atrodas transportlīdzekļa iekšpusē, visas tam piestiprinātās ierīces jāaptver gāznecaurlaidīgam apvalkam, kam jābūt savienotam ar atmosfēru.

Vietā, kur ventilācijas kanāls iziet no transportlīdzekļa virsbūves, tam jābūt vērstam uz leju, bet ne uz siltuma avotu, un izvada vieta nedrīkst atrasties riteņa arkā. Izvada atveres diametrs nedrīkst būt mazāks par 24mm.

Ja gāzes balons atrodas transportlīdzekļa ārpusē, gāznecaurlaidīgais apvalks drīkst nebūt, ja balonu aprīkojums ir adekvāti aizsargāts pret netīrumiem un ūdeni.

Gāznecaurlaidīgais apvalks nedrīkst būt bojāts, deformēts.

703.7. Nav pieļaujami iekārtas sastāvdaļu lodēti un cauruļvadu vai šļūteņu materiālu bojājoši savienojumi. SNG iekārtās nav pieļaujami arī metināti savienojumi.

Cauruļvadiem un to savienotājelementiem jābūt savietojamiem korozijas ziņā. Nerūsējošā tērauda cauruļvadus drīkst savienot tikai ar nerūsējoša tērauda savienotājelementiem.

Visām savienojumu vietām jābūt viegli pieejamām.

703.8. Akseleratora vadības ierīcei pēc tās atbrīvošanas brīvi jāatgriežas sākotnējā pozīcijā.

Elektroiekārta

704. Instalācija

704.1. Visiem vadiem jābūt atbilstoši nostiprinātiem un ar nebojātu izolāciju, ciktāl par to iespējams pārliecināties, nedemontējot transportlīdzekļa detaļas. “Masas” vadam izolācija drīkst nebūt.

Salonā esošā papildaprīkojuma vadi nedrīkst apgrūtināt transportlīdzekļa vadības ierīču darbināšanu.

704.2. Nedrīkst būt noņemti vadus nosedzošie iekšējās apdares elementi.

704.3. Nav pieļaujama pašizgatavotu, pielāgotu un remontētu drošinātāju izmantošana. Drošinātājiem jāatbilst paredzētajam strāvas stiprumam konkrētajā elektriskajā ķēdē.

704.4. Transportlīdzeklim jābūt aprīkotam ar radiotraucējumu slāpēšanas ierīci, ja to paredzējis izgatavotājs. Tai jānodrošina aizdedzes sistēmas radīto radiotraucējumu slāpēšana.

705. Sakabes ierīces kontaktligzda (kontaktdakša)

Vilcēja sakabes ierīcei jābūt aprīkotai ar speciālu kontaktligzdu, bet piekabes sakabes ierīcei — ar atbilstošu kontaktdakšu, kas paredzēta piekabes gaismas ierīču darbināšanai. Kontaktligzdai (kontaktdakšai) un tās stiprinājumam jābūt bez bojājumiem un jānodrošina piekabes gaismas ierīču darbība noteiktajā režīmā, kā arī jāfiksējas savienotā stāvoklī. Nav pieļaujams šī savienojuma patvaļīga atvienošanās.

706. Akumulatoru baterijas stiprinājums

Akumulatoru baterijai jābūt atbilstoši nostiprinātai izgatavotāja paredzētajā vietā.

Sporta automobiļos akumulatoru baterija drīkst atrasties salonā vai bagāžas nodalījumā. Šādā gadījumā tai jāatrodas hermētiski noslēgtā aizsargkastē.

8. GRUPA. ATGĀZU IZPLŪDES SISTĒMA

801. Konstrukcija

801.1. Atgāzu izplūdes sistēmas konstrukcijai jāatbilst transportlīdzekļa izgatavotāja prasībām.

Motociklam aizliegts uzstādīt pašizgatavotus vai pārbūvētus trokšņu slāpētājus un izpūtēju caurules.

Sporta automobiļiem pieļaujamas izmaiņas atgāzu izplūdes sistēmā. Atgāzu izplūdes sistēmas izvads drīkst atrasties automobiļa sānos aiz automobiļa garenbāzes viduspunkta, skaitot no automobiļa priekšas.

801.2. Kartera ventilācijai jāatbilst transportlīdzekļa izgatavotāja prasībām.

802. Stiprinājums, bojājumi

802.1. Atgāzu izplūdes sistēmas elementiem jābūt atbilstoši nostiprinātiem. Tie nedrīkst saskarties ar bremžu vai degvielas padeves iekārtu cauruļvadiem, kā arī elektroiekārtas vadiem.

802.2. Nav pieļaujami atgāzu noplūdi izraisoši un atgāzu izplūdes sistēmas stiprību ietekmējoši bojājumi.

803. Dūmošana

Nav pieļaujama ievērojama motora eļļas sadegšana, ja motors iesildīts līdz darba temperatūrai.

804. Dīzeļmotoru atgāzu absorbcijas koeficients

Dīzeļmotora bez turbopūtes atgāzu absorbcijas koeficients k nedrīkst būt lielāks nekā 2,5. Dīzeļmotora ar turbopūti atgāzu absorbcijas koeficients k nedrīkst būt lielāks nekā 3.

Automobiļi, kas izgatavoti pirms 1980. gada 1.janvāra, tiek atbrīvoti no šo prasību izpildes.

805. Dzirksteļaizdedzes motoru atgāzu raksturojums

Ja transportlīdzeklis aprīkots ar gāzes barošanas iekārtu, atgāzu kontrole jāveic, motoram darbojoties ar gāzi.

805.1. Brīvgaitas režīmā CO saturs dzirksteļaizdedzes motoru atgāzēs nedrīkst pārsniegt 8.1. tabulā dotās robežvērtības.

Sporta automobiļu motoru atgāzēs CO koncentrācija nedrīkst pārsniegt sporta automobiļa tehniskajā pasē norādīto vērtību. Pieļaujamā CO koncentrācija atgāzēs neatkarīgi no automobiļa izlaiduma gada nedrīkst pārsniegt 5%.

8.1. tabula

Pieļaujamās CO robežvērtības brīvgaitas režīmā

805.2. Brīvgaitas režīmā CH koncentrācija dzirksteļaizdedzes motoru atgāzēs nedrīkst pārsniegt 1200 ppm, ja cilindru skaits nav lielāks par 4, un 3000 ppm, ja cilindru skaits ir lielāks par 4.

806. Trokšņu līmenis

Transportlīdzekļa radītais trokšņa līmenis gaitā nedrīkst pārsniegt 80Ī2dB(A).

Sporta automobiļa radītais troksnis brīvgaitā pie 4500 apgr./min. nedrīkst pārsniegt sporta automobiļa tehniskajā pasē norādīto pieļaujamo trokšņu līmeni. Pieļaujamais trokšņu līmenis nedrīkst pārsniegt 100 dB(A).

9. GRUPA. AUTOBUSU APRĪKOJUMS

901. Vadītāja nodalījums

901.1. Ja vadītāja sēdvieta atrodas no pasažieru salona konstruktīvi nodalītā telpā, nav atļauts ievietot tajā papildus sēdvietas un izmainīt šis telpas konstrukciju, apgrūtinot pasažieru iekāpšanu un izkāpšanu.

901.2. Aiz vadītāja muguras jāatrodas atbilstošam aizsegam (tonētam stiklam, žalūzijām, aizkaram un tml.), ja tādu paredzējis izgatavotājs, lai vadītāju neapžilbinātu un nemaldinātu salona apgaismojums. Aizsegs nedrīkst būt bojāts un ierobežot redzamību (durvis, spoguļi).

902. Ieejas (izejas)

902.1. Autobusu durvju skaitam un izvietojumam jāatbilst izgatavotāja prasībām. Autobusu durvju pieejas nedrīkst būt aizsprostotas. Autobusu durvis nedrīkst būt likvidētas (piem., aizmetinātas), izņemot gadījumus, kad šāda pārbūve veikta līdz 1999.gada 1.aprīlim un saskaņota ar CSDD.

902.2. Drošības rokturu skaitam, stiprinājumam un izvietojumam (izņemot drošības rokturus pie bērnu ratiņu iecelšanai pielāgotām pakaļējām durvīm) jāatbilst transportlīdzekļa izgatavotāja prasībām. Tie nedrīkst būt bojāti, deformēti.

902.3. Durvīm, rokturiem, pakāpieniem nedrīkst būt bīstami asas malas vai citi pasažieru drošību apdraudoši bojājumi. Paredzētie gumijas aizsargelementi nedrīkst būt bojāti.

902.4. Ieejas (izejas) apgaismojumam jādarbojas un jāatbilst transportlīdzekļa izgatavotāja prasībām. Tas drīkst izslēgties, tikai tad, kad durvis pilnīgi aizvērušās.

902.5. Ja autobusa durvis aprīkotas ar automātiski izbīdāmiem (iebīdāmiem) pakāpieniem (kāpšļiem), tiem jāizbīdās (jāiebīdās) vienlaicīgi ar durvju atvēršanos (aizvēršanos). Ja durvis ir aizvērtas, tie nedrīkst būt izvirzīti vairāk par 10 cm ārpus blakus esošās virsbūves daļu kontūrām.

Ja autobusa ieeja/izeja aprīkota ar speciālu ierīci invalīdu iekļūšanas autobusā vai izkļūšanas no tā atvieglošanai, tai jābūt darba kārtībā un tā nedrīkst traucēt pārējo pasažieru pārvietošanos.

903. Grīda

903.1. Grīdas pārklājuma materiālam jānovērš pasažieru kāju paslīdēšana. Tas nedrīkst pārvietoties attiecībā pret grīdu, būt bojāts, daļēji vai pilnīgi atdalījies no grīdas.

903.2. Vākiem un pārsegiem grīdā jābūt atbilstoši nostiprinātiem tā, lai tos varētu izkustināt vai atvērt tikai ar speciālu instrumentu palīdzību. Vāki, pārsegi un to stiprinājuma elementi nedrīkst traucēt drošu pasažieru pārvietošanos pa salonu.

904. Sēdvietas, stāvvietas

904.1. Autobusam jābūt aprīkotam ar visām konstrukcijā paredzētajām sēdvietām. Ja transportlīdzeklis ir pārbūvēts par autobusu, sēdvietu skaitam jāatbilst pārbūves projektā norādītajam. Sēdvietu skaita izmaiņām jābūt fiksētam transportlīdzekļa reģistrācijas dokumentos.

Sēdvietām, kas atrodas tiešā durvju tuvumā, jābūt aprīkotām ar atbilstoši nostiprinātu aizsargbarjeru vai drošības jostām.

904.2. Stāvvietu vertikālajiem un horizontālajiem rokturiem, kā arī posmainā autobusa savienojuma sekcijas deformējamai sastāvdaļai jābūt atbilstoši nostiprinātiem. To bojājumi, deformācijas un neatbilstošs remonts nedrīkst apdraudēt pasažierus.

905. Avārijas izejas

Visu autobusa avārijas izeju (durvju, logu, lūku) skaitam un izvietojumam jāatbilst transportlīdzekļa izgatavotāja prasībām. Izgatavotājam jānodrošina iespēju atvērt izejas avārijas gadījumā (logus — ar avārijas āmurīšiem u.tml., durvis un lūkas — ar speciālu avārijas atvēršanas ierīci u.tml.). Diviem blakus esošiem avārijas izejas logiem drīkst būt viens āmurītis. Avārijas izejām un to vadības ierīcēm jābūt atbilstoši apzīmētām ar uzrakstiem (simboliku).

906. Salona apgaismojums

Salona apgaismojumam jāapgaismo visas pasažieru sekcijas un savienojuma sekciju posmainajos autobusos, pakāpienus, durvju pieejas, izeju un avārijas izeju un to vadības ierīču apzīmējumus un lietošanas instrukcijas, kā arī visas vietas, kur ir sastopami šķēršļi kustībai. Tam jābūt ieslēdzamam (izslēdzamam) no vadītāja vietas neatkarīgi no ārējām apgaismes ierīcēm.

907. Iekšējā sakaru sistēma, durvju aizvēršanas kontrolierīces

907.1. Pilsētu un starppilsētu autobusos jābūt darba kārtībā esošai iekšējo sakaru sistēmai, kuru pasažieri izmanto, lai informētu vadītāju par vēlēšanos izkāpt, ja tādu paredzējis izgatavotājs. Slēdžiem jāatrodas vietās, kas viegli pieejamas visiem pasažieriem. Ja autobuss aprīkots ar slēdžiem, kas ļauj pasažieriem atvērt durvis no ārpuses, arī tiem jābūt darba kārtībā.

907.2. Autobusam jābūt aprīkotam ar signālierīci, kas informē vadītāju par to, ka pasažieru iekāpšanai (izkāpšanai) paredzētās durvis ir atvērtas (nepilnīgi aizvērtas).

10. GRUPA. VIEGLIE TAKSOMETRI

1001. Konstrukcija

Pasažieru komercpārvadājumiem ar vieglajiem taksometriem drīkst izmantot M1 kategorijas transportlīdzekļus, kam labajā pusē ir vismaz divas durvis, izņemot gadījumus, kad transportlīdzeklis ir konstruēts kā taksometrs vai tā durvis atveras paralēli virsbūvei.

1002. Pazīšanas zīmes

1002.1. Vieglajam taksometram saskaņā ar Ministru kabineta 1999. gada 9.novembra noteikumu Nr.378 “Noteikumi par pasažieru pārvadāšanu ar vieglajiem taksometriem” prasībām jābūt aprīkotam ar:

1002.1.1. taksometra numura zīmēm;

1002.1.2. speciālu, uz jumta nostiprinātu un izgaismotu taksometra pazīšanas zīmi;

1002.1.3. salonā aiz vējstikla piestiprinātu gaismas kontrolsignālu;

1002.1.4. informāciju uz tā abām priekšējām durvīm (pārvadātāja nosaukums, emblēma, republikas pilsētas vai rajona nosaukums, kur izsniegta licence (individuālā darba veicējiem arī patenta numurs)).

1002.2. Pazīšanas zīmei uz jumta un gaismas kontrolsignālam salonā jābūt atbilstoši nostiprinātiem.

1002.3. Pazīšanas zīmes apgaismojumam un gaismas kontrolsignālam jāieslēdzas vienlaicīgi.

1003. Informācija

Redzamā vietā uz vieglā taksometra salona priekšējā paneļa jābūt nostiprinātai vizītkartei ar taksometra vadītāja fotogrāfiju, vārdu, uzvārdu, transportlīdzekļa valsts reģistrācijas numuru, pārvadātāja adresi, tālruņa numuru un informācijai par braukšanas tarifiem.

1004. Skaitītājs

1004.1. Vieglajam taksometram jābūt aprīkotam ar Latvijā sertificētu ierīci, kas uzrāda pakalpojuma maksu un nodrošina ienākumu uzskaiti (turpmāk — skaitītājs).

1004.2. Skaitītājam jābūt reģistrētam Valsts ieņēmumu dienestā un verificētam Latvijas nacionālajā standartizācijas un metroloģijas centrā, par ko liecina verificēšanas sertifikāts vai verificēšanas atzīme — uzlīme, metāla zīmoga reljefa nospiedums vai plomba ar reljefa nospiedumu.

11. GRUPA. OPERATĪVIE TRANSPORTLĪDZEKĻI

1101. Reģistrācijas apliecība

Par operatīvā transportlīdzekļa statusu transportlīdzekļu reģistrā un transportlīdzekļa reģistrācijas apliecībā jābūt izdarītai attiecīgai atzīmei saskaņā ar Ministru kabineta 1999.gada 31. augusta noteikumu Nr.304 “Noteikumi par operatīvajiem transportlīdzekļiem” prasībām. Šāda atzīme nedrīkst būt transportlīdzeklim, kam noņemts operatīvā transportlīdzekļa statuss.

1102. Krāsojums, uzraksti, simboli

Operatīvo transportlīdzekļu krāsojumam, uzrakstiem un simboliem jāatbilst spēkā esošā valsts standarta par operatīvajiem transportlīdzekļiem, to krāsojumu un aprīkojumu prasībām.

1103. Bākugunis

1103.1. Operatīvo transportlīdzekļu mirgojošām bākugunīm jāatbilst spēkā esošā valsts standarta par operatīvajiem transportlīdzekļiem, to krāsojumu un aprīkojumu prasībām .

Mirgojošas sarkanās bākugunis atļauts uzstādīt vienīgi Saeimas un Valsts prezidenta Drošības dienesta, Iekšlietu ministrijas Valsts policijas un Militārās policijas operatīvajiem transportlīdzekļiem.

1103.2. Bākugunīm jābūt atbilstoši nostiprinātām un bez bojājumiem.

1104. Speciālie skaņas signāli

Operatīvo transportlīdzekļu speciālajiem skaņas signāliem jāatbilst spēkā esošā valsts standarta par operatīvajiem transportlīdzekļiem, to krāsojumu un aprīkojumu prasībām.

1105. Kontroles ierīces

1105.1. Sākot ar 2001. gada 1. janvāri, Iekšlietu ministrijas licencētu apsardzes uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) operatīvajiem transportlīdzekļiem un, sākot ar 2003. gada 1. janvāri, pārējiem operatīvajiem transportlīdzekļiem jābūt aprīkotiem ar darba kārtībā esošām speciālām ierīcēm, kas fiksē laiku, kad transportlīdzeklis ticis izmantots ar iedegtām bākugunīm un ieslēgtu speciālo skaņas signālu, un braukšanas ātrumu.

1105.2. Speciālajām ierīcēm jābūt pārbaudītām un noplombētām kompetentā institūcijā.

12. GRUPA. TRANSPORTLĪDZEKĻI

BĪSTAMU KRAVU PĀRVADĀJUMIEM

Lai saņemtu sertifikātu par transportlīdzekļa atbilstību bīstamu kravu starptautiskajiem pārvadājumiem ar autotransportu (ADR), transportlīdzekļa un aprīkojuma tehniskajam stāvoklim jāatbilst šo noteikumu 1. – 8. un 12. grupas punktu prasībām.

Lai saņemtu Latvijas Republikas sertifikātu par transportlīdzekļa atbilstību bīstamo kravu iekšzemes pārvadājumiem ar autotransportu (ADR LV), transportlīdzekļa un aprīkojuma tehniskajam stāvoklim jāatbilst šo noteikumu 1.–8. un 12. grupas, izņemot 1201. punkta, prasībām.

Sertifikācija jāveic EX/II, EX/III, FL, OX un AT tipu (atbilstoši ADR 220301 marginālam) transportlīdzekļiem (turpmāk — ADR transportlīdzekļi), kas paredzēti attiecīgu bīstamo vielu pārvadāšanai (skat 12.1. tabulu). Konkrētajam ADR transportlīdzekļa tipam izvirzītās prasības norādītas tabulā ar zīmi “X”.

12.1. tabula

1201. Izgatavotāja sertifikāts

1201.1. Lai saņemtu sertifikātu par transportlīdzekļa atbilstību bīstamu kravu starptautiskajiem pārvadājumiem ar autotransportu (ADR), jāuzrāda transportlīdzekļa izgatavotāja vai tā pilnvarotā pārstāvja Latvijā izsniegts apliecinājums par to, ka konkrētais transportlīdzeklis un tā aprīkojums ticis izgatavots atbilstoši Eiropas valstu nolīguma par bīstamo kravu starptautiskajiem pārvadājumiem ar autotransportu (ADR) prasībām attiecībā uz konkrēto ADR transportlīdzekļa tipu, kā norādīts 12.1.tabulā.

1201.2. Ja transportlīdzeklis iepriekš bijis pastāvīgi reģistrēts citā valstī, par šādu apliecinājumu kalpo derīgs iepriekš citas ADR Līgumslēdzējas Puses valsts kompetentās institūcijas izsniegts ADR sertifikāts.

1202. Bīstamās iekārtas atbilstības apliecinājums

1202.1. ADR transportlīdzekļa bīstamajai iekārtai (cisternai, noņemamai cisternai, tvertņu baterijai u.c.) jābūt derīgam kompetentas inspicējošās institūcijas izsniegtam apliecinājumam par transportlīdzekļa bīstamās iekārtas atbilstību attiecīgas klases bīstamu vielu pārvadājumiem. ADR transportlīdzekļa bīstamās iekārtas atbilstības pārbaudes jāveic ar ADR nolīgumā paredzēto periodiskumu.

1202.2. Ja ADR transportlīdzekļa bīstamā iekārta tikusi bojāta ceļu satiksmes negadījumā, jāveic papildus pārbaude par tās attiecīgās iekārtas un tās aprīkojuma atbilstību attiecīgās klases bīstamu vielu pārvadāšanai.

Tehniskās prasības

1203. Bremžu iekārta

1203.1. Bīstamo kravu autopārvadājumiem paredzēto transportlīdzekļu bremžu iekārtām jāatbilst ANO EEK Noteikumu Nr.13 (ietverot pēdējos grozījumus) jeb analoģiskām ES Direktīvas 71/320/EEC prasībām.

1203.2. Mehāniskajiem transportlīdzekļiem ar pilnu masu lielāku par 16 t un piekabēm (puspiekabēm) ar pilnu masu lielāku par 10 t, kas veido šādas transporta vienības:

1203.2.1. cisterntransportlīdzekļus,

1203.2.2. baterijtransportlīdzekļus ar ietilpību lielāku par 3000 l,

1203.2.3. transportlīdzekļus ar noņemamām tvertnēm,

1203.2.4. par 3000 l lielākas ietilpības cisternkonteinerus pārvadājošus transportlīdzekļus

1203.2.5. EX/III transporta vienības,

un kas pirmo reizi reģistrēti pēc 1993. gada 30. jūnija, kā arī mehāniskajiem transportlīdzekļiem, kas paredzēti augstāk minēto piekabju ar pilnu masu lielāku par 10 t vilkšanai un kas pirmo reizi reģistrēti pēc 1995. gada 30. jūnija, jābūt aprīkotiem ar bremžu pretbloķēšanas sistēmu atbilstoši ANO EEK Noteikumu Nr.13 (ietverot pēdējos grozījumus) jeb analoģiskām ES Direktīvas 71/320/EEC prasībām.

1203.3. Katrai 1203.2. apakšpunktā minētajai transporta vienībai (ar piekabi vai bez tās) jābūt aprīkotai ar lēninātāju atbilstoši ANO EEK Noteikumu Nr.13 (ietverot pēdējos grozījumus) jeb analoģiskām ES Direktīvas 71/320/EEC prasībām. Prasība piemērojama, ja transporta vienības sastāvā ir mehāniskais transportlīdzeklis un piekabe, pie kam mehāniskais transportlīdzeklis pirmo reizi reģistrēts pēc 1993. gada 30. jūnija.

Apliecinājumu par lēninātāja atbilstību bīstamu kravu pārvadāšanai paredzētam transportlīdzeklim izvirzītajām prasībām (220522 margināls) transportlīdzekļa izgatavotājs vai tā pilnvarotais pārstāvis Latvijā iekļauj 1201.1.apakšpunktā paredzētajā apliecinājumā.

1203.4. Visām 1203.2. apkašpunktā minētajām transporta vienībām pēc 2009.gada 31. decembra jābūt aprīkotām ar bremžu pretbloķēšanas sistēmu un lēninātāju.

1204. Autonomais sildītājs

Šī punkta prasības piemērojamas transportlīdzekļiem, kas aprīkoti ar autonomajiem sildītājiem pēc 1999. gada 30. jūnija. Agrāk aprīkoto transportlīdzekļu atbilstība šīm prasībām jānodrošina līdz 2010. gada 1. janvārim.

1204.1. Transportlīdzekļu tipu, kas minēti 12.1. tabulā, kabīnes, motora vai kravas nodalījuma autonomā sildītāja izplūdes sistēmai jābūt konstruētai, novietotai, aizsargātai un norobežotai tā, lai izslēgtu iespēju kravai uzkarst vai aizdegties. Šī prasība tiek uzskatīta par izpildītu, ja apsildītāja degvielas tvertne un izplūdes sistēma izpilda transportlīdzekļu degvielas tvertnēm un izplūdes sitēmām izvirzītās prasības (margināli 220532 un 220534).

Kravas nodalījumā (konteinerā) nedrīkst atrasties autonomā sildītāja degvielas tvertnes, enerģijas avoti, sildāmā gaisa ieplūdes un izplūdes atveres, ja tiek transportētas kravas, kuru marķējums atbilst ADR paraugiem 1, 1.4, 1.5., 1.6., 3, 4.1, 4.3, 5.1, 5.2, 01 vai 05.

Transportlīdzekļos, kas pārvadā 1. klases bīstamās vielas, aizliegts izmantot ar gāzveida degvielu darbināmus autonomos sildītājus. Autonomais sildītājs nedrīkst atrasties EX/II un EX/III tipa transportlīdzekļu kravas nodalījumos.

1204.2. Autonomajam sildītājam jābūt izslēdzamam vismaz šādos veidos:

1204.2.1. no vadītāja kabīnes;

1204.2.2. nejauši pārstājot darboties transportlīdzekļa motoram (tādā gadījumā vadītājs to drīkst iedarbināt atkārtoti);

1204.2.3. sākot darboties bīstamo kravu pārvadājošā mehāniskā transportlīdzekļa degvielas padeves sūknim.

1204.3. Pieļaujams, ka no autonomā sildītāja sasildītā gaisa padeve nepārtraucās uzreiz pēc sildītāja izslēgšanas, tomēr jānodrošina, lai 1204.2.2. un 1204.2.3. aprakstītajos gadījumos sasildītā gaisa padeve tiktu pārtraukta ne vēlāk kā pēc 40 sekundēm. Drīkst izmantot vienīgi tādus autonomos sildītājus, kam pievienots apliecinājums par pietiekamu drošību pēc 40 sekunžu cikla beigām.

Autonomajam sildītājam jābūt izslēdzamam manuāli. Aizliegts lietot programmējamas ierīces.

1204.4. Kravas nodalījuma apsildīšanai paredzētā autonomā apsildītāja slēdzis drīkst atrasties ārpus vadītāja kabīnes. Apsildītājam jābūt izslēdzamam no kravas nodalījuma ārpuses. Kravas nodalījuma apsildītājam nav nepieciešams 1204.3.apakšpunktā minētais apliecinājums.

1205. Elektroiekārta

Uz 1. klases vielu pārvadāšanai paredzētajiem EX/II tipa transportlīdzekļiem neattiecas 1205.2. punkta prasības.

Apakšpunktu 1205.2.–1205.6. prasības attiecināmas uz transporta vienībām, kas pārvadā piestiprinātas vai noņemamas cisternas ar tilpumu lielāku par 1000 l, cisternkonteinerus ar tilpumu lielāku par 3000 l vai baterijtransportlīdzekļiem ar tilpumu lielāku par 1000 l un transportē vai nu šķidrumus ar uzliesmošanas tempretūru mazāku vai vienādu ar 61°C, vai 2200. (5) un (7) marginālā definētās 2.klases degošās vielas. Šīs prasības neattiecas uz transporta vienībām, kas pārvadā noņemamas vai nenoņemamas cisternas ar standartam EN 590:1993 atbilstošu dīzeļdegvielu, gazoilu vai apkures petroleju (vieglo) (identifikācijas numurs 1202), kuru uzliesmošanas temperatūra atbilst standarta EN 590:1993 prasībām.

1205.1. Elektroiekārtas spriegums nedrīkst pārsniegt 24 V, ja transportlīdzeklis paredzēts 1. klases bīstamo vielu pārvadašanai. Šāda transportlīdzekļa elektroiekārtai jābūt putekļdrošai vai ugunsdrošai “J” savietojamības grupas gadījumā.

1205.2. Vadi

Vadiem jābūt droši nostiprinātiem un novietotiem tā, lai tie netiktu pakļauti mehāniskai un termiskai iedarbībai. Visām elektriskajām ķēdēm jābūt pienācīgi izolētām un aizsargātām ar kūstošiem vai automātiskiem drošinātājiem, izņemot šādas:

1205.2.1. no akumulatoru baterijas uz auksta motora iedarbināšanas un motora apturēšanas sistēmu;

1205.2.2. no akumulatoru baterijas uz maiņstrāvas ģeneratoru;

1205.2.3. no maiņstrāvas ģeneratora uz drošinātāju vai ķēdes pārtraucēju kārbu;

1205.2.4. no akumulatoru baterijas uz starteri;

1205.2.5. no akumulatoru batrijas uz lēninātāja bremzēšanas sistēmas vadības bloku, ja šī sistēma ir elektriska vai elektromagnētiska;

1205.2.6. no akumulatoru baterijas uz elektrisko ass pacelšanas mehānismu.

Šīm neaizsargātajām ķēdēm jābūt pēc iespējas īsām.

1205.3. Akumulatoru baterija, masas slēdzis

1205.3.1. Elektrisko ķēžu atslēgšanas (masas) slēdzim jāatrodas iespējami tuvu akumulatoru baterijai.

1205.3.2. Vienai no masas slēdža darbības vadības ierīcēm jāatrodas vadītāja kabīnē, bet otrai – ārpus tās. Šīm ierīcēm jābūt attiecīgi apzīmētām un viegli sasniedzamām. Vadības ierīcei autovadītāja kabīnē jābūt pasargātai no netīšas iedarbināšanas un novietotai tā, lai vadītājs, sēdēdams sēdeklī, varētu to sasniegt.

1205.3.3. Masas slēdzim ir jābūt izslēdzamam motora darbības laikā, neradot bīstamu sprieguma paaugstināšanos. Slēdža darbība nedrīkst būt bīstama eksplozīvā atmosfērā.

1205.3.4. Kabeļu savienojumam ar akumulatoru baterijas masas slēdzi jābūt atbilstoši izolētam. Šo noteikumu var neievērot, ja savienojumi atrodās apvalkā, piemēram akumulatoru baterijas kastē. Šādā gadījumā ir pietiekoši aizsargāt savienojumus no īsslēguma, piemēram, ar gumijas uzgali.

1205.3.5. Akumulatoru baterijas spailēm jābūt elektriski izolētām vai nosegtām izolējošā akumulatoru baterijas kastē. Ja akumulatoru baterijas nav novietotas zem motora pārsega, tām jāatrodas vēdināmā kastē.

1205.4. Tahogrāfs

Elektriskās strāvas padevi uz tahogrāfu jānodrošina caur akumulatoru baterijai tieši pieslēgtu drošības barjeru.

1205.5. Pastāvīgi pieslēgtā elektroiekārta

Citām elektroiekārtas daļām, neskaitot tahogrāfu, kuras paliek zem sprieguma arī tad, kad akumulatoru baterijas masas slēdzis ir izslēgts, jābūt piemērotām lietošanai bīstamā vidē.

1205.6. Elektriskā iekārta aiz kabīnes

1205.6.1. Tai jābūt aizsargātai tā, lai transportlīdzekļa normālas ekspluatācijas apstākļos nerastos aizdegšanās vai īssavienojums, kā arī lai šāda iespēja būtu minimāla sadursmes vai bojājuma gadījumā — vadiem jābūt aizsargātiem pret saspiešanu, norīvēšanos, saskrambāšanu. Bremžu pretbloķēšanas sistēmas devēju kabeļiem papildus aizsardzība nav vajadzīga.

1205.6.2. Kravas telpas apgaismojumam nedrīkst lietot spuldzes ar vītņotu cokolu. Putekļainā un sprādzienbīstamā vidē spuldzēm jābūt aizsargātām hermētiski noslēgtā apvalkā. Kravas telpas apgaismes ierīču ieslēgšanas — izslēgšanas iekārtām jāatrodas ārpus kravas telpas.

1205.6.3. Riteņu asu pacelšanas mehānisma elektriskajai ierīcei jābūt ierīkotai šasijas (rāmja) ārpusē cieši noslēgtā apvalkā.

1206. Ugunsdrošība

1206.1. Vairogs

Ja kabīne izgatavota no degoša materiāla, aiz tās jābūt ierīkotam metāla vai cita piemērota materiāla vairogam. Vairoga platumam jāatbilst aiz kabīnes esošās tvertnes platumam. Attālumam starp tvertni un kabīni (vairogu) jābūt ne mazākam par 15 cm. Visiem logiem kabīnes aizmugurē vai vairogā jābūt hermētiski slēgtiem un izgatavotiem no ugunsizturīga stikla ar ugunsizturīgu rāmi.

1206.2. Ugunsdzēšanas aparāts

1206.2.1. Katra transporta vienība jāapgādā ar:

1206.2.1.1. vismaz vienu 2 kg ietilpības pārnēsājamu sausa pulvera (vai analoģiskas jaudas) ugunsdzēšanas aparātu, kas piemērots transportlīdzekļa motora vai kabīnes degšanas dzēšanai un, ja tas tiek lietots degošas kravas dzēšanai, neveicinātu tās degšanu. Ja transportlīdzeklis ir aprīkots ar stacionāru ugunsdzēšanas ierīci, kas automātiski vai vienkārši iedarbināma degoša motora dzēšanai, pārnēsamais ugunsdzēšamais aprāts var nebūt piemērots degoša motora dzēšanai;

1206.2.1.2. vismaz vienu 6 kg ietilpības pārnēsājamu sausa pulvera (vai analoģiskas jaudas) ugunsdzēšamo aparātu, kas piemērots degošu riepu (bremžu) vai kravas dzēšanai un, ja tiek izmantots degošas kabīnes vai motora dzēšanai, neveicina to degšanu.

1206.2.2. Ja transportlīdzekļa pilna masa nepārsniedz 3,5 t, tas drīkst būt apgādāts ar vismaz 2 kg ietilpības pulvera ugunsdzēšamo aparātu.

1206.2.3. Ugunsdzēšamajiem aparātiem jābūt plombētiem par apliecinājumu, ka tie nav izmantoti. Uz tiem jābūt norādītam derīguma termiņam vai atzīmei par nākošās pārbaudes datumu.

1206.3. Degvielas tvertnes

Jebkādas noplūdes gadījumā degvielai jānonāk uz zemes, nesaskaroties ar karstām transportlīdzekļa daļām vai kravu. Ja tvertne satur benzīnu, iepildīšanas atverei jābūt aprīkotai ar efektīvu liesmu slāpētāju vai aizvērtā stāvoklī tai jābūt hermētiski noslēgtai.

1206.4. Motors

Transportlīdzekļa motoram jābūt aprīkotam un novietotam tā, lai izvairītos no kravas aizdegšanās vai sasilšanas.

EX/II un EX/III tipa transportlīdzekļa motoram jābūt novietotam kravas nodalījuma priekšā. Motors drīkst atrasties arī zem kravas nodalījuma, ja tā izdalītais siltums neapdraud kravu un nepalielina kravas nodalījuma iekšējās virsmas temperatūru augstāk par 80°C.

1206.5. Izplūdes sistēma

Atgāzu izplūdes sistēmai un atgāzu izplūdes caurulēm jābūt virzītām un aizsargātām tā, lai kravai nerastos sasilšanas vai aizdegšanās draudi. Zem dīzeļdegvielas tvertnes esošajām izplūdes sistēmas daļām jāatrodas vismaz 100 mm attālumā no tās vai jābūt aizsargātām ar termovairogu.

EX/II un EX/III tipa transportlīdzekļa izplūdes sitēmām jābūt konstruētām un izgatavotām tā, lai izdalītais siltums neapdraud kravu un nepalielina kravas nodalījuma iekšējās virsmas temperatūru augstāk par 80°C.

1206.6. Lēninātājs

Ja transportlīdzekļa lēninātājs atrodas aiz vadītāja kabīnes pakāļējās sienas un ievērojami sasilst, starp to un degvielas tvertni vai kravas nodalījumu nekustīgi jānovieto termovairogs, kas novērstu jebkādu degvielas tvertnes vai kravas nodalījuma sasilšanu. Vairogam arī jāaizsargā lēninātāja bremžu iekārta pret jebkādu noplūdi no kravas nodalījuma. Dubultčaulas tipa vairogs uzskatāms par piemērotu aizsardzību.

1207. Ātruma ierobežotājs

Mehāniskajiem transportlīdzekļiem, kuru pilna masa ir lielāka nekā 12 t un kas pirmo reizi reģistrēti pēc 1996. gada 1. jūlija, jābūt aprīkotiem ar ātruma ierobežošanas ierīci atbilstoši ANO EEK Noteikumu Nr. 89 jeb ES Direktīvu 92/6/EEC un 92/24/EEC prasībām. Iestatītais ātrums nedrīkst pārsniegt 85 km/h.

1208. Šasija un virsbūve

1208.1. EX/II tipa transportlīdzekļu kravas telpai jābūt slēgtai vai pārklātai. Pārklājam jābūt izgatavotam no ūdensnecaurlaidīga un grūti aizdedzināma materiāla. Tam jābūt nostiprinātam un ar speciālu ierīci nofiksētam tā, lai nosegtu kravas nodalījumu no visām pusēm ar pārlaidumu ne mazāku par 20 cm pār transportlīdzekļa kravas nodalījuma malām. Kravas nodalījumam nedrīkst būt logi. Visām atverēm jābūt cieši noslēdzamām lūkām vai pārsegumiem.

Ja transporta vienības sastāvā ir piekabe, sakabes ierīcei jāatbilst ANO EEK Noteikumu Nr. 55 prasībām. Piekabei jābūt aprīkotai ar bremžu iekārtu, kas nodrošina bremzēšanu, tai atdaloties no velkošā transportlīdzekļa.

1208.2. EX/III tipa transportlīdzekļu kravas telpai jābūt slēgtai. Kravas nodalījuma virsmai un priekšējai sienai jābūt vienlaidu. Visām durvīm jābūt noslēdzamām.

Ja transporta vienības sastāvā ir piekabe, sakabes ierīcei jāatbilst ANO EEK Noteikumu Nr. 55 prasībām. Piekabei jābremzējas, ja tā atdalās no velkošā transportlīdzekļa.

1208.3. Cisternai jābūt atbilstoši nostiprinātai. Ja ir veikta transportlīdzekļa pārbūve un uzstādīta cisterna, tad cisternas stiprinājumam jāatbilst tā transportlīdzekļa izgatavotājuzņēmuma prasībām, kuram cisterna bija rūpnieciski jāuzstāda vai kurš to ir uzstādījis. Stiprinājuma elementiem nedrīkst būt drošību ietekmējoši lūzumi, plaisas, deformācijas, korozijas bojājumi. Vītņsavienojumiem jābūt atbilstoši nospriegotiem. Kniedētiem savienojumiem nedrīkst būt bojājumi. Metinātiem savienojumiem nedrīkst būt plaisas vai lūzumi.

1208.4. Transportlīdzekļa aizmugurē cisternas pilnā platumā jābūt ierīkotam pietiekoši izturīgam buferim, kas aizsargā pret triecieniem no aizmugures. Attālums starp cisternas aizmugures sienu un bufera aizmuguri nedrīkst būt mazāks par 100 mm (šo attālumu mēra no cisternas vai ar pārvadājamo vielu saskarē esošās uz āru izvirzītās ierīces tālākā aizmugures punkta). Transportlīdzekļiem ar paceļamu cisternu, kuras izkraušanas atvere atrodas aizmugurējā daļā un kura paredzēta pulverveida vai granulētu vielu pārvadāšanai, buferis nav nepieciešams, ja cisternas aizmugurē izvirzītās ierīces ir apgādātas ar aizsargierīci, kura aizsargā cisternu tādā pašā veidā kā buferis.

Šī prasība neattiecas uz cisternkonteineriem.

1209. Informācijas un brīdinošās zīmes

Transportlīdzeklim jābūt divām, ADR prasībām atbilstošām oranžas krāsas gaismu atstarojošām pazīšanas zīmēm, kuru izmēri ir 300x400 mm. Zīmei jābūt ne vairāk kā 15 mm platai melnai apmalei. Ja transportlīdzekļa izmēru un konstrukcijas dēļ iespējamā virsmas platība nav pietiekoša šo zīmju piestiprināšanai, to izmērus var samazināt līdz 300x120 mm, bet apmales platumu — līdz 10 mm.

Transportlīdzekļa priekšā un aizmugurē jāparedz vieta pazīšanas zīmju uzstādīšanai perpendikulāri transportlīdzekļa garenplaknei. Pazīšanas zīmēm jāiekļaujas transportlīdzekļa gabarītizmēros, tās nedrīkst aizsegt valsts reģistrācijas numura zīmes vai ārējās apgaismošanas ierīces.

Transporta vienībām, kas pārvadā bīstamās kravas jābūt atbilstoši marķētiem saskaņā ar attiecīgām ADR līguma prasībām atkarībā no pārvadājamo vielu klases.

1210. Papildus aprīkojums

1210.1. Signāllukturi

Katrai bīstamo kravu pārvadājošai transporta vienībai jābūt aprīkotai ar divām brīdnāšanas zīmēm (atstarojošiem konusiem vai trijstūriem, vai mirgojošiem oranžu gaismu izstarojošiem signāllukturiem, kas darbojas neatkarīgi no transportlīdzekļa elektroiekārtas.

1210.2. Virsjaka

Katram bīstamu vielu pārvadājošās transporta vienības apkalpes loceklim jābūt piemērotai spilgtas krāsas jakai vai virsjakai ar atstarojošiem elementiem.

1210.3. Pārnēsājams lukturis

Katram bīstamu vielu pārvadājošās transporta vienības apkalpes loceklim jābūt pārnēsajamam lukturim.

13. GRUPA “ZAĻĀKIE UN DROŠIE” UN “EURO 3 DROŠIE” TRANSPORTLĪDZEKĻI

“Zaļajiem”, “zaļākajiem un drošajiem” un “Euro 3 drošajiem” kravas automobiļiem un to piekabēm (puspiekabēm) jāatbilst Satiksmes ministrijas 2001.gada 12.novembra rīkojumā Nr.146 “Par “zaļo”, zaļāko un drošo” un “Euro 3 drošo” sertifikātu izsniegšanu” noteiktajām prasībām.

Lai saņemtu “zaļāko un drošo” un “Euro 3 drošo” kravas automobiļu un to piekabju (puspiekabju) tehniskās apskates sertifikātu (turpmāk — RS sertifikātu), transportlīdzekļa tehniskajam stāvoklim un tā aprīkojumam jāatbilst šo noteikumu 1. līdz 8. un 13. grupas punktu prasībām, un saskaņā ar augstāk minētā Satiksmes ministrijas rīkojuma prasībām tam jābūt iepriekš izsniegtiem attiecīgiem BE, BD, CE, CD vai SD sertifikātiem.

1301. Transportlīdzekļa identifikācija

Katram automobilim jābūt atbilstoši izgatavotai (izgatavotām) un piestiprinātai (piestiprinātām) izgatavotāja plāksnītei (plāksnītēm), kas satur vismaz šādu informāciju:

— transportlīdzekļa identifikācijas numuru (VIN),

— motora numuru,

— motora tipu,

— tipa apstiprinājuma marķējumus atbilstoši ECE noteikumu Nr.49 un Nr.24 vai ES direktīvu 88/77/EEC un 72/306/EEC prasībām;

—	dīzeļmotora dūmgāzu koriģētā absorbcijas koeficienta vērtību k [m-1].

1302. Atgāzu dūmainība

“Zaļāko un drošo” un “Euro 3 drošo” kravas automobiļu dīzeļmotora dūmgāzu absorbcijas koeficienta k (m-1) vērtība nedrīkst pārsniegt izgatavotāja noteikto absorbcijas koeficienta kontroles vērtību.

1303. Riepu protektora zīmējuma augstums

“Zaļāko un drošo” un “Euro 3 drošo” kravas automobiļu un to piekabju visu riepu minimālais riepas protektora zīmējuma augstums ir 2,0 mm.

1304. Atšķirības zīme

“Zaļākiem un drošiem” un “Euro 3 drošiem” kravas automobiļiem priekšpusē ieteicams piestiprināt atšķirības zīmi (13.1. att.) — attiecīgi baltu burtu “S” vai ciparu “3” uz zaļa fona ar baltu apmali.

Autosatiksmes departamenta direktora vietnieks J. Kancēvičs

2. pielikums

Trūkumu vai bojājumu novērtējums

Nr.	       	     Novērtējums    .

1	2	3

1. GRUPA. APRĪKOJUMS

101.	Transportlīdzekļa identifikācijas numurs (VIN),

izgatavotāja plāksnīte

101.1.	Neatbilst reģistrācijas noteikumiem; salasāmību

neietekmējoši bojājumi	X

101.2.	Nav, neatbilstoši nostiprināta, nesalasāma	X

102.	Valsts reģistrācijas numura zīmes

102.1.	Sīki, salasāmību neietekmējoši mehāniski

vai krāsojuma bojājumi	X

Salasāmību ietekmējoši mehāniski vai

krāsojuma bojājumi; atrodas šim nolūkam

neparedzētā vietā; nedrošs stiprinājums;

orientēta vertikāli, slīpi vai kā citādi,

apgrūtinot redzamību vai salasāmību		X

102.2.	Pilnīgi vai daļēji krāsota atstarojošā virsma;

jebkāds pārklājums; sastāv no vairākām daļām;

pārsistas zīmes; pilnīgi vai daļēji pašizgatavotas		X

103.	Atpakaļskata spoguļi

103.1.	Nav, neatbilstošs skaits vai izvietojums;

nenodrošina pietiekamu redzamību atpakaļskatā		X

103.2.	Nesertificēti, neatbilstoši sertificēti transportlīdzekļiem,

kas izgatavoti līdz 2000.gada 31.decembrim	X

Nesertificēti, neatbilstoši sertificēti transport-

līdzekļiem, kas izgatavoti, sākot ar

2001.gada 1.janvāri		X

103.3.	Sīki, spoguļa izturību neietekmējoši un redzamības

lauku par mazāk nekā 20% samazinoši bojājumi 	X

Jebkādi spoguļa izturību ietekmējoši un redzamības

lauku par vairāk nekā 20% samazinoši bojājumi;

nerūpnieciski pārklājumi; attēlu kropļojoši bojājumi		X

103.4.	Regulēšanas mehānisms darbojas neefektīvi;

vieglajam automobilim – nav regulējams

labajā pusē, bet ir atpakaļskata spogulis

kreisajā pusē un salonā	X

Spogulis nav regulējams		X

104.	Skaņas signālierīce

104.1.	Nav, nedarbojas, neefektīva		X

104.2.	Nesertificēta, neatbilstoši sertificēta

transportlīdzekļiem, kas izgatavoti

līdz 2000.gada 31.decembrim	X

Nesertificēta, neatbilstoši sertificēta

transportlīdzekļiem, kas izgatavoti,

sākot ar 2001.gada 1.janvāri		X

104.3.	Mainīgs toņu augstums, nepareizs slēgums		X

105.	Mēraparātu panelis

Nedarbojas mērierīces un indikācijas ierīces,

izņemot šajā punktā zemāk minētās	X

Nedarbojas spidometrs vai tālās gaismas,

vai virzienrādītāju indikācija		X

106.	Tahogrāfs

106.1.	Nav, neatbilstošs	X

106.2.	Nav plāksnītes (uzlīmes); neatbilstoši dati;

beidzies derīguma termiņš	X

106.3.	Nav plombējuma	X

106.4.	Neatbilst	X

107.	Ātruma ierobežošanas ierīce

107.1.	Nav, nedarbojas, neatbilstoša		X

107.2.	Nesertificēta		X

107.3.	Nav informācijas par iestatīto ātrumu,

nav apliecinājuma		X

107.4.	Nav plombējuma		X

108.	Riteņu paliktņi

108.1.	Nav, neatbilstoši		X

108.2.	Nenozīmīgi, funkcionalitāti neietekmējoši

bojājumi, deformācijas; neatbilstoši nostiprināti	X

Funkcionalitāti ietekmējoši bojājumi,

deformācijas		X

109.	Papildaprīkojums

109.1.	Nesertificēta; sīki, funkcionalitāti

neietekmējoši bojājumi	X

Nav; neatbilstošs izmērs, funkcionalitāti

ietekmējoši bojājumi; nav atstarojoša		X

109.2.	Nav, neatbilstoša		X

109.3.	Nav; nav norādīts vai beidzies derīguma

termiņš; neatbilstošs skaits, novietojums		X

110.	Atšķirības un pazīšanas zīmes

110.1.	Nav (veicot starptautiskos pārvadājumus)		X

Citas valsts atšķirības zīme		X

110.2.	Nav	X

110.3.	Nav; nav izgaismota 		X

110.4.	Nav	X

110.5.	Nav	X

110.6.	Maldinoša informācija		X

110.7.	Nav; nesertificēta; neatbilstošs izmērs un

novietojums; funkcionalitāti ietekmējoši

bojājumi un deformācijas		X

110.8.	Nav; nesertificēta; neatbilstošs izmērs un

novietojums; funkcionalitāti ietekmējoši

bojājumi un deformācijas		X

2. GRUPA. GAISMAS IERĪCES

201.	Galvenie lukturi

201.1	Neatbilstoši, nesertificēti, neatbilstoši sertificēti 		X

201.2.	Jebkādi šķidrumi, pārklājumi, filtri u.c.

neatļauti papildus elementi		X

201.3.	Neatbilstošas, ar krāsainiem apvalkiem		X

201.4.	Nedarbojas (vispār vai vienā pusē)		X

202.	Tuvās gaismas lukturi

202.1.	Neatbilstošs tips, skaits, novietojums		X

202.2.	Nepareizs slēgums, nedeg viens (abi)		X

202.3.	Nepareizs regulējums:

par zemu, bet iekļaujas pieļaujamajā intervālā	X

par augstu, novirzīts uz sāniem, noliekums

pārsniedz pieļaujamo		X

202.4.	Luktura hermētiskumu un atstarojošās

virsmas funkcionalitāti neietekmējoši bojājumi;

nebojāts lukturis viegli aizsvīdis	X

Neatbilstošs stiprinājums; luktura stiprību,

hermētiskumu un atstarojošās virsmas

funkcionalitāti ietekmējoši bojājumi

(plaisas, izlūzumi, korozija un tml.).		X

203.	Tālās gaismas lukturi

203.1.	Neatbilstošs tips, skaits, novietojums		X

203.2.	Nepareizs slēgums, palielināts kopējais gaismas

stiprums; nedeg viens (vairāki)		X

203.3.	Nepareizs regulējums:

par zemu, bet iekļaujas pieļaujamajā intervālā	X

par augstu, novirzīts uz sāniem, noliekums

pārsniedz pieļaujamo		X

203.4.	Luktura hermētiskumu un atstarojošās virsmas

funkcionalitāti neietekmējoši bojājumi;

nebojāts lukturis viegli aizsvīdis	X

Neatbilstošs stiprinājums; luktura stiprību,

hermētiskumu un atstarojošās virsmas

funkcionalitāti ietekmējoši bojājumi

(plaisas, izlūzumi, korozija un tml.).		X

204.	Priekšējie miglas lukturi

204.1.	Nesertificēts, neatbilstoši sertificēts, neatbilstošs

tips, skaits, krāsa vai novietojums		X

204.2.	Nepareizs slēgums, nedeg viens (abi)		X

204.3.	Nepareizs lukturu regulējums:

par zemu	X

par augstu vai novirzīts uz sāniem		X

204.4.	Luktura hermētiskumu un atstarojošās virsmas

funkcionalitāti neietekmējoši bojājumi;

nebojāts lukturis viegli aizsvīdis	X

Neatbilstošs stiprinājums; luktura stiprību,

hermētiskumu un atstarojošās virsmas

funkcionalitāti ietekmējoši bojājumi (plaisas,

izlūzumi, korozija un tml.).		X

205.	Gabarītlukturi, kontūrgaismas, stāvgaismas

205.1.	Nesertificēts, neatbilstoši sertificēts, neatbilstošs

tips, skaits, krāsa vai novietojums		X

205.2.	Nepareizs slēgums		X

Nedeg viens priekšējais vai viens sānu	X

Nedeg abi priekšējie, viens (vairāki) pakaļējie,

vai vairāki sānu		X

205.3.	Stiprību neietekmējošas plaisas; iesitumi,

bojājumi dekoratīvajā, nefunkcionālajā daļā 	X

Neatbilstošs stiprinājums, stiprību ietekmējoši

bojājumi, caurumi; šķidrums lukturī;

izbalējis tonējums		X

205.4.	Neatbilstošs gaismas stiprums		X

206.	Valsts reģistrācijas numura zīmes apgaismojums

206.1.	Nesertificēts, neatbilstoši sertificēts, neatbilstošs

tips, skaits, krāsa vai novietojums		X

206.2.	Nepareizs slēgums, nedeg		X

Nedeg viens no vairākiem	X

206.3.	Neatbilstošs stiprinājums; izkliedētājs

sasists vai tā nav 		X

207.	Virzienrādītāji, avārijas signalizācija

207.1.	Nesertificēts, neatbilstoši sertificēts, neatbilstošs

tips, skaits, krāsa vai novietojums		X

207.2.	Nepareiza darbība, nedeg viens (vairāki)		X

Nedeg dublējošais(-ie)	X

207.3.	Nav, nedarbojas		X

207.4.	Stiprību neietekmējošas plaisas; iesitumi,

bojājumi dekoratīvajā, nefunkcionālajā daļā	X

Neatbilstošs stiprinājums, stiprību ietekmējoši

bojājumi, caurumi; šķidrums lukturī		X

208.	Bremzēšanas signāllukturi

208.1.	Nesertificēts, neatbilstoši sertificēts, neatbilstošs

tips, skaits, krāsa vai novietojums		X

208.2.	Nepareiza darbība, nedeg viens (vairāki)		X

208.3.	Stiprību neietekmējošas plaisas; iesitumi,

bojājumi dekoratīvajā, nefunkcionālajā daļā	X

Neatbilstošs stiprinājums, stiprību un

funkcionalitāti ietekmējoši bojājumi, caurumi;

šķidrums lukturī; izbalējis tonējums		X

208.4.	Neatbilstošs gaismas stiprums		X

209.	Pakaļējie miglas lukturi

209.1.	Nesertificēts, neatbilstoši sertificēts, neatbilstošs

tips, skaits, krāsa vai novietojums		X

209.2.	Nepareizs slēgums, nedeg		X

Nedeg viens no diviem	X

209.3.	Stiprību neietekmējošas plaisas; iesitumi,

bojājumi dekoratīvajā, nefunkcionālajā daļā	X

Neatbilstošs stiprinājums, stiprību ietekmējoši

bojājumi, caurumi; šķidrums lukturī;

izbalējis tonējums		X

209.4.	Neatbilstošs gaismas stiprums		X

210.	Atstarotāji

210.1.	Nesertificēts, neatbilstoši sertificēts, neatbilstošs

tips, skaits, krāsa vai novietojums; nav papildus

pakaļējo atstarotāju tonēto signāllukturu

uzstādīšanas gadījumā		X

210.2.	Stiprību neietekmējošas plaisas, iesitumi	X

Neatbilstošs stiprinājums, pārklājums, stiprību

un funkcionalitāti ietekmējoši bojājumi		X

211.	Atpakaļgaitas lukturi

211.1.	Nesertificēts, neatbilstoši sertificēts, neatbilstošs

tips, skaits, krāsa vai novietojums		X

211.2.	Nepareiza darbība, nedeg		X

Nedeg viens no vairākiem	X

211.3.	Stiprību neietekmējošas plaisas,

iesitumi, bojājumi	X

Neatbilstošs stiprinājums, stiprību un

funkcionalitāti ietekmējoši bojājumi,

caurumi; šķidrums lukturī		X

212.	Dienas gaitas gaismas lukturi

212.1.	Nesertificēts, neatbilstoši sertificēts, neatbilstošs

tips, skaits, krāsa vai novietojums		X

212.2.	Nepareizs slēgums, nedeg viens (abi)		X

212.3.	Gaismas stiprums pārsniedz pieļaujamo		X

212.4.	Luktura hermētiskumu un atstarojošās virsmas

funkcionalitāti neietekmējoši bojājumi;

nebojāts lukturis viegli aizsvīdis	X

Neatbilstošs stiprinājums; luktura stiprību,

hermētiskumu un atstarojošās virsmas

funkcionalitāti ietekmējoši bojājumi (plaisas,

izlūzumi, korozija un tml.).		X

213.	Papildus gaismas ierīces

213.1.	Neatļauta uzstādīšana, neatbilstošs tips un skaits		X

213.2.	Nepareizs slēgums		X

213.3.	Neatbilstošs stiprinājums, stiprību un

funkcionalitāti ietekmējoši bojājumi, caurumi		X

214.	Signāllukturu pārklājumi

214.1.	Neatļauts pārklājums		X

214.2.	Nepietiekams gaismas stiprums		X

3. GRUPA. STŪRES IEKĀRTA

301.	Stūres rats (motocikla stūre)

301.1.	Neatbilstošs, nav datu reģistrā		X

Pašizgatavota stūre			X

301.2.	Saplaisājis stūres rata materiāls	X

Deformēts stūres rats, izdrupis tā materiāls		X

301.3.	Nenostiprināts		X

301.4.	Nenostiprināts, saplīsis, fragmentārs apvalks		X

301.5.	Nav pneimatiskā drošības spilvena	X

302.	Stūres rata brīvkustība

Pārsniedz pieļaujamo vērtību		X

303.	Stūres statnis

303.1.	Deformēts, bīstami korodējis, palielināta brīvkustība		X

303.2.	Neregulējas, nefiksējas		X

304.	Pretaizbraukšanas ierīce

304.1.	Nesaslēdzas izņemot aizdedzes atslēgu		X

Saslēdzas motoram darbojoties			X

304.2.	Bojāta motocikla stūres bloķēšanas ierīce		X

305.	Stūres mehānisms

305.1.	Pagrieziena leņķis no vidējā stāvokļa

nav vienāds abos virzienos	X

Ķīlējas, neatgriežas taisnvirziena kustībā		X

305.2.	Vaļīgi savienojumi; nostiprināts,

bet nav visu stiprinājuma skrūvju		X

Nenostiprināts			X

305.3.	Korozija sākuma stadijā	X

Korodējušas stiprinājuma vietas

vai elementi, plaisu veidošanās		X

Brīvkustība stiprinājuma vietās korozijas dēļ;

daļa, kam piestiprināts stūres mehānisms,

salauzta, ieplaisājusi			X

305.4.	Nenostiprināts; mazs caurums, plaisa	X

Pārplēsts, sadalījies		X

305.5.	Mitrs korpuss	X

Veidojas piles		X

305.6.	Palielināta brīvkustība, palielināts izdilums		X

Nedarbojas, bīstams izdilums, savienojuma

izjukšanas iespējamība			X

306.	Stūres piedziņa

306.1.	Vai nu nenospriegoti, vai nav nodrošināti

pret atskrūvēšanos		X

Nenospriegoti un vienlaicīgi nav nodrošināti

pret atskrūvēšanos, savienojuma

izjukšanas bīstamība			X

306.2.	Bojāti putekļusargi	X

Bojāti, palielināta brīvkustība, deformēti,

bīstami korodējuši		X

306.3.	Neatļauta pārbūve			X

307.	Stūres stiepņi, sviras

307.1.	Vai nu nenospriegoti, vai nav nodrošināti

pret atskrūvēšanos (arī regulēšanas vietās)		X

Nenospriegoti un vienlaicīgi nav nodrošināti

pret atskrūvēšanos, savienojuma izjukšanas bīstamība			X

307.2.	Deformācijas, stiprību ietekmējoši bojājumi		X

Neatļauti remontmetinājumi, lodējumi			X

307.3.	Pieskaras citām transportlīdzekļa daļām		X

307.4.	Neatļauta pārbūve			X

308.	Stūres šarnīri

308.1.	Vai nu nenospriegoti, vai nav nodrošināti

pret atskrūvēšanos		X

Nenospriegoti un vienlaicīgi nav nodrošināti

pret atskrūvēšanos, savienojuma

izjukšanas bīstamība			X

308.2.	Palielināta brīvkustība, neatļauts remonts		X

Šarnīra izjukšanas bīstamība			X

308.3.	Nenostiprināts; mazs caurums	X

Pārplēsts, sadalījies		X

309.	Stūrējamo riteņu pagrieziena ierobežotāji

309.1.	Nav, nenostiprināti		X

309.2.	Nenoregulēti		X

310.	Stūres piedziņa ar pastiprinātāju

310.1.	Nedarbojas		X

310.2.	Funkcionalitāti un drošību neietekmējoši bojājumi;

eļļas noplūde, bet piles neveidojas	X

Nenostiprinātas, bojātas; eļļas piles		X

Šķidrums plūst			X

310.3.	Pieskaras kustīgām daļām			X

310.4.	Neatļauta pārbūve			X

311.	Triecienu slāpētājs

311.1.	Nenostiprināts		X

311.2.	Deformēts; brīvkustība buksēs, šarnīros		X

4. GRUPA. BREMŽU IEKĀRTA

Darba bremzes

401.	Konstrukcija, efektivitāte

401.1.	Neatbilstoša konstrukcija			X

401.2.	Nedarbojas vispār, nedarbojas viens bremžu

sistēmas kontūrs, nedarbojas

uz abiem vienas ass riteņiem			X

Nedarbojas uz vienu no ass riteņiem		X

401.3.	Nepietiekama efektivitāte		X

401.4.	Neatļauta pārbūve			X

402.	Darbības vienmērība

Atšķirība starp vienas ass riteņiem pārsniedz 30%,

ievērojama novirze no taisnvirziena kustības		X

403.	Darbības pakāpeniskums

Nevienmērīgs, nepakāpenisks un neproporcionāls

bremzēšanas spēka pieaugums,

bet atšķirība nepārsniedz 30%	X

Atšķirība pārsniedz 30%		X

404.	Hermētiskums

Bremžu šķidrums sūcas, vai veidojas piles;

dzirdama gaisa noplūde		X

Bremžu šķidrums plūst; gaisa noplūde jūtami

ietekmē bremzēšanas efektivitāti			X

405.	Pedālis (svira)

405.1.	Palielināts pedāļa nospiešanas spēks,

nepietiekama gājiena rezerve,

apgrūtināta pedāļa kustība		X

405.2.	Nav nodrošināts pret slīdēšanu, plaisas, bojājumi		X

405.3.	Sānkustība un remontmetinājumi		X

Stāvbremze

406.	Konstrukcija, efektivitāte

Nav, nepietiekama efektivitāte, nereģistrēta

izmaiņa sporta automobiļa konstrukcijā		X

407.	Darbības vienmērība

Nevienmērīga darbība	X

Nedarbojas vienā pusē		X

408.	Svira, sprūdierīce, spriegošanas spole

408.1.	Nepietiekama gājiena rezerve,

bet stāvbremzes spēks pietiekošs	X

Nepietiekama gājiena rezerve,

un stāvbremzes spēks nepietiekošs		X

408.2.	Sprūdierīce nedarbojas		X

408.3.	Deformācija, remontmetinājumi,

palielināta brīvkustība		X

409.	Papildbremžu sistēmas

409.1.	Nav, nedarbojas		X

409.2.	Nav, nedarbojas (veicot starptautiskos

pārvadājumus)		X

Nav, nedarbojas (veicot vietējos pārvadājumus)	X

Bojāts stiprinājums, savienojumi 		X

410.	Inerces bremze, drošības trose

410.1.	Neatbilstoša konstrukcija		X

410.2.	Nevienmērīga darbība	X

Nedarbojas vienā pusē		X

410.3.	Caurs putekļusargs	X

Bojāts mehānisms, nav putekļusarga

vai tas saplēsts, sadalījies		X

410.4.	Nepietiekama gājiena rezerve		X

410.5.	Troses vai stiprinājuma izturību

neietekmējoši bojājumi	X

Troses vai stiprinājuma izturību

ietekmējoši bojājumi		X

411.	Mehāniskā bremzes pārvada troses, stiepņi

Nenospriegota trose, traucēta tās pārvietošanās,

vadotņu un trosu stiprību neietekmējoši bojājumi	X

Samezglojusies vai iesprūdusi trose, vadotņu

un trosu stiprību ietekmējoši bojājumi,

stiprinājumi nenodrošināti pret atvienošanos.		X

412.	Loku izvēršanas vārpsta, regulēšanas mehānisms

Stiprību un funkcionalitāti neietekmējoši bojājumi 	X

Liekumi, remontmetinājumi, nedrošs vai

neatbilstošs stiprinājums, ievērojama brīvkustība,

nedarbojas regulēšanas mehānisms		X

413.	Kompresors, balonu uzpildīšanas laiks

413.1.	Palielināts uzpildīšanas laiks		X

413.2.	Nenozīmīga eļļas noplūde, bet piles neveidojas	X

Ievērojama eļļas noplūde		X

414.	Avārijas spiediena indikators, manometrs

414.1.	Nedarbojas, nepareiza brīdinājuma signāla darbība,

nepietiekams gaisa daudzums sistēmā		X

414.2.	Nedarbojas, nepareiza manometra darbība		X

415.	Saspiestā gaisa balons

Neatbilstoši nostiprināts, nehermētisks bojājumu

vai korozijas rezultātā, remontmetinājumi,

nedarbojas atūdeņošanas vārsti		X

416.	Bremzēšanas spēku pastiprinātājs,

bremžu galvenais cilindrs

416.1.	Bremzēšanas spēku pastiprinātājs nedarbojas,

neatbilstoši nostiprināts, nehermētisks; bremžu

šķidruma noplūde, bet piles neveidojas; nereģistrēta

izmaiņa sporta automobiļa konstrukcijā		X

Bremžu galvenais cilindrs nedarbojas, bremžu

šķidruma noplūde, veidojas piles			X

416.2.	Nedarbojas indikācija 	X

Nepietiekams bremžu šķidruma līmenis,

nehermētiska tvertne, bet piles neveidojas		X

Nehermētiska tvertne, veidojas piles			X

417.	Bremžu pārvada vārsti, gaisa spiediena regulators

417.1.	Vārsti bojāti, nenostiprināti, nehermētiski		X

417.2.	Regulators bojāts, nenostiprināts, nehermētisks,

nedarbojas		X

418.	Bremžu pārvada cauruļvadi

418.1.	Korozija sākuma stadijā	X

Deformēti, stipri korodējuši, saliekti asā leņķī,

bet bremžu šķidruma vai gaisa noplūdes nav		X

Bremžu šķidruma vai gaisa noplūde korozijas

vai deformācijas dēļ			X

418.2.	Neatbilstošs stiprinājums, bet cauruļvads

nerīvējas pret citām sastāvdaļām	X

Trūkst vairāki stiprinājuma elementi,

cauruļvads vaļīgs, izliecies, iespējama

aizķeršanās aiz ceļa nelīdzenumiem		X

Nenostiprināti, rīvējas pret citām sastāvdaļām

vai brauktuvi, var viegli aizķerties

aiz ceļa nelīdzenumiem			X

419.	Bremžu šļūtenes

419.1.	Sīkas, seklas plaisas, poras	X

Dziļas vai kordu atsedzošas plaisas, poras,

bojāts kords vai šļūtene uzpūtusies		X

Plīsuma draudi; šim nolūkam neparedzētas

šļūtenes; bremžu šķidruma noplūde			X

419.2.	Nedaudz savērpušās	X

Saliektas asā leņķī, ar pārklājumiem		X

Nostieptas, iespējams pārrāvums			X

420.	Riteņu hidrauliskie darba cilindri, pneimokameras

420.1.	Atšķirīgi pārvietojumi		X

420.2.	Bojāti, nenostiprināti, nehermētiski		X

Savienojuma izjukšanas bīstamība,

stiprinājuma lūzums			X

420.3.	Bojāti vai nenostiprināti	X

420.4.	Atšķirīgas bremžu kameras uz vienas ass		X

421.	Bremžu trumuļi, bremžu diski

421.1.	Mikroplaisas, nevienmērīgs nodilums	X

Eļļaini trumuļi, diski; ievērojams bremžu

disku nodilums pārsniedz pieļaujamo		X

Plaisas, izlūzumi (arī ventilējamo disku ribu)			X

421.2.	Nav, nenostiprināta		X

422.	Bremžu loki un kluči

Nedarbojas indikācija	X

Palielināts nodilums, neatļauts remonts 		X

423.	Riteņu bremžu mehānisms

Nenodrošina kluču (loku) ātru atvirzīšanu		X

424.	Bremžu pārvadu savienojums “vilcējs - piekabe”

424.1.	Nav vai bojāti putekļsargi	X

Nehermētisks, nedrošs savienojums		X

424.2.	Neatbilstoša savienojuma konstrukcija		X

425.	Manometru pieslēgšanas kontrolizvadi

Bojāti, bet izmantojami, nenoslēgti	X

Nehermētiski, bojāti, neizmantojami		X

426.	Bremzēšanas spēku regulators

Nav plāksnītes	X

Nav, nedarbojas, nepareizi iestatīts, traucēta

darbība, nereģistrēta izmaiņa

sporta automobiļa konstrukcijā 		X

427. 	Energoakumulatori

427.1.	Nav identiski abās vienas ass pusēs		X

Neatbilstoši nostiprināti, saspiedējskrūve

nenodrošina saspiešanu		X

427.2.	Deformēti, brīvkustība savienojumos 	X

427.3.	Signālierīce nedarbojas		X

428.	Antibloķēšanas sistēma (ABS)

428.1.	Devējmehānismi bojāti; norauti to vadi		X

428.2.	Nedarbojas noteiktajā režīmā	X

5. GRUPA. RITEŅI, RIEPAS

Riepas

501.	Izmērs un konstrukcija

501.1.	Nesertificētas, neatbilstoši sertificētas,

neatbilstošas riepas		X

501.2.	Neatbilstošs izmērs vai konstrukcija,

nereģistrēta izmaiņa sporta automobiļa konstrukcijā		X

501.3.	Neatļauts radžu veids, skaits un izvietojums,

radžošanai neparedzēta riepa		X

502.	Uzstādīšanas noteikumi

502.1.	Neatbilstoša uzstādīšana		X

502.2.	Neatbilstoša uzstādīšana		X

502.3.	Neatbilstoša lietošana		X

503.	Protektora zīmējuma augstums

503.1.	Nepietiekams		X

503.2.	Nepietiekams		X

504.	Bojājumi

Nelieli vietēji bojājumi	X

Kordu atsedzošs iegriezums, plīsums, atdalījies

protektora gabals, korda plīsuma izraisīta riepas

deformācija, atslāņojies protektors		X

Nodiluma vai vecuma izraisīts korda atsegums,

pārsprāgšanas draudi mehānisku bojājumu dēļ			X

Riteņi

505.	Izmērs un konstrukcija

505.1.	Neatbilstoša kombinācija; atšķirīga izmēra diski		X

505.2.	Neatļauta (izmainīta) konstrukcija, motociklam

uzstādīti automobiļa riteņi			X

505.3.	Neatbilstošs riteņu platums, saskaras

ar virsbūves daļām		X

506.	Stiprinājums

506.1.	Nenospriegots savienojums, trūkst skrūvju,

uzgriežņu; neatbilstošas skrūves		X

Ritenis nenostiprināts, kustas attiecībā

pret rumbas atloku			X

506.2.	Citu marku, modeļu diski ar neatbilstošu stiprinājumu		X

507.	Bojājumi

Plaisas, izlūzumi, deformācijas, remontmetinājumi		X

Diska stiprību ietekmējošs mehānisks bojājums, vai riepas

pārsprāgšanas iespēju izraisošs diska bojājums			X

6. GRUPA. ŠASIJA UN VIRSBŪVE

Rāmis, nesošie elementi

601.	Mehāniski bojājumi, korozija

Virspusēja korozija, nesošās konstrukcijas

stiprību neietekmējošas deformācijas	X

Nelieli lūzumi, plaisas, ar metināšanu labojami,

nesošās konstrukcijas stiprību ietekmējoši

korozijas bojājumi; balstiekārtas ģeometriju

negatīvi ietekmējošas deformācijas; trūkst

izgatavotāja paredzēta rāmja elementa		X

Nesošās konstrukcijas stiprību vai rāmim (nesošajiem

elementiem) piestiprināto sastāvdaļu stiprinājumus

vājinoši lūzumi, plaisas, deformācijas, korozija;

nesošās konstrukcijas neadekvātas brīvkustības			X

602.	Vītņsavienojumi, kniedētie un metinātie

savienojumi

Nav, vaļīga vai bojātas atsevišķas, līdzās

neesošas kniedes vai skrūves	X

Nav, vaļīgas vai bojātas vairākas kniedes

pēc kārtas, skrūves; bojātas vai nepareizi

izpildītas, nesošās konstrukcijas stiprību

ietekmējošas metinājumu šuves		X

Ļoti vaļīgi, stipri bojāti, nesošās konstrukcijas

stiprību vai nesošajiem elementiem piestiprināto

sastāvdaļu stiprinājumus būtiski

ietekmējoši savienojumi			X

603.	Nepareizs remonts

Nekvalitatīvi, bet stiprību nodrošinoši remontdarbi	X

Nepareizi izpildīti, apkārtējo detaļu vai

mezglu funkcionalitāti ietekmējoši remontdarbi;

nepieļaujami remontdarbi		X

Nepareizi izpildīti, stiprību nenodrošinoši,

remontdarbi; izmaiņas motocikla rāmja

konstrukcijā; neatļauta motocikla rāmja maiņa			X

Drošības konstrukcijas

604.	Pakaļējās drošības konstrukcijas

604.1.	Nav, neatbilstoša konstrukcija vai uzstādīšana		X

604.2.	Nefiksējas, nenodrošināta pret stāvokļa maiņu		X

604.3.	Neatbilstošs stiprinājums, bojājumi,

ievērojamas deformācijas		X

605.	Sānu drošības konstrukcijas

605.1.	Nav, neatbilstoša konstrukcija vai uzstādīšana,

nepiemērots materiāls		X

605.2.	Piestiprināti bremžu, gaisa vai hidrauliskie

cauruļvadi		X

605.3.	Neatbilstošs stiprinājums, bojājumi,

ievērojamas deformācijas		X

Priekšējais tilts

606.	Tilta sija, motocikla priekšējā riteņa dakša

606.1.	Plaisas, deformācijas, ievērojami korozijas

bojājumi, remontmetinājumi		X

Pašizgatavota motocikla priekšējā dakša;

lūzumi, citi drošību nepārprotami

apdraudoši bojājumi			X

606.2.	Nedaudz palielināta brīvkustība sailentblokos	X

Brīvkustība nekustīgā savienojumā, palielināta

brīvkustība gultņojumā; sailentbloka aksiālas vai

radiālas brīvkustības dēļ saskaras ar tā

palīdzību savienotās daļas (“metāls pret

metālu”); atdalījušās sailentbloka metāla un

gumijas daļas; saplēsta, funkcionalitāti

zaudējusi sailentbloka gumijas daļa		X

Savienojuma izjukšanas bīstamība			X

606.3.	Nav, bojāti, neatbilstošs novietojums	X

607.	Sviras, stiepņi, balsti, stabilizators

607.1.	Funkcionalitāti neietekmējošas deformācijas,

virspusēja korozija	X

Plaisas, remontmetinājumi, citi detaļas stiprību,

funkcionalitāti vai priekšējo riteņu ģeometriju

ietekmējoši bojājumi, deformācijas vai korozija		X

Drošību nepārprotami apdraudoši lūzumi,

plaisas, deformācijas			X

607.2.	Nedaudz palielināta brīvkustība sailentblokos	X

Sailentbloka aksiālas vai radiālas brīvkustības

dēļ saskaras ar tā palīdzību savienotās daļas

(“metāls pret metālu”); atdalījušās sailentbloka

metāla un gumijas daļas; saplēsta, funkcionalitāti

zaudējusi sailentbloka gumijas daļa;

vaļīgs skrūvjsavienojums		X

Savienojuma izjukšanas bīstamība			X

607.3.	Mazs caurums putekļu aizsargā	X

Palielināta brīvkustība balstos, savienojumi

nenodrošināti pret atskrūvēšanos, saplēsts

vai nenostiprināts putekļu aizsargs		X

Savienojuma izjukšanas bīstamība			X

608.	Atsperojums, amortizatori

608.1.	Neatbilstošas atsperes, amortizatori; atšķirīgas

konstrukcijas atsperes vai amortizatori uz vienas

transportlīdzekļa ass; atšķirīgs lokšņu atsperojuma

lokšņu skaits abās ass pusēs		X

608.2.	Plaisas, lūzumi, ievērojama korozija,

remontmetinājumi; nereģistrēta izmaiņa

sporta automobiļa konstrukcijā		X

Lokšņu atsperojuma pamatloksnes lūzums			X

608.3.	Nenozīmīga atsperu lokšņu savstarpēja nobīde	X

Ievērojama atsperu lokšņu savstarpēja nobīde;

nenostiprinātas atsperu skavas		X

Tilta pārvietošanās attiecībā pret atsperu bloku			X

608.4.	Mitrs korpuss, saglabājoties funkcionalitātei;

ieplaisājis vai citādi nedaudz bojāts aizsargapvalks	X

Nav aizsargapvalka; deformēts korpuss, liekts

kāts; neefektīva darbība; nereģistrēta izmaiņa

sporta automobiļa konstrukcijā		X

Nav konstrukcijā paredzētā amortizatora, pārlauzts

tā kāts, nedarbojas			X

608.5.	Nelieli, kordu neatsedzoši bojājumi	X

Kordu atsedzoši bojājumi; nehermētisks		X

Pārplēsts			X

608.6.	Brīvkustība, plaisas, caurrūsējumi

stiprinājuma vietā; brīvkustība amortizatora

statnes augšējā atbalsta gultnī un torsiona

adatgultnī vai buksē		X

608.7.	Klīrensu palielinoši, atsperes gājienu ierobežojoši

un transportlīdzekļa stabilitāti ietekmējoši

papildu elementi		X

609.	Riteņu rumbas gultņi

Palielināta brīvkustība		X

Pakaļējais tilts

610.	Tilta sija, motocikla vienpleca svārstsvira

610.1.	Plaisas, deformācijas, ievērojami korozijas

bojājumi, remontmetinājumi		X

Lūzumi, citi drošību nepārprotami

apdraudoši bojājumi			X

610.2.	Nedaudz palielināta brīvkustība sailentblokos	X

Brīvkustība nekustīgā savienojumā, palielināta

brīvkustība gultņojumā; sailentbloka aksiālas

vai radiālas brīvkustības dēļ saskaras ar tā

palīdzību savienotās daļas (“metāls pret

metālu”); atdalījušās sailentbloka metāla un

gumijas daļas; saplēsta, funkcionalitāti

zaudējusi sailentbloka gumijas daļa		X

Savienojuma izjukšanas bīstamība			X

610.3.	Nav, bojāti, neatbilstošs novietojums	X

611.	Sviras, stiepņi, balsti, stabilizators

611.1.	Funkcionalitāti neietekmējošas deformācijas,

virspusēja korozija	X

Plaisas, remontmetinājumi, citi detaļas stiprību,

funkcionalitāti vai pakaļējo riteņu ģeometriju

ietekmējoši bojājumi, deformācijas vai korozija		X

Drošību nepārprotami apdraudoši lūzumi,

plaisas, deformācijas			X

611.2.	Nedaudz palielināta brīvkustība sailentblokos	X

Sailentbloka aksiālas vai radiālas brīvkustības

dēļ saskaras ar tā palīdzību savienotās daļas

(“metāls pret metālu”); atdalījušās sailentbloka

metāla un gumijas daļas; saplēsta, funkcionalitāti

zaudējusi sailentbloka gumijas daļa;

vaļīgs skrūvjsavienojums		X

Savienojuma izjukšanas bīstamība			X

611.3.	Mazs caurums putekļu aizsargā	X

Palielināta brīvkustība balstos, savienojumi

nenodrošināti pret atskrūvēšanos, saplēsts

vai nenostiprināts putekļu aizsargs		X

Savienojuma izjukšanas bīstamība			X

612.	Atsperojums, amortizatori

612.1.	Neatbilstošas atsperes, amortizatori; atšķirīgas

konstrukcijas atsperes vai amortizatori uz vienas

transportlīdzekļa ass; atšķirīgs lokšņu

atsperojuma lokšņu skaits abās ass pusēs		X

612.2.	Plaisas, lūzumi, ievērojama korozija,

remontmetinājumi; nereģistrēta izmaiņa

sporta automobiļa konstrukcijā		X

612.3.	Nenozīmīga atsperu lokšņu savstarpēja nobīde	X

Ievērojama atsperu lokšņu savstarpēja nobīde;

nenostiprinātas atsperu skavas		X

Tilta pārvietošanās attiecībā pret atsperu bloku			X

612.4.	Mitrs korpuss, saglabājoties funkcionalitātei;

ieplaisājis vai citādi nedaudz bojāts aizsargapvalks	X

Nav aizsargapvalka; deformēts korpuss, liekts

kāts; neefektīva darbība; nereģistrēta

izmaiņa sporta automobiļa konstrukcijā		X

Nav konstrukcijā paredzētā amortizatora,

pārlauzts tā kāts, nedarbojas			X

612.5.	Nelieli, kordu neatsedzoši bojājumi	X

Kordu atsedzoši bojājumi; nehermētisks		X

Pārplēsts			X

612.6.	Brīvkustība, plaisas, caurrūsējumi stiprinājuma

vietā; brīvkustība torsiona adatgultnī vai buksē		X

612.7.	Klīrensu palielinoši, atsperes gājienu ierobežojoši

un īpašības izmainoši papildu elementi		X

613.	Riteņu rumbas gultņi

Palielināta brīvkustība		X

Motors, transmisija

614.	Stiprinājums

Neatbilstoši nostiprināti, viegli bojāti

aizsargapvalki; nereģistrēta pārbūve;	X

Nav aizsargapvalku, tie stipri bojāti; bojāti,

motora stiprinājuma elementi		X

615.	Sajūgs

615.1.	Nenodrošina laidenu gaitas uzsākšanu	X

Neiespējama laidena gaitas uzsākšana vienlaicīgi

ar apgrūtinātu pārnesuma ieslēgšanu		X

615.2.	Padilis pārklājums	X

Nav		X

615.3.	Palielināta sānkustība, remontmetinājumi,

plaisas, lūzumi		X

615.4.	Nehermētisks pievads		X

615.5.	Nenostiprināts aizsargapvalks	X

Nav aizsargapvalka; vaļīgs sajūga kurvja

stiprinājums		X

616.	Pārnesumu kārba, sadales kārba, starpasu

diferenciāļa bloķētājs

Neatbilstošs stiprinājums, nedarbojas,

darbības traucējumi		X

617.	Kardānpārvads, ķēde, ķēdes apvalks

617.1.	Neliela brīvkustība starpbalstā, nelielas

plaisas elastīgajā elementā	X

Palielināta brīvkustība šarnīros, starpbalsta

gultnī; ievērojami bojāts starpbalsts		X

Kardānpārvada šarnīra izjukšanas bīstamība			X

617.2.	Vaļīgs savienojums, trūkst skrūve, plaisas,

deformācijas		X

Kardānpārvada stiprinājuma izjukšanas bīstamība			X

617.3.	Nelielas, hermētiskumu neietekmējošas plaisas;

nav putekļu aizsarga apskavas šaurākajā galā	X

Nav; caurs, nehermētisks putekļu aizsargs;

nav apskavas platākajā galā,

noslīdējis putekļu aizsargs		X

617.4.	Ievērojams zobratu zobu un ķēdes izdilums,

zobratu zobu izlūzumi		X

617.5.	Bojāts, funkciju pildošs ķēdes apvalks	X

Nav; bojājumi ietekmē funkcionalitāti,

braucēju drošību		X

618.	Eļļas vai dzeses šķidruma noplūde

Eļļa sūcas, piles neveidojas	X

Eļļa/dzesēšanas šķidrums sūcas, veidojas piles		X

Eļļa/dzesēšanas šķidrums intensīvi pil, plūst			X

Vilkšanas ierīces

619.	Sakabes ierīce

619.1.	Nesertificēta, neatbilstoši sertificēta, nav plāksnītes

transportlīdzekļiem, kas izgatavoti

līdz 2000.gada 31.decembrim	X

Nesertificēta, neatbilstoši sertificēta, nav

plāksnītes, transportlīdzekļiem,

kas izgatavoti pēc 2001.gada 1.janvāra		X

619.2.	Sakabes ierīce piekabes aizmugurē, neatļauta

pārbūve; pašizgatavota		X

619.3.	Bojāti, nenospriegoti		X

Savienojuma izjukšanas bīstamība			X

619.4.	Plaisas; dziļa, rāmja vai virsbūves stiprību

ietekmējoša korozija; rāmja šķērssijas

remontmetinājumi; neatbilstošs sakabes

lodgalvas novietojums 		X

Sakabes ierīces izlūšanas bīstamība			X

619.5.	Nodilums vai brīvkustība pārsniedz pieļaujamo

mazāk nekā par 2mm		X

Nodilums vai brīvkustība pārsniedz pieļaujamo

vairāk nekā par 2mm			X

619.6.	Funkcionalitāti neietekmējošas deformācijas,

jūgstieņa remontmetinājumi		X

Sakabes ierīces lūzumi, plaisas, funkcionalitāti

ietekmējošas deformācijas			X

619.7.	Bojātas		X

620.	Vilkšanas āķi un cilpas

Neatbilstošs stiprinājums, bojājumi		X

Virsbūve

621.	Virsbūve, kabīne

621.1.	Izmainīta konstrukcija		X

621.2.	Stiprību neietekmējoši mehāniski vai korozijas

bojājumi un deformācijas	X

Stiprību ietekmējoši mehāniski vai korozijas

bojājumi un deformācijas; citiem satiksmes

dalībniekiem bīstami bojājumi		X

621.3.	Maldinošs krāsojums, aprīkojums		X

622.	Bīstamie elementi

622.1.	Bīstami izvirzītie elementi		X

622.2.	Bīstami vai nenostiprināti salona

aprīkojuma elementi		X

622.3.	Neatļauta, neatbilstoša uzstādīšana		X

623.	Dubļusargi

623.1.	Nav		X

623.2.	Neatbilstoši		X

623.3.	Neatbilstoši izmēri	X

624.	Buferi, gaisa aptecētāji

624.1.	Nav, neatbilstošs stiprinājums, konstrukcija

vai novietojums, citiem satiksmes dalībniekiem

bīstami bojājumi, ietekmē apgaismes un

gaismas signalizācijas ierīču darbības efektivitāti		X

624.2.	Nedrošs stiprinājums vai izturību ietekmējoši

bojājumi; ietekmē apgaismes un gaismas

signalizācijas ierīču darbības efektivitāti,

ierobežo redzamību		X

625.	Pakāpieni

625.1.	Neatbilstoša konstrukcija, citiem satiksmes

dalībniekiem bīstami bojājumi		X

625.2.	Funkcionalitāti apdraudoši korozijas

bojājumi un deformācijas		X

626.	Durvis, pārsegi, rokturi, aizslēgi, fiksatori

Apgrūtināta atvēršana vai aizvēršana	X

Neatbilstošs stiprinājums, nav durvju roktura,

durvis ar roktura palīdzību nav atveramas

no ārpuses vai no iekšpuses; citiem satiksmes

dalībniekiem bīstami bojājumi		X

Nav durvju, pārsegu, tie nefiksējas aizvērtā stāvoklī			X

627.	Stikli, saules sargi

627.1.	Nesertificēti, neatbilstoši sertificēti

transportlīdzekļiem, kas izgatavoti

līdz 2000.gada 31.decembrim	X

Nesertificēti, neatbilstoši sertificēti

transportlīdzekļiem, kas izgatavoti

pēc 2001.gada 1.janvāra; neatbilstošs materiāls		X

627.2.	Nelieli redzamību vai stikla izturību

neietekmējoši bojājumi	X

Redzamību traucējoši vējstikla bojājumi

vadītāja redzamības zonā; jebkura stikla

izturību ietekmējoši bojājumi		X

627.3	Vējstikla pārklājums; aptumšotās vējstikla

joslas platums pārsniedz 14cm,

josla necaurspīdīga, neatļauti pārklājumi		X

627.4.	Nav pasažiera pusē	X

Nav vadītāja pusē		X

628.	Stiklu tīrītāji, apskalotāji

628.1.	Priekšā — nedarbojas pārtrauktā vai paātrinātā

režīmā; aizmugurē — nedarbojas, bet ir

atpakaļskata spoguļi abās transportlīdzekļa pusēs	X

Priekšā — nav, neatbilstošs stiprinājums,

nedarbojas normālā režīmā; aizmugurē -

nav vai nedarbojas, un nav atpakaļskata spoguļi

abās transportlīdzekļa pusēs		X

628.2.	Aizmugurē — nav, neefektīva darbība, bet ir

atpakaļskata spoguļi abās transportlīdzekļa pusēs	X

Priekšā — nav, neefektīva darbība; aizmugurē —

nav, bojājumi, neefektīva darbība, un nav

atpakaļskata spoguļi abās transportlīdzekļa pusēs		X

628.3.	Nedarbojas priekšā; nedarbojas aizmugurē un

nav atpakaļskata spoguļi abās

transportlīdzekļa pusēs		X

629.	Sēdekļi, drošības jostas

629.1	Apgrūtināta sēdekļa vai atzveltnes pārvietošana	X

Neatbilstošs skaits, stiprinājums, pašizgatavoti

sēdekļi; nedarbojas pārvietošanas vai

fiksācijas ierīces; nereģistrēta pārbūve;

nereģistrēta izmaiņa sporta automobiļa konstrukcijā		X

629.2.	Nav; nereģistrēta izmaiņa sporta

automobiļa konstrukcijā		X

629.3.	Nesertificētas, neatbilstoši sertificētas

transportlīdzekļiem, kas izgatavoti līdz

2000.gada 31.decembrim	X

Nesertificētas, neatbilstoši sertificētas

transportlīdzekļiem, kas izgatavoti pēc

2001.gada 1.janvāra; neatbilstošs stiprinājums,

nedarbojas fiksācijas vai inerces mehānisms;

mehāniski drošības jostas funkcionalitāti

ietekmējoši bojājumi – pārrīvējumi,

ieplēsumi un tml.		X

629.4.	Neatbilstošs stiprinājums, nav marķēts	X

630.	Stāvbalsti, kāju balsti, rokturi

630.1.	Nav, nenokomplektēts, neatbilstoši

nostiprināts, neregulējas; plaisas, lūzumi,

funkcionalitāti ietekmējošas deformācijas

un korozijas bojājumi		X

630.2.	Nav, funkcionalitāti un izturību ietekmējoši

bojājumi, nedarbojas		X

630.3.	Nav, funkcionalitāti un izturību ietekmējoši

bojājumi, nenodrošināti pret slīdēšanu		X

Izmainīts vadītāja kāju balstu izvietojums,

nemainot vadības ierīču izvietojumu			X

630.4.	Nav		X

631.	Apsilde, ventilācija

631.1.	Nedarbojas visos paredzētajos režīmos	X

Nedarbojas		X

631.2.	Pašizgatavotas		X

632.	Motocikla blakusvāģis

632.1.	Neatbilstošs stiprinājums, nav nodrošināts

pret atskrūvēšanos		X

Blakusvāģis motocikla kreisajā pusē			X

632.2.	Stiprību ietekmējoši bojājumi vai deformācijas		X

633.	Rezerves riteņa stiprinājums

Nedrošs stiprinājums, ja rezerves ritenis

atrodas transportlīdzekļa ārpusē		X

Kravas nodalījums

634.	Stiprinājums

634.1.	Neatbilstošs stiprinājums, stiprību ietekmējoši

bojājumi, deformācijas		X

Kokvedēju statnes piemetinātas pie pamatrāmja

vai virsrāmja; lūzumi statnēs			X

634.2.	Nav, bojātas slēgierīces un fiksācijas elementi		X

635.	Tehnoloģiskās ierīces

635.1.	Neatbilstošs stiprinājums, bojājumi		X

635.2.	Noplūdes		X

636.	Bagāžas novietne

636.1.	Nedrošs stiprinājums		X

636.2.	Neatbilstoša uzstādīšana		X

7. GRUPA. BAROŠANAS SISTĒMA UN ELEKTROIEKĀRTA

Barošanas sistēma

701.	Veids, konstrukcija

701.1.	Nesertificēta sastāvdaļa, ja iekārta uzstādīta

līdz 2002.gada 18.martam	X

Nesertificēta sastāvdaļa, ja iekārta uzstādīta

pēc 2002.gada 18.marta		X

701.2.	Neatļauta apsildes ierīces uzstādīšana		X

701.3.	Neatbilstoša uzstādīšana		X

701.4.	Neatbilstoša uzstādīšana		X

702.	Degvielas tvertne, gāzes balons

702.1.	Neatļauta pārbūve	X

702.2.	Nav nepieciešamās informācijas par balonu,

ja iekārta uzstādīta līdz 2002.gada 18.martam	X

Nav nepieciešamās informācijas par balonu,

ja iekārta uzstādīta pēc 2002.gada 18.marta		X

Beidzies SDG balona derīguma termiņš			X

702.3.	Nav inspicēšanas institūcijas plāksnītes (uzlīmes),

beidzies pārbaudes termiņš		X

702.4.	Neatbilstoša uzstādīšana		X

702.5.	Neatbilstoša uzstādīšana		X

702.6.	Izturību, hermētiskumu neietekmējoši bojājumi,

neliela, virspusēja korozija	X

Izturību, hermētiskumu ietekmējoši degvielas

tvertnes bojājumi, dziļi korozijas bojājumi,

gāzes balona remontmetinājumi; neatbilstošs,

vaļīgs stiprinājums; nav vāciņa		X

Degvielas noplūde no degvielas

tvertnes (gāzes balona)			X

703.	Cauruļvadi, šļūtenes, citas komponentes

703.1.	Korozija sākuma stadijā, neatbilstošs

stiprinājums, bet cauruļvads, šļūtene nerīvējas

pret citām sastāvdaļām	X

Deformēti, stipri korodējuši, asā leņķī saliekti

cauruļvadi; trūkst vairāki stiprinājuma elementi,

cauruļvads/šļūtene vaļīga, iespējama

aizķeršanās aiz ceļa nelīdzenumiem; gāzes

noplūde līdz 1400ppm; mitra dīzeļdegvielas šļūtene		X

Jebkāda benzīna noplūde; dīzeļdegvielas pilēšana,

plūšana; gāzes noplūde lielāka nekā 1400ppm;

šļūtenes plīsuma draudi; cauruļvadi/šļūtenes

rīvējas pret citām sastāvdaļām, var viegli

aizķerties aiz ceļa nelīdzenumiem; gāzes barošanas

iekārtai neparedzēta šļūtene			X

703.2.	Neatbilstošs SNG cauruļvads		X

703.3.	Neatbilstošs stiprinājums, aprīkojums starpsienu

šķērsojuma vietās, salonā vai slēgtā nodalījumā		X

703.4.	Bojāts, vaļīgs ierīces, agregāta stiprinājums		X

Stiprinājuma, savienojuma izjukšanas bīstamība			X

703.5.	Neatbilstoša uzstādīšana, uzpildes ierīce nav

aizsargāta pret griešanos; nav vāciņa		X

703.6.	Neatbilstoša uzstādīšana; neatbilstoša ventilācija;

nav, bojāts, deformēts gāznecaurlaidīgais apvalks		X

703.7.	Neatbilstoši savienojumi; nepieejamas

savienojumu vietas		X

703.8.	Neapzīmēta rezerves uzpildes ierīce		X

703.9.	Neatgriežas		X

Elektroiekārta

704.	Instalācija

704.1.	Neatbilstošs stiprinājums, bojāta izolācija

un apgrūtināta transportlīdzekļa vadības

ierīču darbināšana		X

704.2.	Nav apdares elementu	X

704.3.	Neatļauti, neatbilstoši		X

704.4.	Nav, nedarbojas	X

705.	Sakabes ierīces kontaktligzda (kontaktdakša)

Nav, nefiksējas, nedarbojas, nav nostiprināta;

deformēts stiprinājuma elements; nav vāciņa		X

706.	Akumulatora baterijas stiprinājums

Nav nostiprināta, neatbilstošs novietojums		X

8. GRUPA. ATGĀZU IZPLŪDES SISTĒMA

801.	Konstrukcija

801.1.	Neatbilstoša konstrukcija		X

Neatbilstoša konstrukcija motocikliem			X

801.2.	Neatbilstoša konstrukcija		X

802.	Stiprinājums, bojājumi

802.1.	Nedaudz bojāts vai nav viens no vairākiem

elastīgajiem stiprinājumiem	X

Bojāti vai nav vairāki elastīgie un citi

stiprinājumi; savstarpēji nenostiprinātas

sastādvaļas; sastāvdaļas saskaras ar bremžu

cauruļvadiem vai elektroiekārtas vadiem		X

sastāvdaļas saskaras ar bremžu šļūtenēm

vai degvielas šļūtenēm vai cauruļvadiem			X

802.2.	Atgāzu sastāvu neietekmējoši nelieli bojājumi	X

Atgāzu sastāvu un izplūdes sistēmas stiprību

ietekmējoši bojājumi (plaisas, lieli caurumi un tml.)		X

803.	Dūmošana

Ievērojama dūmošana brīvgaitas režīmā		X

804.	Dīzeļmotoru atgāzu dūmainība

Pārsniedz pieļaujamo		X

805.	Dzirksteļaizdedzes motoru atgāzu raksturojums

805.1.	CO saturs pārsniedz pieļaujamo vērtību

gadījumā, kad atgāzu izplūdes sistēma tiek

kontrolēta ar pilnveidotu atgāzu kontroles

sistēmu, tādu kā trīskomponenšu katalītisko

neitralizatoru ar  vadību, bet nav lielāks

par pieļaujamo transportlīdzekļiem

bez šādas sistēmas	X

CO saturs pārsniedz pieļaujamo vērtību		X

805.2.	HC saturs pārsniedz pieļaujamo vērtību		X

806.	Trokšņu līmenis

Pārsniedz pieļaujamo vērtību		X

9. GRUPA. AUTOBUSU APRĪKOJUMS

901.	Vadītāja sēdvieta

901.1.	Papildus sēdvietas, neatļauta konstrukcija	X

901.2.	Aizsega izturību ietekmējoši bojājumi,

bīstami elementi		X

Nav, ierobežo redzamību		X

902.	Ieejas (izejas)

902.1.	Aizsprostotas, neatļauta pārbūve		X

902.2.	Neatbilst, nedrošs stiprinājums, stiprību un

pasažieru drošību apdraudoši bojājumi		X

902.3.	Pasažieru drošību apdraudoši bojājumi;

nav, bojāti gumijas aizsargelementi		X

902.4.	Nedarbojas, nepareiza darbība		X

902.5.	Nedarbojas, bojāts, neatbilstoša konstrukcija		X

903.	Grīda

903.1.	Neatbilstošs, pārvietojas, bojāts, atdalījies		X

903.2.	Neatbilstošs stiprinājums, bīstami		X

904.	Sēdvietas, stāvvietas, guļvietas, drošības rokturi

904.1.	Neatbilstošs skaits, stiprinājums, aprīkojums		X

904.2.	Neatbilstošs stiprinājums vai remonts,

pasažieru drošību apdraudoši bojājumi 		X

904.3.	Neatbilst		X

905.	Avārijas izejas

Neatbilstošs aprīkojums, apzīmējums 	X

Neatbilstošs skaits		X

906.	Salona apgaismojums

Nav, nedarbojas pilnībā vai daļēji		X

907.	Iekšējā sakaru sistēma, durvju aizvēršanas

kontrolierīces

907.1.	Nav, nedarbojas		X

907.2.	Nav, nedarbojas	X

10. GRUPA. VIEGLIE TAKSOMETRI

1001.	Konstrukcija

Neatbilstoša konstrukcija		X

1002.	Pazīšanas zīme

1002.1.	Nav, neatbilst		X

1002.2.	Neatbilstošs stiprinājums		X

1002.3.	Nedeg, neatbilstošs slēgums		X

1003.	Informācija

Nav, neatbilstoša		X

1004.	Skaitītājs

1004.1.	Nav, nedarbojas	X

1004.2.	Nav sertificēts, verificēts	X

11. GRUPA. OPERATĪVIE TRANSPORTLĪDZEKĻI

1101.	Reģistrācijas apliecība

Neatbilstoši reģistrēts		X

1102.	Krāsojums, uzraksti, simboli

Neatbilstoši		X

1103.	Bākugunis

1103.1.	Nav, nedarbojas, neatbilstošs izvietojums		X

1103.2.	Neatbilstošs stiprinājums, bojājumi		X

1104.	Speciālais skaņas signāls

Nav, nedarbojas, neatbilstošs		X

1105.	Kontroles ierīce

1105.1.	Nav, nedarbojas		X

1105.2.	Nav pārbaudīta, nav noplombēta		X

12. GRUPA. TRANSPORTLĪDZEKĻI

BĪSTAMU KRAVU PĀRVADĀJUMIEM

1201.	Izgatavotāja sertifikāts

1201.1	Nav, neatbilstošs	X

1201.2.	Nav, neatbilstošs	X

1202.	Bīstamās iekārtas atbilstības apliecinājums

1202.1.	Nav, neatbilstošs	X

1202.2.	Nav veikta	X

Tehniskās prasības

1203.	Bremžu iekārta

1203.1	Neatbilstoša	X

1203.2.	Nav ABS	X

1203.3.	Nav lēninātāja	X

1203.4.	Nav ABS un lēninātāja	X

1204.	Autonomais sildītājs

1204.1.	Neatbilstoša konstrukcija	X

1204.2.	Nepareiza vadība	X

1204.3.	Neatbilstoša darbība, nav apliecinājuma	X

1204.4.	Neatbilstošs novietojums	X

1205.	Elektroiekārta

1205.1.	Pārsniedz pieļaujamo vērtību	X

1205.2.	Neatbilstošs stiprinājums, novietojums	X

Neatbilstoša aizsardzība	X

1205.3.	Slēdža neatbilstošs novietojums,

vadības ierīču neatbilstošs novietojums,

slēdža neatbilstoša konstrukcija,

neatbilstoša izolācija	X

1205.4.	Neatbilstošs slēgums	X

1205.5.	Neatbilstoša konstrukcija	X

1205.6.	Neatbilstoša aizsardzība, konstrukcija, novietojums	X

1206.	Ugunsdrošība

1206.1.	Nav, neatbilstošs	X

1206.2.	Nav, neatbilstoši, nelietojami	X

1206.3.	Neatbilstoša konstrukcija	X

1206.4.	Neatbilstošs novietojums	X

1206.5.	Neatbilstoša konstrukcija	X

1206.6.	Neatbilstoša aizsardzība	X

1207.	Ātruma ierobežotājs

Nav, neatbilstošs	X

1208.	Šasija un virsbūve

1208.1.	Neatbilstoša konstrukcija 	X

1208.2.	Neatbilstoša konstrukcija	X

1208.3.	Neatbilstoša konstrukcija, bojājumi	X

1208.4.	Nav, neatbilstoša	X

1209.	Informācijas un brīdinošās zīmes

Nav, neatbilstošas	X

1210.	Papildu aprīkojums

1210.1.	Nav, nedarbojas	X

1210.2.	Nav	X

1210.3.	Nav	X

13. GRUPA. “ZAĻĀKIE UN DROŠIE”

UN “EURO 3 DROŠIE” TRANSPORTLĪDZEKĻI

1301.	Izgatavotāja plāksnīte

Nav, neatbilstoša	X

1302.	Atgāzu dūmainība

Pārsniedz pieļaujamo vērtību	X

1303.	Riepu protektora zīmējuma augstums

Nepietiekams	X

Autosatiksmes departamenta direktora vietnieks J. Kancēvičs

3. pielikums

Transportlīdzekļu klasifikācija

Kategorija	Transportlīdzeklis	Pazīmes

L	1	divriteņu mopēds	— iekšdedzes motora darba tilpums ² 50 cm3

— maksimālais ātrums ² 50 km/h

2	trīsriteņu mopēds	— iekšdedzes motora darba tilpums ² 50 cm3

— maksimālais ātrums ² 50 km/h

vieglais kvadricikls	— pašmasa < 350 kg (neskaitot

akumulatoru bateriju)

— dzirksteļaizdedzes motora darba

tilpums ² 50 cm3

— cita tipa motora jauda < 4 kW

— maksimālais ātrums ² 45 km/h

3	divriteņu motocikls	— iekšdedzes motora darba tilpums > 50 cm3

— maksimālais ātrums > 50 km/h

4	motocikls ar 	— asimterisks riteņu izvietojums

bakusvāģi	— iekšdedzes motora darba tilpums > 50 cm3

— maksimālais ātrums > 50 km/h

5	tricikls	—	simetrisks riteņu izvietojums

— iekšdedzes motora darba tilpums > 50 cm3

— maksimālais ātrums > 50 km/h

kvadricikls	— pašmasa < 400 kg (kravu pārvad.

< 550 kg) (neskaitot akumulatoru bateriju)

— motora jauda < 15 kW

M	1	vieglais	— sēdvietas ² 9 (ieskaitot vadītāja

sēdvietu)

2	autobuss	— sēdvietas > 9 (ieskaitot vadītāja

sēdvietu)

— pilna masa ² 5 t

3	autobuss	— sēdvietas > 9 (ieskaitot vadītāja

sēdvietu)

— pilna masa > 5 t

N	1	kravas	— pilna masa ² 3,5 t

2	kravas	— pilna masa > 3,5 t, bet ² 12 t

3	kravas	— pilna masa > 12 t

O	1	piekabe/puspiekabe	— pilna masa ² 0,75 t

2	piekabe/puspiekabe	— pilna masa > 0,75 t, bet ² 3,5 t

3	piekabe/puspiekabe	— pilna masa > 3,5 t, bet ² 10 t

4	piekabe/puspiekabe	— pilna masa > 10 t

Ar burtu “G” apzīmē paaugstinātas pārgājības transportlīdzekļus, kas atbilst šādiem papildus nosacījumiem:

M1G	— vismaz vienam priekšējam un vienam pakaļējam tiltam ir

vienlaicīga piedziņa

— viena tilta piedziņa var tikt atslēgta

— vismaz viens diferenciāļa bloķēšanas vai analogu funkciju veicošs

mehānisms

— spēj pārvarēt 30% kāpumu

— izpildās vismaz 5 no sekojošiem 6 nosacījumiem:

— priekšējais pārkares leņķis ³ 25°

— pakaļējais pārkares leņķis ³ 20°

— garenpārgājības leņķis ³ 20°

— klīrenss zem priekšējā tilta ³ 180 mm

— klīrenss zem pakaļējā tilta ³ 180 mm

— garenpārgājības klīrenss ³ 200 mm.

M2G	— vismaz vienam priekšējam un vienam pakaļējam tiltam ir

vienlaicīga piedziņa

— viena tilta piedziņa var tikt atslēgta

— vismaz viens diferenciāļa bloķēšanas vai analogu funkciju veicošs

mehānisms

— bez piekabes spēj pārvarēt 25% kāpumu.

M3G	Ja pilna masa ² 12 t:

— vismaz vienam priekšējam un vienam pakaļējam tiltam ir

vienlaicīga piedziņa

— viena tilta piedziņa var tikt atslēgta

— vismaz viens diferenciāļa bloķēšanas vai analogu funkciju veicošs

mehānisms

— bez piekabes spēj pārvarēt 25% kāpumu.

Ja pilna masa > 12 t:

— piedziņa vismaz uz pusi no riteņiem

— vismaz viens diferenciāļa bloķēšanas vai analogu funkciju veicošs

mehānisms

— bez piekabes spēj pārvarēt 25% kāpumu

— izpildās vismaz 4 no sekojošiem 6 nosacījumiem:

— priekšējais pārkares leņķis ³ 25°

— pakaļējais pārkares leņķis ³ 25°

— garenpārgājības leņķis ³ 25°

— klīrenss zem priekšējā tilta ³ 250 mm

— klīrenss zem pakaļējā tilta ³ 300 mm

— garenpārgājības klīrenss ³ 250 mm.

N1G	Ja pilna masa ² 2 t:

— vismaz vienam priekšējam un vienam pakaļējam tiltam ir

vienlaicīga piedziņa

— viena tilta piedziņa var tikt atslēgta

— vismaz viens diferenciāļa bloķēšanas vai analogu funkciju veicošs

mehānisms

— bez piekabes spēj pārvarēt 30% kāpumu;

— izpildās 5 no sekojošiem 6 nosacījumiem:

— priekšējais pārkares leņķis ³ 25°

— pakaļējais pārkares leņķis ³ 20°

— garenpārgājības leņķis ³ 20°

— klīrenss zem priekšējā tilta ³ 180 mm

— klīrenss zem pakaļējā tilta ³ 180 mm

— garenpārgājības klīrenss ³ 200 mm.

Ja pilna masa > 2 t:

— vismaz vienam priekšējam un vienam pakaļējam tiltam ir

vienlaicīga piedziņa

— viena tilta piedziņa var tikt atslēgta

— vismaz viens diferenciāļa bloķēšanas vai analogu funkciju veicošs

mehānisms

— bez piekabes spēj pārvarēt 25% kāpumu.

N2G	— vismaz vienam priekšējam un vienam pakaļējam tiltam ir

vienlaicīga piedziņa

— viena tilta piedziņa var tikt atslēgta

— vismaz viens diferenciāļa bloķēšanas vai analogu funkciju veicošs

mehānisms

— bez piekabes spēj pārvarēt 25% kāpumu.

N3G	— piedziņa vismaz uz pusi no riteņiem

— vismaz viens diferenciāļa bloķēšanas vai analogu funkciju veicošs

mehānisms

— bez piekabes spēj pārvarēt 25% kāpumu

— izpildās vismaz 4 no sekojošiem 6 nosacījumiem:

— priekšējais pārkares leņķis ³ 25°

— pakaļējais pārkares leņķis ³ 25°

— garenpārgājības leņķis ³ 25°

— klīrenss zem priekšējā tiltpa ³ 250 mm

— klīrenss zem pakaļējā tilta ³ 300 mm

— garenpārgājības klīrenss ³ 250 mm

Autosatiksmes departamenta direktora vietnieks J. Kancēvičs

4.pielikums

Autosatiksmes departamenta direktora vietnieks J. Kancēvičs